Информационный бюллетень

«Никольский вестник»

26 декабря 2012 года							  			     № 8 (8)

Содержание.

1. Проект Генерального плана муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39; www.enko.spb.ru,

тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33; e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 29/12

Экз.__

Муниципальное образование

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Подпорожского муниципального района Ленинградской области

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Подпорожский муниципальный район

2011

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – архитектор-градостроитель А.В. Чудинова |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Основные сведения о территории. Краткая историческая справка. Объекты культурного наследия: | экономист градостроительства О.В. Петина |
| Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: | эколог градостроительства А.С. Емельянова, А.В. Васильев |
| Анализ реализации ранее выполненной градостроительной документации. Планировочная организация территории поселения. Предложения по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории населенных пунктов: | архитектор-градостроитель А.В. Чудинова |
| Расселение. Современное использование территории. Перераспределение земель. Предложения по установлению границ населенных пунктов. Изменение границ муниципального образования: | архитектор-градостроитель А.В. Чудинова, инженер-землеустроитель М.В. Куликов |
| Социально-экономическое развитие: | экономист градостроительства О.В. Петина, Т.В. Щербакова |
| Развитие транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.А. Дорин |
| Развитие инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис; инженера – Л.В. Елисеева |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков |

Проект выполнен при участии сотрудников администрации Подпорожского муниципального района и администрации Никольского городского поселения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав материалов по обоснованию проекта Генерального плана	5

1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	10

2.1. Цели территориального планирования	11

2.2. Задачи территориального планирования	11

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	13

3.1. Основные сведения о территории. Краткая историческая справка	13

3.2. Топографо-геодезическая изученность территории. Наличие документов территориального планирования вышестоящего уровня и специализированных исследований	13

3.3. Природные условия и ресурсы	14

3.4. Современное использование территории	18

3.5. Экологическая ситуация	20

3.6. Объекты культурного наследия	21

3.7. Зоны с особыми условиями использования территорий	22

3.8. Выводы анализа комплексной оценки территории	24

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	25

4.1. Анализ реализации ранее выполненной градостроительной документации	25

4.2. Планировочная организация территории поселения. Предложения по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории населенных пунктов	26

4.3. Социально-экономическое развитие	29

4.3.1. Развитие экономической базы. Занятость населения	29

4.3.2. Население: демографическая ситуация, прогноз	35

4.3.3. Социальная инфраструктура	38

4.3.4. Жилищный фонд. Новое жилищное строительство	53

4.4. Развитие транспортной инфраструктуры	58

4.5. Развитие инженерной инфраструктуры	61

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	70

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию организации территории населенных пунктов	70

5.2. Мероприятия по развитию жилищного строительства	70

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	71

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	74

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	75

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	75

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	80

8. ПРИЛОЖЕНИЯ	Ошибка! Закладка не определена.

# Состав материалов по обоснованию проекта Генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Проект Генерального плана Никольского городского поселения. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка. | 29/12 |
| 2 | Проект Генерального плана Никольского городского поселения. Положения о территориальном планировании. | 29/13 |
| Схемы |
| 1 | Проект генерального плана муниципального образования "Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области". Схема использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории. Схема границ территорий объектов культурного значения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Никольское городское поселение. М 1: 10 000. Населенный пункт – г.п. Никольский М 1: 5000. Населенный пункт – п. ст. Свирь М 1: 5000. | 29/14 |
| 2 | Проект генерального плана муниципального образования "Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области". Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в т.ч. с учетом инженерных изысканий. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1: 10 000. | 29/15 |
| 3 | Проект генерального плана муниципального образования "Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области". Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Никольское городское поселение. М 1: 10 000. Населенный пункт – г.п. Никольский М 1: 5000. Населенный пункт – п. ст. Свирь М 1: 5000. | 29/16 |
| Электронные материалы |
| 1 | Электронные материалы проекта: текстовые материалы в формате Word, графические материалы в формате JPG | 29/20 |

Список сокращений, использованных в проекте

| АЗС – автозаправочная станция АИТ - автономный источник теплоты АПУ– акты постановки на учет АТС – автоматическая телефонная станция в. – век вв. – века ВЛ - воздушные линии электропередачи г. – год гг. – годы г.п. – городской поселок ДРСУ – дорожно-строительное управление ГРП – газорегуляторный пункт ГРС – газораспределительная станция ГУП – государственное унитарное предприятие ГП – государственное предприятие ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа ед. – единица ЗСО - зоны санитарной охраны источников водоснабжения изм. – измерение кв. – квадратный КНС – канализационнонасосная станция КОС – комплекс очистных сооружений куб. – кубический МАУ – муниципальное автономное учреждение МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение мкр. - микрорайон МОУ – муниципальное образовательное учреждение МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей | МП - муниципальное предприятие МУ – муниципальное учреждение МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения МУП – муниципальное унитарное предприятие МУК – муниципальное учреждение культуры н.д. – нет данных ОАО – открытое акционерное общество оз. – озеро ОВД – отдел внутренних дел ОМС – обязательное медицинское страхование ООО – общество с ограниченной ответственностью ПДК – предельно допустимая концентрация площ. – площадь п. ст. – поселок при железнодорожной станции р. – река ред. – редакция рис. – рисунок СЗЗ – санитарно-защитная зона ст. – станция табл. – таблица ТБО – твердые бытовые отходы ТЭЦ – теплоэлектроцентраль ул. – улица ФЗ – федеральный закон чел. – человек ЧМ – частотно-модулированное (радиовещание); ШРП – шкафной регуляторный пункт экз. - экземпляров |
| --- | --- |

# 1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект Генерального плана Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития городского поселения до 2035 г.

Генеральный план является одним из документов территориального планирования, которое «направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 9).

Генеральный план Никольского городского поселения содержит Положения о территориальном планировании Никольского городского поселения и набор карт, определенных статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Том Материалов по обоснованию проекта Генерального плана Никольского городского поселения прилагается к Генеральному плану Никольского городского поселения.

В проекте Генерального плана Никольского городского поселения определены основные параметры развития его территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий населенных пунктов с выделением зон различного назначения, в т.ч. для развития жилых, производственных, общественных, рекреационных и других функций. Проект разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в работе над проектом администрации Подпорожского муниципального района, отделу по делам архитектуры и градостроительства муниципального района, специалистам профильных отделов и администрации Никольского городского поселения.

1. Проект Генерального плана Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области подготовлен по заказу администрации Муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (Муниципальный контракт № 2 от 25 января 2011 года) по результатам конкурса в соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол № 1/3 от 14 января 2011 года).

2. Проект Генерального плана Никольского городского поселения подготовлен в соответствии с требованиями ст.23 и 24 федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 29.11.2010 г. и от 21.07.2011 г.) и заданием на подготовку проекта Генерального плана Никольского городского поселения.

3. Проект Генерального плана Никольского городского поселения соответствует требованиями действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Подпорожского муниципального района и Никольского городского поселения.

4. Разработка проекта Генерального плана Никольского городского поселения велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ (ред. от 21.07.2011 г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. N 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. N 74-ФЗ (ред. от 21.07.2011 г.);

- федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 02.08.2011 г.);

- федеральный закон Российской Федерации "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ (ред. 19.07.2011 г.);

- федеральный закон "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

- федеральный закон Российской Федерации "О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.);

- федеральный закон «Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

- федеральный закон Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 11.01.2011 г.);

- федеральный закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

- федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.);

- федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12. 2009 г. № 384-ФЗ;

- федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07. 2008 г. №123-ФЗ;

- федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ. (ред. 23.12.2010 г.).

5. Подготовка проекта Генерального плана Никольского городского поселения велась с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

- экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения». М., Минстрой России, 1997 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 2003 г.;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 2002 г.;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», 2003 г.;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 2001 г.;

- СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

6. Проект Генерального плана Никольского городского поселения подготовлен и реализуется на всю территорию муниципального образования в границе, установленной законом Ленинградской области от 01.09.2004 г. № 51-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Подпорожский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (ред. от 06.05.2010 г.), а также на территорию населенных пунктов, входящих в состав Никольского городского поселения:

Закон Ленинградской области «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» от 15.06.2010 г. № 32-оз устанавливает следующий перечень населенных пунктов в границах Никольского городского поселения:

Никольский, городской поселок;

Свирь, поселок при железнодорожной станции.

7. Проект Генерального плана Никольского городского поселения учитывает основные положения следующих документов:

- долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села на 2009-2012 годы" (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 21.08.2009 г. № 272, в ред. от 05.04.2011 г. № 88);

- долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2011 г. № 71);

- Территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Ленинградской области на 2011 год (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2011 г. № 22);

- Территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Ленинградской области на 2010 год (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 15.12.2009 г. № 373);

- долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы" (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2010 г. № 366);

- долгосрочная целевая программа "Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы" (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2010 г. № 381);

- долгосрочная целевая программа «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015 годы», (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 25.06.2010 г. № 153);

- Концепция развития туризма в Ленинградской области на 2009-2012 годы (утверждена Приказом комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области от 01.09.2008 г. № 769);

- долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества в Ленинградской области" на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27.05.2011 г. № 155);

- научно-исследовательская работа по теме: «Обоснование и разработка туристско-рекреационного зонирования и методов формирования оптимальной структуры туристского комплекса Ленинградской области на период до 2012 года» (ОАО «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания», 2009 г.);

- Лесной план Ленинградской области (утвержден распоряжением Губернатора Ленинградской области от 03.03.2010 г. № 139-рг) и Лесохозяйственный регламент Подпорожского лесничества (утвержден приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области  от 19.12.2008 г. № 166 с изменениями от 30.12.2010 г. № 59);

- проект «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области»;

- Программа социально-экономического развития МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2011 год (утверждена решением совета депутатов Подпорожского муниципального района от 25.02.2011 г. № 114);

- муниципальная долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления развития образования Подпорожского муниципального района на 2011-2015 годы» (утверждена решением совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 26.10.2010 г. № 87);

- муниципальная долгосрочная целевая программа «Одарённые дети Подпорожского муниципального района на 2011-2015 годы» (утверждена решением совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 26.10.2010 г. № 86);

- муниципальная долгосрочная целевая программа "Создание и сохранение рабочих мест для инвалидов, содействие в  организации ими собственного дела на территории МО «Подпорожский муниципальный район»" на 2011 – 2013 годы" (утверждена постановлением  администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 30.09.2010 г. № 786);

- муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Подпорожский муниципальный район»" на 2010–2014 годы" (утверждена постановлением администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 30.06.2010 г. № 526);

- Информация о социально-экономической ситуации в муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный район» за январь-декабрь 2009 года, январь-декабрь 2010 года и за 1 полугодие 2011 г.;

- Показатели социально-экономического развития муниципального образования "Подпорожский муниципальный район" Ленинградской области за январь-декабрь 2009 г. и 2010 г.;

- доклады главы администрации	 Подпорожского муниципального района  «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Подпорожского  муниципального района и их планируемых значениях на 3-летний период» за 2008, 2009 и 2010 годы;

- Прогноз социально-экономического развития МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" на 2011 год и на период до 2013 года (утвержден постановлением администрации МО "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" от 05.10.2010 г.);

- проект «Схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района»;

- паспорта муниципального образования Никольское городское поселение;

- Генеральная схема санитарной очистки территории МО «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области (разработана НПО ООО «Центр благоустройства и обращения с отходами», 2011 г;

При разработке данного проекта Генерального плана проанализированы и учтены следующие документы:

- предложения предыдущего Генерального плана городского поселка Никольский, институт «ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ», 1990 г.;

- предложения заинтересованных юридических и физических лиц.

8. В составе проекта Генерального плана выделены следующие этапы территориального планирования:

- первая очередь – 2020 год;

- расчетный срок – 2035 год.

9. Для расчета основных градостроительных параметров развития территории в проекте Генерального плана принят следующий прогноз численности населения Никольского городского поселения:

- на 2020 год – 3,4 тыс. человек постоянного населения;

- на 2035 год – 4,0 тыс. человек постоянного населения.

10. Графические материалы (Схемы) в составе проекта Генерального плана Никольского городского поселения выполнены:

- по материалам топографических съемок масштаба 1:50 000, выполненных ФГУП центр “СЕВЗАПГЕОИНФОРМ” на территорию Подпорожского муниципального района Ленинградской области в 2010 г., масштаб 1:50 000, шифр СЗГ.16.1029Д, система координат СК-42, сечение рельефа 20 м, Балтийская система высот 1977 г.;

- по материалам топографических съемок масштаба 1:10 000 на всю территорию Никольского городского поселения выполненных СЗФ ФГУП "Госземкадастрсъемка"-ВИСХАГИ в 2010;г. в местной системе координат (свидетельство о регистрации работ выдано Северо-Западным УГУ 28.06.2010 г. № 1030, акт приемки геодезических работ № 15 от 31.08.2010 г.);

- на территорию населенных пунктов Никольского городского поселения по материалам топографических съемок масштаба 1:2000, выполненных СЗФ ФГУП "Госземкадастрсъемка"-ВИСХАГИ в 2010 г. в местной системе координат (свидетельство о регистрации работ выдано Северо-Западным УГУ 28.06.2010 г. № 1030, акт приемки геодезических работ № 15 от 31.08.2010 г.).

11. После утверждения проектные решения Генерального плана Никольского городского поселения на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Подготовка Генерального плана Никольского городского поселения направлена на создание долгосрочной градостроительной стратегии развития муниципального образования на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

## 2.1. Цели территориального планирования

- Территориальное обеспечение устойчивого развития основных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории Никольского городского поселения.

- Повышение уровня жизни населения, улучшение условий его проживания.

- Установление границ населенных пунктов. Качественное улучшение состояния градостроительной среды в населенных пунктах Никольского городского поселения, благоустройство территории населенных пунктов.

- Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

- Оптимизация экологической ситуации, развитие системы зеленых насаждений.

- Сохранение и использование исторического и культурного наследия территории.

- Обеспечение учета интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района и Никольского городского поселения при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

## 2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Задачи по установлению границ населенных пунктов

- Установление границ населенного пункта г.п. Никольский и п. Свирь без процедуры перевода земель в земли населенных пунктов из других категорий земель.

2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию организации территорий населенных пунктов

- Определение в границах населенных пунктов сложившихся и перспективных функциональных зон и установление их параметров с учетом особенностей территории Никольского городского поселения: в т.ч. наличия зон с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; санитарные разрывы от транспортных коммуникаций; охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы и др.), потребностей в размещении объектов капитального строительства и строительства нового жилищного фонда.

- Определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон: зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами, зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами, зоны застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типа.

- Развитие системы общественных центров и объектов обслуживания населения: формирование общественно-деловых зон: зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения, зона размещения объектов здравоохранения, зона размещения объектов образования.

- Формирование улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

- Развитие производственныз зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур.

- Развитие системы озеленения населенных пунктов, благоустройство мест массового отдыха населения – формирование системы рекреационных зон: зона парков, скверов, бульваров, зона пляжей, зона размещения объектов рекреационного назначения, а также озелененные территории общего пользования.

2.2.3. Задачи по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в Никольском городском поселении

- Выделение территорий для размещения и развития объектов капитального строительства регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, промышленно-коммунальных и прочих объектов.

2.2.4. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

- Достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 32,0 кв. м на душу населения.

- Определение площадок и структуры нового жилищного строительства.

- Отображение территорий, используемых для размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

- Выделение территорий для размещения объектов районного значения, предусмотренных соответствующими программами.

- Достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и объектов обслуживания населения местного значения поселения:

- показателя обеспеченности услугами объектов культурно-досуговой сферы (домами культуры) – до 100 мест на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности услугами библиотек – 5,8 тыс. экземпляров на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности услугами объектов физической культуры и спорта: плоскостными сооружениями – 1,95 тыс. кв. м на тысячу жителей, спортивными и тренажерными залами всех видов – 350 кв. м площади пола на тысячу жителей, крытыми бассейнами – 50 кв. м зеркала воды на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности молодежи услугами учреждений органов по делам молодежи – 25 кв. м общей площади в расчете на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности услугами розничной торговли – 486,6 кв. м торговой площади на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности услугами объектов общественного питания – 40 мест на тысячу жителей;

- Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и  объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения:

- строительство и реконструкция улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения;

- реконструкция существущих автомобильных дорог регионального и местного значения;

- повышение качества обслуживания населения на пригородных маршрутах.

- Развитие объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства:

- 100 % обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

- 100 % очистка сточных вод до нормативных требований;

- надёжное и полное обеспечение потребителей основными  энергоносителями - электроэнергией и газом, развитие инфраструктуры газового хозяйства и строительство новых подстанций в населенных пунктах;

- устойчивое обеспечение теплоснабжением объектов жилищно-коммунального комплекса.

2.2.5. Задачи по сохранению исторического и культурного наследия

- Совершенствование учета и сохранение объектов культурного наследия.

2.2.6. Задачи по развитию рекреации

- Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

2.2.7. Задачи по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- Разработка мероприятий по оптимизации экологической ситуации и благоустройству территории муниципального образования.

- Развитие системы озелененных территорий в населенных пунктах Никольского городского поселения: достижение показателя 2,3 га парков, скверов, бульваров на тысячу населения, сохранение зеленых массивов леса на территориях населенных пунктов.

2.2.8. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Определение границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Разработка мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2.9. В том числе задачи по нормативно-правовому обеспечению реализации Генерального плана

- Установление границ населенных пунктов Никольского городского поселения.

- Законодательное обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения.

- Законодательное обеспечение охраны окружающей среды.

- Координация действий исполнительных органов муниципального образования по обеспечению реализации Генерального плана.

# 3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития  выполнялся с целью определения потенциала территории городского поселения для дальнейшего развития, а также для выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий.

Выводы комплексного градостроительного анализа территории являются основанием для принятия решений и выработки мероприятий в сфере территориального планирования.

## 3.1. Основные сведения о территории. Краткая историческая справка

Никольское городское поселение расположено в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области, в северо-западной части его территории. Оно граничит с Важинским городским поселением на северо-западе и севере, на востоке и юге - с Подпорожским городским поселением Подпорожского муниципального района. Южная граница Никольского городского поселения проходит по правому берегу р. Свирь.

Соседское положение проектируемой территории внутри района является существенным фактором, определяющим ее развитие. Городской поселок Никольский вместе с г.п. Важины входит в состав небольшой локальной системы расселения, сформированной вокруг города Подпорожье. Оба городских поселка расположены на правом берегу р. Свирь в радиусе примерно 15 км от города Подпорожье. В этом же радиусе расположено 7 сельских населенных пунктов — Курпово, Купецкое, Ульино, Хевроньино, Шеменичи, Кезоручей, Яндеба и поселок при железнодорожной станции Свирь. В общей сложности в локальной местной Подпорожской системе расселения проживают 78% от всего населения муниципального района и 90% от городского населения района.

В состав Никольского городского поселения входят два населенных пункта: г.п. Никольский и п. ст. Свирь. Административным центром городского поселения является г.п. Никольский. Численность постоянного населения городского поселения на начало 2011 г. 3121 человек, основным местом жительства является г.п. Никольский, а в п.ст. Свирь прописано только 79 человек.

Площадь территории Никольского городского поселения 2350 га.  Большая часть территории занята лесным фондом. Через территорию городского поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск и автодорога регионального значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница Республики Карелия, связывающая п.ст. Свирь с г.п. Важины и городом Подпорожье, а также обеспечивающая выход на автодорогу Подпорожье – Лодейное Поле. Городской поселок Никольский связан с системой автодорог регионального значения через подъезд к г.п. Никольский от п. ст. Свирь. В г.п. Никольский размещается ОАО «Свирская судостроительная верфь», развитие п. ст. Свирь связано с ОАО «РЖД». Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами.

Далёкое прошлое г.п. Никольский связано с именем Петра I. Северная война, борьба за выход к морям требовали большого количества военных судов и строительства новых корабельных верфей. На р. Свирь выбрали место для постройки верфи и в 1703 г. верфь заработала. Для изготовления железных цепей и якорей Пётр I выписал из тогдашней немецкой слободы мастеров «огненного дела» и поселил их на берегу Свири. Мастера добывали руду и в так называемых варницах плавили железо, из которого делали для строящихся деревянных ладей цепи и якоря. Селение до 1913 г. называлось Немецкое, потом переименовано в д. Никольская.

Открытие Мариинской системы, устройство бечевника вдоль Свири в 1810 г., строительство Мурманской железной дороги в 1914-1916 гг. и Нижне-Свирской ГЭС в 1927-1935 гг. на численности населения д. Никольская существенно не отразились. Перед началом Великой Отечественной войны в бывшей д. Никольское насчитывалось не более 15 домов. В войну деревня была разрушена полностью, после войны началось строительство Свирской судостроительной верфи, вместе с производственными объектами стал разрастаться посёлок. 14 июня 1949 г. д. Никольское получила статус городского населенного пункта (поселок городского типа). В 1986 г. на территории проектируемого поселения начал функционировать Подпорожский речной порт.

## 3.2. Топографо-геодезическая изученность территории. Наличие документов территориального планирования вышестоящего уровня и специализированных исследований

- Материалы топографических съемок масштаба 1:50 000, выполненных ФГУП центр “СЕВЗАПГЕОИНФОРМ” на территорию Подпорожского муниципального района Ленинградской области в 2010 г., масштаб 1:50 000, шифр СЗГ.16.1029Д, система координат СК-42, сечение рельефа 20 м, Балтийская система высот 1977 г.

- Материалы топографических съемок масштаба 1:10 000 на всю территорию Никольского городского поселения выполненных СЗФ ФГУП "Госземкадастрсъемка"-ВИСХАГИ в 2010;г. в местной системе координат (свидетельство о регистрации работ выдано Северо-Западным УГУ 28.06.2010 г. № 1030, акт приемки геодезических работ № 15 от 31.08.2010 г.).

- Материалы топографических съемок на территорию населенных пунктов Никольского городского поселения масштаба 1:2000, выполненных СЗФ ФГУП "Госземкадастрсъемка"-ВИСХАГИ в 2010 г. в местной системе координат (свидетельство о регистрации работ выдано Северо-Западным УГУ 28.06.2010 г. № 1030, акт приемки геодезических работ № 15 от 31.08.2010 г.).

Схема территориального планирования Ленинградской области находится в процессе разработки. По состоянию на 2011 г. не утверждена разработанная в 2010 году Схема территориального планирования Подпорожского муниципального района. Основные положения проекта районной Схемы далее в рамках компетенции настоящего проекта по-возможности дополнительно обоснованы и учтены при разработке проектных решений Генерального плана Никольского городского поселения.

## 3.3. Природные условия и ресурсы

Климат

Территория поселения характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом. Весной и летом преобладающие ветры западные; зимой и осенью – южные и юго-западные. Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и весной (3,4–4 м/с), наименьшие — летом (2,7–3 м/сек). В среднем в месяц отмечается по одному дню с сильным ветром (более 15 м/сек).

Среднегодовая температура воздуха (по метеостанции Винницы) +2 °C — самая низкая в Ленинградской области. Среднемесячная температура января, самого холодного месяца -10,9 °C, июля, самого жаркого месяца +15,6 °C. Дни с температурой воздуха ниже -30 °C наблюдаются практически ежегодно. Таким образом территория поселения Никольское находится в первом самом холодном на территории Ленинградской области агроклиматическом районе. Ресурсы тепла здесь значительно ниже, чем в других муниципальных районах области, а безморозный период длится всего лишь 105–112 дней.

Среднегодовое количество осадков составляет 653 мм. Наибольшее количество осадков приходится на август–сентябрь (75–76 мм). Среднегодовое значение влажности составляет 80–81%. Гидротермический коэффициент составляет 1,6–1,8 - один из самых высоких в Ленинградской области, что свидетельствует о высокой влагообеспеченности в вегетационный период. Туманы бывают в среднем около 30 дней в год, повторяемость метелей отмечается в среднем 20-30 дней.

Зима характеризуется устойчивой морозной погодой с высоким снежным покровом и редкими оттепелями; длится около 6 месяцев с конца октября до начала апреля. Самый холодный месяц – декабрь (средняя температура воздуха -12,3 ºС). Снежный покров устанавливается в конце октября и держится до конца апреля, достигая максимальной мощности (45-50 см) в феврале-марте. Глубина промерзания почвы достигает 140–145 см.

Летний сезон длится 3,5 месяца с конца мая до первой половины сентября. Для него типична неустойчивая погода с переменной облачностью и проходящими осадками. Средняя температура воздуха в июле составляет +16,4 ºС.

Переходные сезоны имеют затяжной характер: весной часты возвратные холода, весенние заморозки оканчиваются только в конце мая, а осенью, на фоне пасмурной дождливой погоды, ясные теплые дни бывают относительно редко.

Выводы

Согласно СНиП 23-01-99  «Строительная климатология» территория городского поселения Никольское по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Климатические условия не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Административный центр городского поселения г.п. Никольский расположен в излучине р. Свирь. С трех сторон поселок омывается водой. Рельеф большей части территории поселка всхолмленный. Территория имеет общее понижение к реке Свирь.

Ширина реки Свирь у г.п. Никольский колеблется от 150 до 650 м. Свирь вытекает из Онежского озера, впадает в Ладожское озеро. Длина реки 224 км, площадь бассейна 84400 км2. Общее падение около 28 м. Сток реки зарегулирован Верхнесвирской ГЭС и Нижнесвирской ГЭС. Средний расход воды около 790 м3/сек. В русле реки встречается много крупных порогов. Глубина реки колеблется от 4 до 19 метров, скорость течения около 6 м/с. Долина, как правило, имеет ассиметричный профиль с пологим правым и крутым левым берегами. Уровень воды в Свири колеблется мало, что связано с постоянством уровня Онежского озера.

Свирь относится к типу равнинных рек, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового; замерзает в ноябре - декабре (иногда январе), вскрывается во 2-й половине апреля - 1-й половины мая. Наивысшие в году подъемы уровня воды отмечаются во время прохождения весеннего половодья. В этот период наблюдаются затопления пониженных участков прибрежных территорий и пойм малых притоков р. Свирь. Максимальный подъем уровня воды в реке в условиях регулирования составляет порядка 1–1,5 м. Свирь - часть Волго-Балтийского водного пути. Других крупных водных объектов на территории поселения нет.

Подземные воды в поселении приурочены к верхнедевонским отложениям вендского комплекса. Пестроцветная песчано-глинистая толща верхнего девона объединяется в девонский водоносный комплекс, в кровле которого залегает суглинистая морена. Она подстилается нижнекембрийскими лонтоваскими или котлинскими глинами венда. Глубина залегания водоносного комплекса изменяется от 10 до 100 м и более, обычно 60–90 м. Общая мощность водосодержащих прослоев изменяется от единиц до первых десятков метров. Водообильность водоносного комплекса в целом низкая из-за преобладания в разрезе глин, плотных аргиллитов и тонкозернистых песков.

Подземные воды девонских отложений пресные гидрокарбонатные или гидрокарбонатно-хлоридные пригодные для питья. Водоснабжение г.п. Никольский базируются на использовании подземных вод. Их перспективная водопотребность обеспечена прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод, надежно защищенными от загрязнения с поверхности.

Разведанных месторождений минеральных вод в поселении нет.

Грунтовые воды, хотя они совсем не защищены от поверхностного загрязнения, широко используются в сельскохозяйственной местности для децентрализованного водоснабжения и эксплуатируются в многочисленных родниках, колодцах и скважинах.

Питание грунтовых вод осуществляется, главным образом, за счёт атмосферных осадков.

Выводы

Рассматриваемая территория расположена на главной водной артерии муниципального района, способной обеспечить любое водоемкое производство и обладающей хорошими питьевыми свойствами. Поселение также обладает значительными запасами подземных пресных вод, однако необходимо проведение разведочных работ на водозаборе г.п. Никольский.

Геолого-геоморфологическая характеристика

##### Своеобразие геологического строения недр рассматриваемой территории обусловлено расположением в зоне сочленения Балтийского щита, сложенного докембрийскими кристаллическими образованиями и Русской плиты, образованной более молодыми осадочными коренными породами, покрытыми сверху чехлом четвертичных отложений.

Девонские отложения относятся к франскому ярусу верхнего отдела системы. Это девонское поле представляет собой краевую прибрежно-морскую область девонского бассейна, где накапливались терригенные песчано-глинистые пестро- и красноцветные отложения с малой долей карбонатных осадков. Здесь же при колебаниях береговой черты происходило чередование прибрежно-морской и прибрежно-континентальной седиментации. Мощность и полнота разреза девона достигает 250 и более метров. Отложения четвертичной системы представлены ледниковыми, флювиогляциальными и озерно-ледниковыми осадками осташковского горизонта и современными образованиями.

На территории поселения представлены сочетания моренной равнины с грядами и камовыми холмами высотой до 50 метров. Обширные равнинные участки, сложенные двучленными наносами, чередуются с плоскими заболоченными понижениями, невысокими холмами с пологими склонами и вытянутыми плоскими грядами. Территория сложена моренными и сортированными безвалунными суглинками. Несмотря на сильную пересеченность местности в связи со слабой водопроницаемостью слагающих его территорию почвообразующих пород и застоем атмосферных вод здесь встречаются болота.

К опасным геологическим процессам, характерным для территории поселения, относятся водная эрозия и оползневые процессы. Эрозия может развиваться в районах с пересеченным рельефом на участках с крутизной склонов от 5 до 15 и более градусов. Наиболее интенсивно идет развитие водной эрозии с образованием полностью смытых почв при отсутствии травяной и лесной растительности на склонах, сложенных породами легкого механического состава. Процессы боковой эрозии активно проявляются в долине реки Свирь. Подмываемые берега, как правило, обрушаются по обвально-осыпному типу. Реже эрозионный размыв является причиной небольших оползней–оплывин или оползней срыва. Длина оползневых участков 10–20 м.

Кроме того следует отметить подтопление и вторичное заболачивание. Подтопление характерно для территорий со слабым дренажем – в понижениях, ложбинах и котловинах. Выделяются также территории с развитием процессов вторичного заболачивания – выработанные и осушенные торфяники.

Сток реки зарегулирован Верхнесвирской ГЭС и Нижнесвирской ГЭС. Информация об уровне затопления паводковыми водами 1-% обеспеченности от р. Свирь у г.п. Никольский Подпорожского района не может быть рассчитана из-за недосточности информации.

При дальнейшем освоении территории поселения необходимо проведение дополнительных инженерно-строительных изысканий под конкретные объекты строительства.

Выводы

Территория городского поселения характеризуется сочетанием камово-моренных пересеченных и плоских озерно-ледниковых ландшафтов. Подстилающими являются девонские породы, представленные слабосцементированными песчаниками и глинами, перекрытые четвертичными ледниковыми отложениями.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки.

Схема инженерно-строительных условий выполнена по предоставленным топографическим материалам масштаба 1: 10000 (выполнена ФГУП «Аэрогеодезия» в 2010 г.), – на территорию за границами населенных пунктов, и масштаба 1:5000 (выполнена  ФГУП «Севзапгеоинформ» в 2008 г.) – на территорию населенных пунктов. Анализ современного состояния территории базируется на цифровом космическом изображении ALOS (камера PRISM), 6 сцен, съемка апрель-май 2008 г., разрешение 2,8 м).

Также была проведена работа по анализу существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Были получены материалы Технического отчета о топографических и инженерно-геологических работах, выполненных в 1980 г. (Участок застройки Северо-Восточного квартала пос. Никольский Подпорожского района Ленинградской области).

К категории благоприятных для градостроительного освоения относятся волнистые пологонаклонные дренированные равнины, сложенные устойчивыми грунтами (валунные и безвалунные суглинки, глины, гравелистые и мелкозернистые пески) с уклоном поверхности не более 10% и уровнем залегания грунтовых вод не менее 1,5 метров от поверхности земли.

Большая часть территории Никольского городского поселения является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения (около 80% территории). К данной категории относятся всхолмленные территории с абсолютной высотой 55-65 метров, для которых характерно проявление оползневых процессов, территории с близким залеганием грунтовых вод, заболачиванием,  наличие маломощного торфа (до 0,5 м) (процессы подтопления), а также территории выработанных торфяников (вторичное заболачивание).

К неблагоприятным для градостроительного освоения (около 15% территории поселения) относятся болота с мощностью торфа более 0,5 м, расположенные в понижениях рельефа, а также уклоны поверхности более 20%, характерные для склонов долины реки Свирь.

Территория г.п. Никольский относится в основном к категории ограниченно благоприятных для градостроительного освоения земель вследствие периодических подтоплений. Неблагоприятными для строительства в пределах поселка являются склоны речной долинами с уклонами более 10%, а также заболоченные территории в северной части поселка. Кроме того, в соответствии с законом «О недрах» не подлежит градостроительному освоению территория месторождения песчано-гравийных материалов.

Минерально-сырьевые ресурсы. На территории поселка находится месторождение валунно-гравийного материала Никольское Б-695 площадью 13,7 га с общим запасом 1138 куб.м.

Выводы

Инженерно-строительные условия на территории городского поселения Никольское достаточно сложные: большая часть территории относится к ограниченно благоприятным и неблагоприятным для градостроительного освоения. Основными ограничениями являются процессы подтопления и заболачивания.

Лесные ресурсы

Земли лесного фонда занимают большую часть общей площади муниципального образования. Они относятся к среднетаежному лесному поясу. Наибольшее распространение имеют хвойные (сосна, ель) породы, а также представлены лиственные (береза, осина, ольха). Леса Никольского городского поселения находятся в ведении Подпорожского лесничества Ленинградской области. Леса представлены массивом Свирского участкового лесничества, занимающим центральную и северную часть территории поселения. Леса поселения относятся к защитным и эксплуатационным.

Защитные леса представлены следующими категориями: защитные полосы лесов, расположенные вдоль дорог, нерестоохранные полосы, запретные полосы лесов, расположенные по берегам водных объектов. Проведение в защитных лесах сплошных рубок практически запрещено, допускается проведение сплошных и выборочных санитарных рубок и рубок ухода. Эксплуатационные леса расположены в северной части поселения.

В настоящее время силами ОАО «Севзаплесхозпроект» (СПб) разработан «Лесной план Ленинградской области» (согласно ст.ст. 85-87) – документ, направленный на обеспечение устойчивого развития территории в области использования, защиты и воспроизводства лесов; а ФГУП «Севзаплеспроект» (СПб) – «Лесохозяйственный регламент Подпорожского лесничества», являющийся основой претворения Лесного плана в жизнь. Это документы, в которых определены цели, задачи и мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов.

Основные направления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Подпорожского района: увеличение покрытой лесной растительностью площади (при повышении доли хвойных пород), удовлетворение потребности в древесине для местных нужд? рекреационных функций лесов).

Все лесные участки (лесные квартала Свирского участкового лесничества) в границах Никольского городского поселения отданы в аренду для целей лесозаготовки организации ООО «Метсялиитто Подпорожье».

Особо охраняемые природные территории в Никольском городском поселении отсутствуют.

Выводы

Ресурсный потенциал поселения дополняют лесные ресурсы. Леса городского поселения Никольское относятся к эксплуатационной и защитной категории лесов и могут быть использованы в рекреационных целях.

Растительность и животный мир

Ландшафный облик рассматриваемой территории в целом имеет среднетаежный облик, хотя имеются и представители широколиственных пород (дуб, лещина, липа и др.). Доминируют же лишайниковые, брусничные и вересковые сосновые леса, а также мохово-кустарничковые сосново-еловые леса на более увлажненных местообитаниях. Сфагновые болота формируются в избыточно увлажненных понижениях.

Никольское городское поселение располагается в среднетаежной подзоне тайги Восточной Европы. Однако природные ландшафты подверглись значительному антропогенному воздействию, вследствие чего растительный покров представлен мелколиственными (преимущественно березовыми) лесами с кустарничками и мхами в напочвенном покрове и суходольными лугами разной степени увлажнения с доминированием в травостое злаков (полевица, колосок, щучка, белоус, ситник). Коренные леса представлены хвойными породами (сосны, на более увлажненных местообитаниях ели); нередко встречаются боры из мачтовых сосен, из лиственных - наиболее распространены береза и осина.

В реках и озерах водятся: щука, налим, лещ, окунь и другие виды рыб, заходят на нерест лосось, форель, корюшка. В лесах района насчитывается более 50 видов животных: медведь, лось, кабан, рысь, волк, лисица и т.п. Среди птиц, обитающих в районе, наиболее распространены: глухарь, рябчик, тетерев, несколько видов уток, в болотистых местах гнездится белая куропатка.

В виду значительной антропогенной нагрузки и разрушению естественных мест обитания животных из видов, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, на территории поселения встречаются норка европейская, выдра речная, росомаха, косуля европейская и другие.

По сведениям Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, территория Никольского городского поселения расположена полностью в границах охотхозяйства: ОО «Подпорожское районное общество охотников и рыболовов». По данным охотпользователя путей миграции животных, воспроизводственных участков и мест концентрации перелетных птиц на территории Никольского городского поселения нет.

Рыболовство и рыбоводство

По сведениям ФГУ «Севзапрыбвод» все водоемы Приозерского муниципального района относятся к рыбохозяйственным. Однако категория водоемов (рыбохозяйственная значимость) разная и зависит от состава ихтиофауны. Данные исследования проводятся при разработке отдельных более детальных проектов исследуемой территории.

По данным Невско-Ладожского бассейнового водного управления особо ценные водоемы рыбохозяйственного значения на территории Приозерского муниципального района не выделяются. Рыбохозяйственные заповедные зоны не установлены. Рыбохозяйственные зоны водотоков и водоемов Никольского городского поселения в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» по размерам совпадают с границами водоохранных зон данных водотоков и водоемов.

На сегодняшний день согласно перечню рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области (Приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24.04.2009 № 61), а также данным отдела по аграрной политике и природопользованию администрации Подпорожского муниципального района вблизи территории поселения сформирован рыбопромысловый участок для организации товарного рыбоводства в соответствии с рыбоводно-биолоническим обоснованием (река Свирь).

Осуществление хозяйственной деятельности должно сопровождаться мероприятиями по сохранению водных биоресурсов и среды обитания, а также соблюдением нормативных документов в области рыболовства, в том числе: ФЗ от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Постановление Правительства России от 28 июля 2008 г. № 569, «о правилах согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания».

## 3.4. Современное использование территории

Городской поселок Никольский

Планировочная структура г.п. Никольского формировалась под влиянием природно-ландшафтных условий.

Поселок расположен на территории, ограниченной с востока, юга и запада излучиной р. Свирь, образующей активную дугообразную природно-планировочную ось, которая повторяется (дублируется) транспортно-планировочной линией - улицей Лисицыной. Другая главная планировочная ось (меридиональная) сформирована проспектом Речного Флота. Территориальное сочетание этих осей образует каркас планировочной структуры  г.п. Никольского.

Центры планировочной структуры (общественно-делового, рекреационного назначения) находятся на ее основных линейных элементах.

Второстепенные планировочные оси территориально разобщены и не обеспечивают формирование связной планировочной структуры территории. Одним из факторов, определяющим это сложившееся положение, является наличие участка крутого рельефа, протянувшегося с севера на юг.

Планировочная структура, в силу перечисленных особенностей, не образует территориально-структурных единиц с явно выраженным функциональным зонированием.

Территории жилой застройки представлены:

- малоэтажной жилой застройкой в виде одно-, двухквартирных жилых домов с участками, в т.ч. жилых домов усадебного типа (без развитого личного подсобного хозяйства);

- малоэтажной многоквартирной жилой застройкой (в очень незначительном количестве);

- многоквартирной среднеэтажной (5-этажной) жилой застройкой.

Территории общественно-деловой застройки образуют:

- объекты коммерческого назначения;

- объект культуры;

- общеобразовательные учреждения (школа, детский сад);

- учреждение здравоохранения (Никольская амбулатория).

Рекреационные территории:

- парк;

- прибрежная зона р. Свирь с пляжем;

- зона плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки);

- лесопарковая территория (озелененные территории общего пользования).

Производственные территории:

- территория ОАО «Свирская судоверфь», прилегающая к правому берегу р. Свирь;

- территории коммунально-складских предприятий и организаций.

Территории инженерной и транспортной инфраструктур:

- территории размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- территории размещения гаражей легкового автотранспорта и хозяйственных построек.

Таблица 3.1.

Распределение территории в границах г.п. Никольский

| Территории | Площадь, га |
| --- | --- |
| Жилые территории: | 43,07 |
| среднеэтажной застройки многоквартиными жилыми домами | 9,14 |
| застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами | 1,47 |
| территории малоэтажной жилой застройки усадебного и коттеджного типа | 32,46 |
| Территории объектов общественно-делового назначения: | 4,23 |
| объектов общественного, коммерческого назначения | 0,91 |
| объектов образования (школа, детский сад) | 2,90 |
| объектов здравоохранения и социальной защиты | 0,42 |
| Рекреационные территории: | 96,34 |
| Парк | 2,59 |
| территория плоскостных спортивных сооружений | 1,33 |
| лесопарковая территория | 91,83 |
| Пляж | 0,59 |
| Производственные территории: | 25,66 |
| промышленных предприятий | 24,56 |
| коммунально-складских предприятий и организаций | 1,10 |
| Территории инженерной и транспортной инфраструктур: | 5,0 |
| объектов инженерной инфраструктуры | 1,65 |
| гаражей легкового автотранспорта и хозяйственных построек | 3,35 |

Поселок при железнодорожной станции Свирь

Застройка п.ст. Свирь состоит из разрозненных участков различного функционального назначения, сформировавшихся вдоль территории железнодорожной станции с ее восточной стороны, и объединенных одной транспортной связью – ул. Преображенской, являющейся продолжением автодороги общего пользования местного значения (подъезд к ст. Свирь). Западная по отношению к железной дороге часть территории поселения (за границами населенного пункта) площадью 14 га занята производственной зоной (в настоящее время эта территория является частью земель лесного фонда).

В существующих границах п.ст. Свирь автомобильная связь западной и восточных частей осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения «Подпорожье-Никольский» и «Подпорожье-Никольский-Важины» в 500 м южнее населенного пункта.

На территории п.ст. Свирь сложились следующие виды застройки.

Жилая застройка состоит из двух многоквартирных двухэтажных жилых домов – 1,02 га.

Общественно-деловая застройка сформирована объектами: жд станцией, гостиницей, столовой – 1,4 га.

Имеются производственные площадки железнодорожной станции и лесообрабатывающего предприятия – 5,4 га в границах населенного пункта.

Территория железной дороги занимает 7,5 га в границах населенного пункта.

## 3.5. Экологическая ситуация

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- природно-климатические показатели;

- выбросы от промышленных объектов;

- выбросы от инженерных и отопительных объектов;

- выбросы от автотранспорта.

По метеорологическим параметрам территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) (по классификации ГГО им. А.И.Воейкова). Отрицательным фактором являются приземные инверсии (туманы), большинство случается в зимний период, а также снежные метели. Летом возможно уменьшение ПЗА за счет увеличения в этот сезон, по сравнению с зимой, количества осадков.

Крупные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха на территории Никольского городского поселения отсутствуют. Две котельные, расположенные в г.п. Никольский работают на газовом топливе, благодаря чему объемы выбросов загрязняющих веществ от них не оказывают существенного негативного влияния на состояние атмосферного воздуха. Выбросы от передвижных источников приурочены, в основном, к железной дороге и автодорогам. В целом загрязнение атмосферного воздуха  на территории поселения невелико.

Крупных источников загрязнения открытых водоемов (прежде всего, р. Свирь) в поселении нет. Однако при эксплуатации и обслуживании судов, плавучей и береговой техники имеется риск загрязнения сухопутной и водной территории горюче-смазочными материалами. В г.п. Никольский сточные воды поступают по канализационным сетям на канализационные очистные сооружения биологической очистки мощностью 1,4 тыс. м3 в сутки. КОС расположены в северной части поселка. Фактический пропуск сточных вод через очистные сооружения составляет около 0,13  млн. м3 в год. Сбросов неочищенных сточных вод с КОС нет. Однако канализационные сети и очистные сооружения поселка нуждаются в реконструкции. Также одной из проблем является сброс неочищенных дождевых и талых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок из-за отсутствия ливневой канализации.

Вода в р. Свирь по величине индекса загрязнения воды характеризуется как умеренно загрязненная.

Полигонов и свалок ТБО на территории Никольского городского поселения нет. Образующиеся на территории поселения твердые бытовые отходы вывозятся для захоронения на полигон в село Шеменичи Подпорожского района. Однако население не полностью охвачено системой вывоза отходов и отходы накапливаются в местах, не предназначенных для хранения ТБО, на несанкционированных свалках. По данным Администрации на территории Никольского городского поселения сбор и транспортировка отработавших ресурс ртутьсодержащих приборов не осуществляется. Ртутьсодержащие приборы собираются и вывозятся вместе с ТБО.

В настоящее время для поселения разработана «Генеральная схема санитарной очистки».

Места захоронения биологических отходов на территории поселения также отсутствуют.

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения на территории поселения  являются участки железных дорог и автодороги.

Выводы

Экологическую ситуацию в городском поселении Никольское можно охарактеризовать как удовлетворительную.

На сегодняшний день одной из проблем анализа и контроля состояния окружающей среды является отсутствие систематического экологического мониторинга, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

## 3.6. Объекты культурного наследия

По данным Комитета по культуре Ленинградской области (Департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия) на территории Никольского городского поселения расположен 1 объектов культурного наследия.

Таблица 3.2.

Перечень объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятный знак Герою Советского Союза Лисицыной А.М., погибшей при переправе через р. Свирь при выполнении боевого задания | г.п. Никольский, ул. Лисицыной между домами №№ 5 и 9 | Региональный. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |

Других объектов культурного наследия на территории муниципального образования не имеется. В настоящее время границы территории, зоны охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительный регламент в границах памятника не установлены. Полномочия поселения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения, отнесенные к вопросам местного значения (поселения) не могут быть реализованы за отсутствием объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Необходимо соблюдать требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25 июня 2002 г. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области.

При выделении новых участков под строительство объектов необходимо предусматривать их предварительное археологическое исследование.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

По инициативе органов местного самоуправления возможно осуществление следующих мероприятий.

- Определение списка объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия с целью подготовки документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

- Перевод памятников, имеющих признаки объектов культурного наследия на основе экспертизы в категорию памятников местного (муниципального) значения. Подготовка соответствующего решения о включении памятников в список объектов местного (муниципального) значения.

Включение данных объектов по согласованию с муниципальным образованием в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения возможно на основании документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Присвоение объекту культурного наследия категории местного (муниципального) значения сделает необходимым проведение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, распространение на его территорию режима использования земель историко-культурного назначения, внесение установленной территории объекта культурного наследия в кадастр недвижимости.

В отношении региональных объектов культурного наследия администрация Никольского городского поселения может только оказывать содействие в пределах своей компетенции проведению необходимых мероприятий уполномоченными органами.

Вывод

На территории Никольского городского поселения расположен 1 объект культурного наследия – имеющий региональное значение памятник истории. Утвержденных в установленном порядке зон охраны объектов культурного наследия в настоящее время нет. Установленные границы территорий объектов культурного наследия отсутствуют. Объектов культурного наследия местного значения в настоящее время не имеется.

## 3.7. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории муниципального образования «Кузнечное» по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

Прочие планировочные ограничения:

- зоны месторождений полезных ископаемых.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (Приложение 1).

Санитарные разрывы:

- Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Охранные зоны:

- Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российсой Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (Приложение 2).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (Приложение 3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Прочие планировочные ограничения

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 в редакции на 29.06.2004 г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с п. 14.3 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

## 3.8. Выводы анализа комплексной оценки территории

Комплексная оценка территории Никольского городского поселения позволяет сделать следующие выводы.

- Климат территории умеренно-континентальный. В течение года преобладают юго-западные и южные ветры. Земли лесного фонда занимают большую часть общей площади муниципального образования. Особо охраняемые природные территории в Никольском городском поселении отсутствуют. Крупные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения отсутствуют. Места захоронения биологических отходов, полигоны и свалки ТБО на территории поселения также отсутствуют.

- В проектируемом городском поселении наблюдается относительно благополучная демографическая ситуация. Численность населения в настоящее время продолжает сокращаться, однако показатели рождаемости и смертности лучше, чем в среднем по Ленинградской области, соотношение между ними лучше, чем в целом по муниципальному району.

- С учетом того, что трудовая миграция экономически активного населения может быть обращена вспять при создании новых рабочих мест, на перспективу демографическая ситуация может быть оценена оптимистично: возможна стабилизация и даже рост численности населения.

- Основным видом экономической деятельности на территории городского поселения является обрабатывающая промышленность, обслуживание транспорта и отрасли сферы обслуживания только дополняют ее. Смена вектора развития с глобальной переориентацией на другие виды экономической деятельности в пределах расчетного срока Генерального плана исключается. Основные перспективы связываются с поиском инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности.

- В настоящее время Никольское городское поселение полностью обеспечено учреждениями и объектами, обеспечивающими повседневные нужды населения. Имеются школа, детский сад, амбулатория, их проектная мощность близка к нормативу или превышает нормативные параметры. На уровне вопросов местного значения уровня поселения можно отметить дефицит библиотечных фондов. Уже на первую очередь необходимо развивать объекты физкультуры и спорта. Городское поселение хорошо обеспечено продовольственными магазинами, в случае роста населения возникнет потребность в новых непродовольственных магазинах и объектах общественного питания.

- В структуре жилищного фонда имеется существенная доля аварийного жилищного фонда, необходимо в плановом порядке осуществлять переселение проживающих в нем граждан. В будущем представляется целесообразным рост доли многоквартирного жилищного фонда. В настоящее время жилищный фонд имеет высокие показатели обеспеченности водоснабжением, канализацией и отоплением. Имеются планы его газификации.

- Урбанизированная территория городского поселения представляет собой совокупность разнородных территорий, не связанных устойчивыми структурно-функциональными связями в единую пространственную систему. Развитие функционально-планировочной организации, обеспечивающее процесс преобразования территории муниципального образования для реализации сценариев социально-экономического развития является целевой задачей территориториального планирования, решаемой Генеральным планом.

    - Никольское городское поселение имеет достаточно высокий транспортный потенциал, благодаря сложившемуся развитому транспортному комплексу, объединяющему железнодорожный, автомобильный и водный транспорт. Основной проблемой является отсутствие надежного моста через реку Свирь для сообщения с г. Подпорожье.

- Все автомобильные улицы и дороги не отвечают нормативным требованиям и требуют капитального ремонта.

    - Пассажироперевозки и грузоперевозки железнодорожным транспортом, а также автобусное сообщение развиты на вполне приемлемом уровне.

- Водный транспорт представлен исключительно грузовыми перевозками.

- Все потребители поселения полностью электрифицированы.

- Для качественного и надежного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция ЛЭП и подстанций, внедрение энергосберегающих технологий.

- Необходима дальнейшая газификация городского поселения на базе использования природного газа, в соответствии с Планом мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2011-2014 гг. (газификация частного сектора в 2014 т.).

- Необходимо расширить область применения децентрализованного теплоснабжения на базе использования автономных источников теплоты – АИТ, с современным эффективным оборудованием.

- Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами и колодцами.

- Техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.

- Требуется ремонт и реконструкция водонапорной башни и водопроводной сети по ул. Новой в 2013 т.

- Требуется ремонт и реконструкция водопроводной сети по ул. Лисицыной в 2012 т.

- Степень развития системы канализации в городском поселении находится на достаточно низком уровне.

- Требуется реконструкция очистных сооружений и сетей.

- Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене.

- Требуется реконструкция очистных сооружений и канализационной сети по ул. Новой в 2014 т.

- Требуется реконструкция КНС и канализационной сети по ул. Сосновой в 2012 т.

- Необходимо дальнейшее развитие комплекса средств связи с применением новейших достижений (цифровое оборудование и волоконно-оптические технологии).

- 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 4.1. Анализ реализации ранее выполненной градостроительной документации

Ранее выполненный проект генерального плана поселка городского типа Никольский был разработан институтом «Ленгражданпроект» в 1990 г. в соответствии с решениями исполкомов Ленинградских областного и городского Советов народных депутатов. Данный проект генерального плана являлся составной частью комплексного проекта генерального плана  развития Ленинграда и Ленинградской области на 2005 г. Генеральный план 1990 года учитывал и развивал положения действующего на тот период времени Генерального плана п. Никольский, разработанного институтом «Ленгражданпроект» в 1969 г.

Расчетным сроком реализации генерального плана был установлен 2010 г., первой очереди – 1995 г.

Площадь территории населенного пункта не планировалась к увеличению, границы г.п. Никольский не корректировались.

Генеральный план 1990 г. на расчетный срок предусматривал увеличение численности населения до 5,3 тыс. человек.

Жилищный  фонд должен был увеличиться до 113,9 тыс. м2 общей площади, средняя обеспеченность жилищным фондом - 21,5 м2/чел.

Новое капитальное строительство намечалось на свободных территориях в северной и северо-восточной частях населенного пункта под развитие преимущественно жилищного строительства.

Генеральным планом предусматривалось размещение новой многоквартирной застройки до пяти этажей. Территория под жилые кварталы и микрорайоны должна была увеличиться в два раза (с 34 до 70,1 га). На перспективу планировалось дальнейшее развитие застройки в направлении на северо-восток и вдоль берега р. Свирь до границ  населенного пункта. Фактически же строительство не велось. Индивидуальное жилищное строительство должно было осуществляться в направлении на север, в районе ул. Боровой. Установленный в проекте генерального плана участок под застройку освоен лишь частично.

Предполагалось, но не было осуществлено следующее культурно-бытовое строительство:

- детское дошкольное учреждение на 280 мест;

- расширение существующей общеобразовательной школы;

- расширение существующей поликлиники;

- церковь;

- библиотека;

- гостиница;

- спортивный корпус;

- бассейн в составе общеобразовательной школы.

Развитие экономической базы планировалось за счет уже существующих градообразующих предприятий, новых производственных площадок в генеральном плане не предлагалось. На севере, рядом с новыми микрорайонами капитальной жилой застройки, были определены территории под строительство гаражей и территории для ведения личного подсобного хозяйства. В настоящее время эти территории не используются.

Намеченное в генеральном плане формирование системы пешеходных пространств и зеленых насаждений (скверов и бульваров) также не было осуществлено.

Не реализованы решения по развитию планировочной структуры с формированием общественного центра поселка, решения по развитию транспортной инфраструктуры. Вследствие этого улично-дорожная сеть как транспортно-планировочная система не сформировалась, параметры улиц не соответствуют установленным генеральным планом.

Таким образом, принципы системы функционального зонирования территории поселка, формирования планировочной структуры, общественного центра, развития жилых зон, развития транспортной инфраструктуры, заложенные в генеральном плане п. Никольский (ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ, 1990 г.), не были реализованы, основные технико-экономические показатели не были достигнуты.

## 4.2. Планировочная организация территории поселения. Предложения по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории населенных пунктов

При любом сценарии социально-экономического развития муниципального образования предполагается, что практически все население Никольского городского поселения сконцентрируется в г.п. Никольский, а на п.ст. Свирь будут проживать лишь персонал, непосредственно связанный с обслуживанием железной дороги. Предложения по функционально-планировочной организации территории г.п. Никольский представлены на схеме вариантов функционально-планировочной организации г.п. Никольский.

Оба варианта учитывают тот факт, что подготовка для жилищного строительства земельных участков, на которых расположен аварийный и ветхий жилищный фонд, может снизить расходы на развитие инженерной инфраструктуры, поскольку она частично имеется и решить задачу ликвидации ветхого и аварийного жилья. В ряде случаев при замене застройки домами с индивидуальными участками на многоквартирные дома средней этажности экономически целесообразным может быть и снос еще не ветхого дома, требующего основательного капитального ремонта.

Стабилизационный вариант

Вариант территориального планирования (в границах г.п. Никольский), ориентированный на стабилизационный сценарий социально-экономического развития Никольского городского поселения, представлен как вариант 2.

С точки зрения экономического развития предусматривается использование фактора инвестиционной привлекательности с созданием на территории Никольского городского поселения новых производственных мощностей (в т.ч. путем привлечения новых инвесторов) на территории, ранее занимаемой судоверфью (инвестиционная площадка black-field). При этом сама судоверфь продолжает функционировать в прежнем качестве и давать рабочие места жителям г.п. Никольский, перепрофилирует производственную деятельность или предоставляет свою территорию арендаторам, что дает дополнительные рабочие места. Муниципальные власти не могут существенно влиять на решения собственника, но сохранение общего количества рабочих мест в Никольском городском поселении является принципиально важным для социально-экономического развития. Следует отметить, что если данное условие не будет соблюдаться, то никакие мероприятия территориального планирования не будут актуальными.

Численность населения на 2020 г. может составить 3,0 тыс. человек, на расчетный срок 2035 г. – 3,2 тыс. человек, т.е. немногим больше, чем в настоящее время.

Новые зоны застройки потребуются в связи с перспективным ростом показателя жилищной обеспеченности в расчете на душу населения и выводом из эксплуатации ветхого и аварийного фонда. Это может быть достигнуто путем освоения под среднеэтажную застройку территории в районе ул. Спортивная и ул. Лисицыной (участок напротив Дома культуры). В центре г.п. Никольский формируется зона объектов социального, общественного, коммерческого назначения, которая включает физкультурно-оздоровительный комплекс, здание администрации Никольского городского поселения и может насыщаться новыми объектами розничной торговли и общественного питания, встроенными пунктами бытового обслуживания населения.

Развитие социальной сферы сведется к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с перспективой перерастания его в культурно-спортивный комплекс, размещению плоскостных сооружений в виде многофункциональных (универсальных) спортивных площадок (в т.ч. пришкольных спортивных площадок). В целях организации отдыха населения используются существующий по ул. Лисицыной парк отдыха и обширная прибрежная зона р. Свирь, на части которой предусмотрена зона пляжей.

Оптимистичный вариант

Вариант территориального планирования, ориентированный на оптимистичный вариант социально-экономического развития Никольского городского поселения, принят как основной и представлен как вариант 1.

С точки зрения экономического развития предусматривается возможно более полное использование фактора инвестиционной привлекательности с созданием на территории Никольского городского поселения 0,5-1,0 тыс. новых рабочих мест, в т.ч. в сфере промышленности до 400-750 мест. Зона промышленных предприятий предлагается к освоению на севере г.п. Никольский при въезде в него. Потенциально здесь могут быть размещены 2-3 промышленных предприятия с общей численностью занятых около 600-700 человек.

Соответственно этому варианту развития численность населения на 2020 г. может достигать 3,4 тыс. человек, на расчетный срок 2035 г. – 4,0 тыс. человек.

Кроме предусмотренных в предшествующем варианте реконструкции существующих и создания новых зон застройки потребуется более масштабное жилищное строительство с созданием кварталов новой застройки среднеэтажными жилыми домами на северо-западе г.п. Никольский. Таким образом, будет достигнуто размещение дополнительных объемов жилья для численно возросшего населения поселка. Возведение целых микрорайонов потянет за собой новый этап строительства дорог, инженерных коммуникаций, объектов обслуживания населения.

Развитие социальной сферы дополнительно к рассмотренному выше варианту потребует строительства объектов культуры, физической культуры и спорта, мероприятий по развитию дополнительного образования и молодежной политики. Возможен дефицит мест в детском саду, что потребует создания дополнительных групп при школе, либо создания встроенного учреждения-филиала в новом жилом квартале, предлагаемом в северо-восточной части г.п. Никольский. Дополнительные магазины шаговой доступности, семейные кафе, объекты бытового обслуживания могут концентрироваться не только в центральной зоне объектов социального, общественного, коммерческого назначения. Предлагается их размещение непосредственно в зонах жилой застройки, в том числе в виде встроенных помещений. Взамен застраиваемой территории, в настоящее время занятой гаражами, могут быть предложены земельные участки в северной части г.п. Никольский, прилегающие к новым инвестиционным площадкам. Более оптимальным представляется размещение личного автотранспорта в цокольных этажах малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов

г.п. Никольский

Основой формирования перспективной функционально-планировочной организации территории г.п. Никольского являются сложившийся каркас планировочной структуры и территории  существующей капитальной застройки.

В качестве опорных элементов следует рассматривать:

- зону производственной застройки ОАО «Свирская судоверфь»;

- зоны жилой застройки;

- рекреационные зоны (парк, прибрежная рекреационная зона).

Проектом генерального плана предлагаются следующие решения.

Развитие улично-дорожной сети:

- продолжение трассы пр. Речного Флота в северном направлении до пересечения с ул. Боровой в целях организации единой транспортной планировочной оси, соединяющей главную улицу поселка с автодорогой общего пользования регионального значения «Подпорожье-Никольское»;

- продолжение трассы ул. Лисицыной по направлению к ул. Новой с объединением их в «кольцо», при этом, улица Лисицыной с восточной стороны излучины р. Свирь планируется с односторонней застройкой для организации «видовых» пешеходных направлений вдоль реки;

- продолжение трассы ул. Речников вдоль территории ОАО «Свирская судоверфь» с выходом на автодорогу общего пользования регионального значения «Подпорожье-Никольское»;

- организация узла примыкания ул. Речников к ул. Лисицыной в районе дома культуры;

- формирование связи ул. Боровой, ул. Комсомольской и пер. Школьного для упорядочения организации сложившейся жилой малоэтажной застройки;

- в случае освоения новых производственных площадок (оптимистичный сценарий социально-экономического развития), параллельно ул. Новой планируется организация новых жилых улиц.

Функциональное зонирование территории

Развитие жилых зон:

- развитие новой среднеэтажной жилой застройки на дугообразном участке по ул. Лисицыной в районе Дома культуры;

- застройка территории существующих спортивных площадок по ул. Спортивной жилыми домами средней этажности;

- упорядочение малоэтажной застройки с определением новых участков индивидуального жилищного строительства в районе ул. Боровой, ул. Новой, ул. Комсомольской;

- развитие зон многоквартирной многоэтажной жилой застройки на освоенной территории.

Предложения по развитию общественно-деловых зон:

- формирование общественного центра поселка на базе существующих объектов обслуживания и строящихся административного здания и здания физкультурно-оздоровительного комплекса по пр. Речного Флота с организацией площади.

Развитие производственных зон:

- развитие существующей производственной территории в районе ОАО «Свирская судоверфь» (за счет неиспользуемых в настоящее время, но ранее освоенных производственных площадок в целях возможного привлечения инвестиций), при условии недопущения увеличения негативного воздействия на существующую жилую застройку;

- формирование на неиспользуемой территории ОАО «Свирская судоверфь» (согласно решениям Схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района Ленинградской области) инвестиционной площадки типа «black field» (Никольский технопарк).

При оптимистичном сценарии социально-экономического развития дополнительно к перечисленным выше предложениям планируются следующие решения.

Предложения по развитию жилых зон:

- развитие зон многоквартирной среднеэтажной жилой застройки в северо-восточном направлении от ул. Новой.

- Предложения по развитию производственных зон:

- создание инвестиционной площадки типа «green field» на въезде в г.п. Никольский вдоль ул. Боровой.

При любых сценариях социально-экономического развития в г.п. Никольском предлагается создание единой системы рекреационных пространств, организующих «зеленый» каркас территории в целях создания комфортной среды проживания:

- организация сквера, примыкающего к планируемому общественному центру поселка (в районе ул. Комсомольской);

- создание пешеходной связи общественного центра с существующим парком и последующим выходом к пляжной рекреации на р. Свирь;

- благоустройство озелененной территории вдоль ул. Лисицыной на участке парк – дом культуры с выходом к реке;

- создание «видовой» пешеходной связи вдоль ул. Лисицыной с выходом к планируемому спортивно-рекреационному центру и ликвидацией гаражей легкового автотранспорта на этом участке.

## 4.3. Социально-экономическое развитие

## 4.3.1. Развитие экономической базы. Занятость населения

Существующее положение

На территории Никольского городского поселения расположены ОАО "Свирская судостроительная вефь" (г.п. Никольский), которое в настоящее время испытывает определенные трудности с загрузкой мощностей, и ОАО "Подпорожский порт" (севернее г.п. Никольский). Других средних или крупных промышленных предприятий нет. Сельскохозяйственные предприятия отсутствуют. Важным местом приложения труда является железнодорожная станция Свирь. Рабочие места имеются в учреждениях здравоохранения и образования, а также в коммунально-бытовой сфере (ООО «Никольская жилищная компания» и различные объекты обслуживания населения). Кроме того, севернее г.п. Никольский расположен лесопитомник.

ОАО «Подпорожский порт» - один из крупнейших речных портов северо-запада России. Район его деятельности включает в себя акватории Ладожского и Онежского озера, реку Свирь, Волго-Балтийский канал. Местом причала ОАО «Подпорожский порт» является г.п. Никольский. Порт принимает и отправляет грузы железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. Порт осуществляет прием и отгрузку лесных, минерально-строительных грузов, флюсов, угля, окатышей, технической соли, металлолома, тарно-штучных грузов и грузов открытого хранения, контейнеров с судов класса «река-море» и судов внутреннего плавания. Порт также осуществляет перевозки грузов собственным флотом от причалов Ладожского озера до причалов Средней Волги.

Предприятие оснащено перегрузочным оборудованием и складскими помещениями, имеет самоходный флот. В составе порта четыре грузовых района, оснащенных плавучими и мостовыми кранами грузоподъемностью до 16 тонн. Общая площадь складских площадок составляет 252,4 тыс. кв.м. Длина причальных сооружений составляет 640 пог.м. Грузооборот ОАО «Подпорожский порт» в 2010 г. по сравнению с 2009 г. вырос в 1,7 раза и составил 72125,3 тыс.тн*км.

ОАО «Свирская судостроительная верфь» выпускает катера, суда на воздушной подушке и железобетонные плавучие понтоны, которые востребованы как в России, так и за рубежом. Катера на воздушной подушке могут эксплуатироваться в течение круглого года, позволяя перемещаться по водной глади, тонкому или тающему льду, глубокому снегу, болотам, и на равнинной местности. Понтоны позволяют без значительных затрат оборудовать причал, могут использоваться для установки на них автостоянок, гостиниц, ресторанов, бизнес-центров, заправок, плавучих переправ и других инженерных сооружений, с их помощью возможно создать марину произвольной конфигурации сообразно акватории и пожеланиям заказчика.

Основным градообразующим предприятием для сельского населенного пункта поселок при железнодорожной станции Свирь является филиал ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога. На территории поселка действуют малые предприятия ОАО «Амадео» (погрузка и складирование лесоматериалов) и ООО «ЮК» (клееный брус, шпунт, доска обрезная, имитатор бруса, доска пола). На двух малых предприятиях в общей сложности занято не более 50 человек.

В Никольском городском поселении имеются объекты предприятий областного значения (например, котельные ОАО «Леноблтеплоэнерго», электроподстанции), обслуживанием которых занимаются местные жители, но роль таких объектов в формировании рынка труда незначительна. Близость г. Подпорожье и г.п. Важины, которые имеют собственные градообразующие предприятия (ОАО «Подпорожский хлебокомбинат», ОАО «Подпорожский механический завод», Подпорожская швейная фабрика ЗАО «Труд», ГЭС-12 ОАО «ТГК-1», Подпорожский завод МЖБК, обработка древесины - ООО "Метсялиитто Подпорожье", ООО "Свирь Тимбер" и проч.), в этом отношении являются гораздо более значимым фактором.

Сфера услуг. ООО «Никольская жилищная компания» занимается обслуживанием жилищного фонда. Развитие объектов обслуживания населения в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, торговли и общественного питания определятся потребностями и экономическими возможностями населения городского поселения. Определенным сдерживающим фактором является близость г. Подпорожье, территория которого является более привлекательной для развития малого бизнеса в сфере услуг, поскольку большая численность населения создает больший рынок.

Занятость населения

Численность экономически активного населения в течение нескольких лет стабильно держится на уровне 1,95 тыс. человек. Уровень безработицы невелик и в основном характерен для ее т.н. текущей формы: на начало 2008 г. зарегистрированы 25 безработных (1,28 % экономически активного населения), на начало 2009 г. – 43 безработных (2,21 %). В январе-сентябре 2010 г. в разрезе поселений муниципального района Никольское городское поселение характеризовалось наиболее низким уровнем безработицы – 0,87 % (уменьшился в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. на 1,08 п.п.). На начало 2011 г. уровень безработицы в Никольском городском поселении  0,64 % (уменьшился на  1,31 п.п.).

Примерная структура занятости населения приводится на середину 2010 г. по данным паспорта муниципального образования с официального сайта Росстата неполна. Учтены 150 занятых в «обрабатывающих производствах» (раздел D), 42 занятых в сфере «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (раздел K), 8 занятых в «государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном страховании» (раздел L) и 26 человек по виду «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» (раздел O).

Непосредственно от предприятий, расположенных на территории Никольского городского поселения получены следующие сведения о числе занятых:

- ОАО «Свирская судостроительная верфь» - 148 работающих, в т.ч. 133 – жители поселения;

- ОАО «Амадео» - 40 человек;

- ОАО «Леноблтеплоэнерго» - 3 человека (котельные);

- ООО «ЮК» - 3 чел., в т.ч. 1 – житель поселения.

Кроме того, на ОАО «Подпорожский порт», расположенном в районе г.п. Никольский и г.п. Важины, работают 170 человек, значительная часть которых являются жителями проектируемого городского поселения. Рабочие места имеются в учреждениях здравоохранения и образования, а также в коммунально-бытовой сфере (ООО «Никольская жилищная компания» и различные объекты обслуживания населения). Данные о занятости на обслуживании ж.д. Свирь отнесены ОАО «РЖД» к категории государственной и коммерческой тайны. Поэтому по виду деятельности «транспорт и связь» количество рабочих мест может быть экспертно оценено на основании косвенных данных – примерно 70-80 человек.

Территориальная близость к г. Подпорожье и г.п.Важины создает для населения Никольского городского поселения дополнительные возможности для поиска рабочих мест и позволяет исправить определенную диспропорцию, связанную с преобладанием тех сфер приложения труда, где большая часть рабочих мест традиционно более привлекательна для мужчин.

Примерная структура занятости населения приводится на середину 2010 г. по данным паспорта муниципального образования с официального сайта Росстата неполна. Учтены 150 занятых в «обрабатывающих производствах» (раздел D), 42 занятых в сфере «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (раздел K), 8 занятых в «государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном страховании» (раздел L) и 26 человек по виду «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» (раздел O).

Непосредственно от предприятий, расположенных на территории Никольского городского поселения получены следующие сведения о числе занятых:

- ОАО «Свирская судостроительная верфь» - 148 работающих, в т.ч. 133 – жители поселения;

- ОАО «Амадео» - 40 человек;

- ОАО «Леноблтеплоэнерго» - 3 человека (котельные);

- ООО «ЮК» - 3 чел., в т.ч. 1 – житель поселения.

Кроме того, на ОАО «Подпорожский порт», расположенном в районе г.п. Никольский и г.п. Важины, работают 170 человек, значительная часть которых являются жителями проектируемого городского поселения. Рабочие места имеются в учреждениях здравоохранения и образования, а также в коммунально-бытовой сфере (ООО «Никольская жилищная компания» и различные объекты обслуживания населения). Данные о занятости на обслуживании станции Свирь отнесены ОАО «РЖД» к категории государственной и коммерческой тайны.

Территориальная близость к г. Подпорожье и г.п.Важины создает для населения Никольского городского поселения дополнительные возможности для поиска рабочих мест и позволяет исправить определенную диспропорцию, связанную с преобладанием тех сфер приложения труда, где большая часть рабочих мест традиционно более привлекательна для мужчин.

Вывод:

Развитие экономической базы Никольского городского поселения как в прошлом, так и на перспективу расчетного срока во многом предопределяется спецификой его местоположения на пересечении судоходного водного пути с железной и автомобильными дорогами.

Близость г.п. Никольский к г. Подпорожье и г.п. Важины обуславливает фактическое единство экономической базы трех муниципальных образований, что является важной предпосылкой для устойчивости микроэкономической ситуации в пределах местной системы расселений. Это ограничивает возможности развития отдельных видов деятельности в г.п. Никольский, но в целом создает лучшие условия для трудоустройства населения и более стабильные условия жизни.

Прогноз экономического развития

Прохождение по территории Никольского городского поселения железной дороги, ЛЭП-110 кВ, газопровода (отвод от газопровода Волхов – Петрозаводск проложен под руслом р. Свирь в 2006 г.), возможность использования для доставки и вывоза материалов и крупногабаритной продукции водным транспортом (р. Свирь) формируют инвестиционную привлекательность территории муниципального образования. Транспортная составляющая инвестиционной привлекательности в будущем увеличится за счет предусматриваемого Схемой территориального планирования Подпорожского муниципального района строительства автодорожного моста через р. Свирь. Вторым фактором явится качественное изменение в соседском положении территории. Схемой территориального планирования соседней Вологодской области (расчетный срок - 2027 г.) планируется развитие г. Вытегра как центра зоны опережающего развития и важного транспортного центра. Строительство автодороги регионального значения Вытегра – Борисово-Судское с ответвлением Тимошино – Антушево (Белозерск) существенно улучшит для Подпорожского муниципального района доступность города Череповец – важного экономического центра Вологодской области.

Сдерживающими факторами по отношению к росту инвестиционной привлекательности являются отдаленное расположение от административных центров регионального уровня и техническое состояние автомобильных дорог. Поэтому более вероятно размещение в г.п. Никольский производств с большими объемами отгрузки для которых возможность транспортировки продукции водным путем или по железной дороге может представлять существенный интерес.

Развитие промышленности

В перспективе на территории Никольского городского поселения наряду с судостроением возможно размещение практически любых промышленных предприятий, поскольку хорошее транспортное положение позволяет легко организовать как доставку сырья и компонентов, так и вывоз готовой продукции. Наличие надежного электро- и газоснабжения, достаточных мощностей для подключения новых производств, создает условия для формирования промышленных площадок.

Наличие в Подпорожском муниципальном районе значительных запасов древесины и большой размер расчетной лесосеки создают предпосылки для развития деревообработки, создания мебельных производств, производства оконных и дверных блоков, комплектов садовых домиков и т.п. продукции на базе использования местного сырья. Схема территориального планирования Подпорожского муниципального района связывает экономическое развитие муниципального района, прежде всего, с развитием лесопромышленного комплекса как центра глубокой переработки древесины и центра деревянного индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время ОАО «Свирская судостроительная верфь» сокращает реально используемые производственные площади, поэтому в пределах существующей промышленной зоны возможно размещение новых предприятий-резидентов. В реестре земельных участков, потенциально пригодных для размещения технопарков на территории муниципальных районов Ленинградской области, учтены два участка, расположенные в промышленной зоне Никольского городского поселения. В настоящее время от потенциальных заказчиков-инвесторов предложений на размещение производственных объектов на территории муниципального образования «Никольское городское поселение» в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности не поступало (письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 05.04.2011 г. № 14-001200/11-0-1).

Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности произведены расчеты, в соответствии с которыми технопарки целесообразно размещать на площади от 4 до 10 га. Такой «технопарк» представляет собой инженерно подготовленный участок, позволяющий оперативно организовать производственные площадки размерами до 1 га с размещением на них быстровозводимых зданий производственного назначения до 5000 кв.м. На его территории предусматриваются объекты, предназначенные для сдачи производственных площадей от 100 до 500 кв.м в аренду небольшим предприятиям. Работа таких площадок координируется специальной управляющей компанией, которая может оперативно решать все возникающие у предпринимателей проблемы.

Характеристика существующих и проектируемых зон размещения объектов производственного назначения, в пределах которых могут быть сформированы реальные производственные инвестиционные площадки, дана в табл. 4.1.

Наиболее подготовленной для создания такого технопарка или предоставления одному инвестору в настоящее время является площадка в южной части существующей промышленной зоны площадью около 3 га, на которой возможно осуществление инвестиционных проектов не связанных с судостроением и судоремонтом. Эта площадка фактически уже выделена из состава территории верфи. На остальной планируемой к предоставлению инвесторам территории судоверфи наиболее вероятны виды деятельности связанные с судостроением и судоремонтом.

Таблица 4.1.

Территории, пригодные для размещения новых предприятий,

в г.п. Никольский

| Показатели | В пределах «старопромышленных территорий», приняты в Схеме территориального планирования Подпорожского муниципального района | Инвестиционные площадки |
| --- | --- | --- |
|  | Площадка 1 | Площадка 2 | Площадка 3 | Площадка 4 |
| Описание места расположения | примыкает к площадке ОАО «Свирская судостро- ительная верфь» с южной стороны | примыкает к площадке ОАО «Свирская судостро-ительная верфь» с северной стороны | на въезде в г.п. Никольский в северной части поселка | на въезде в г.п. Никольский южнее площадки 3 |
| Площадь | 2,96 га | 1,65 га | 5,27 га | 6,20 га |
| Категория земель, кадастровый номер (если есть) | Земли населенных пунктов, кадастровый номер отсутствует | Земли населенных пунктов, кадастровый номер отсутствует |
| Класс опасности возможных к размещению предприятий (I, II, III, IV, V) | IV, V | III, IV, V | III, IV, V | IV, V |
| Возможность организации подъезда авто- и железнодорожного транспорта | Автодороги – связь есть, железные дороги – связь через инфраструктуру ОАО «Свирская судостроительная верфь» | Автодороги – связь есть, железные дороги отсутствуют, организация подъезда возможна путем строительства от подъездных путей ОАО «Свирская судострои-тельная верфь» или от ж.д. ст. Свирь. |
| Связь с Санкт-Петербургом (примерное расстояние по основным магистралям) | 303 км по автодорогам, ближайшая ж.д. ст. Свирь – 288 км. | 302 км по автодорогам, ближайшая ж.д. ст. Свирь – 288 км. | 302 км по автодорогам, ближайшая ж.д. ст. Свирь – 288 км. | 302,5 км по автодорогам, ближайшая ж.д. ст. Свирь – 288 км. |
| Наличие инженерных коммуникаций или описание возможности подключения к коммуникациям (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, связь) | Возможно подключение к существующим сетям и сооружениям инженерной инфраструк-туры ОАО «Свирская судостро-ительная верфь» | В непосредственной близости от площадки находится КОС и ПС 110 кВ, трасса газопровода среднего давления, водозаборная скважина и сети водоснабжения |

Проектом Схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района предусматривается на первую очередь размещение предприятий III-V класса опасности на свободных площадках в существующей промышленной зоне г.п. Никольский и строительство технологического парка в г.п. Никольский рядом с предприятием ОАО «Свирская судостроительная верфь». На расчетный срок – размещение промышленной зоны в п.ст. Свирь.

Важным фактором является также наличие достаточных по площади для осуществления крупных инвестицитонных проектов и не занятых землепользователями территорий, которые пригодны для промышленного освоения, в пределах границ населенного пункта г.п. Никольский. В связи с этим при осуществлении инвестиционных проектов не будет необходимости в переводе в земли промышленности земель сельскохозяйственного назначения или земель лесного фонда. Следует отметить, что такой перевод на практике очень серьезно осложняет реализацию ряда инвестиционных проектов в других муниципальных образованиях.

Выход ОАО «Свирская судостроительная верфь» из кризисного периода и более полное использование фактора инвестиционной привлекательности территории Никольского городского поселения собственно и составляют экономическую сторону развития муниципального образования по оптимистичному варианту.

Малое предпринимательство.

Малому бизнесу принадлежит важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока. Он обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных направлений хозяйственной деятельности.

С учетом сказанного выше для размещения инвестиционных объектов малого предпринимательства в производственной сфере предлагается осуществлять выделение земельных участков в пределах зон размещения объектов производственного назначения с учетом разрешенных для этих зон классов опасности соотвествующих производственных объектов и интересов уже состоявшихся резидентов зоны. Границы и площадь земельных участков выделяемых для развития малых и средних производств в границах населенных пунктов уточняются при наличии предложений конкретных проектов.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) от 30.12.2008 г. № 20 «Об организации санитарно-защитных зон на хозяйствующих субъектах Ленинградской области» окончательное решение о предоставлении земельного участка для строительства осуществляется на основании санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии предполагаемого использования земельного участка санитарным правилам.

Занятость населения

Возможно более полное использование фактора инвестиционной привлекательности с созданием на территории Никольского городского поселения 0,5-1,0 тыс. новых рабочих мест, в т.ч. не менее 400-750 мест в сфере промышленности. Соответсвенно, относительно меньшее значение будет иметь ежедневная маятниковая миграция трудоспособного населения в соседние городские населенные пункты. Можно рассчитывать на возврат части населения, выехавшего из населенных пунктов проектируемого поселения на заработки в Санкт-Петербург и другие центры приложения труда.

Предполагаемя структура занятости представлена в табл. 4.2.

Таблица 4.2.

Динамика численности трудовых ресурсов и структуры занятости населения на территории Никольского городского поселения

| Показатель | 2011 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. чел. | 2,03 | 2,11 | 2,40 |
| 2. Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 1,95 | 2,10 | 2,40 |
| 3. Численность занятых в экономике – всего, чел. | 1,90 | 2,10 | 2,40 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности |  |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | н.д. | 90 | 115 |
| добыча полезных ископаемых | н.д. | 20 | 15 |
| обрабатывающие производства | н.д. | 1120 | 1320 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | н.д. | 90 | 100 |
| строительство | н.д. | 120 | 130 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | н.д. | 190 | 210 |
| гостиницы и рестораны | н.д. | 15 | 15 |
| транспорт и связь | н.д. | 230 | 240 |
| финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | н.д. | 40 | 45 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | н.д. | 20 | 20 |
| образование | н.д. | 50 | 60 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | н.д. | 15 | 20 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | н.д. | 100 | 110 |

В связи с тем, что в паспорте Никольского городского поселения лист 4. Трудовые ресурсы незаполнен структура по видам деятельности на 2011 г. не предоставлется. В общей сложности лишь около 30 % всех занятых в экономике может найти себе рабочее место непосредственно на территории проектируемого поселения. Поскольку значительная часть рабочих мест находится на территории других муниципальных образований, развитие ситуации в сфере занятости будет зависеть не только от реализации инвестиционной привлекательности территории Никольского городского поселения, но и от экономического развития муниципального района в целом. Соответственно табл. 4.2. является весьма приблизительной. Ожидается, что основная тенденция будет состоять в росте доли занятых на территории Никольского городского поселения от общего числа занятых в экономике и росте доли занятых в промышленности.

## 4.3.2. Население: демографическая ситуация, прогноз

Существующее положение

По данным администрации Никольского городского поселения на начало 2011 г. в его населенных пунктах проживали 3121 человек, основным местом жительства является г.п. Никольский, а в п.ст. Свирь прописано только 79 человек. Данные официального статистического учета о численности населения более скромные, но следует обратить внимание на то, что они свидетельствуют о стабилизации показателя: на 1 января 2009 г. в г.п. Никольский 2824 жителя, на 1 января 2010 г. - 2801 житель, численность жителей п.ст. Свирь на эти же даты в пределах 50-60 человек. Расхождение с данными текущего учета, проводимого администрацией городского поселения, составляет примерно 8-9 %. Таким образом, примерно 250-300 человек сохраняют постоянную регистрацию в населенных пунктах городского поселения, но фактически отсутствуют достаточно продолжительное время.

Возрастная структура постоянного зарегистрированного населения представлена в табл.4.3.

Таблица 4.3.

Возрастная структура населения Никольского городского поселения

| Возрастные группы | Численность группы, человек | Доля группы во всем населении, % |
| --- | --- | --- |
| 0-6,5 лет | 229 | 7,34 |
| 6,5-15 лет | 149 | 4,77 |
| 16-18 лет | 53 | 1,70 |
| трудоспособное население старше 18 лет | 2032 (1061 мужчина и 971 женщина) | 65,11 |
| пенсионеры (55 лет и старше женщины, 60 лет и старше мужчины) | 658 | 21,08 |
| ВСЕГО | 3121 | 100,00 |

Таблица 4.4.

Естественное движение населения Никольского городского поселения

| Показатели | ГОДЫ | Всего за 2006-2010 гг. |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Родилось, человек | 28 | 20 | 31 | 33 | 27 | 139 |
| Умерло, человек | 46 | 65 | 57 | 53 | 43 | 264 |
| Естественный прирост, чел. | -18 | -45 | -26 | -20 | -16 | -125 |

Динамика численности населения характеризуется естественной убылью из-за превышения смертности над рождаемостью, значительное влияние на численность населения и процесс его воспроизводства оказывает также трудовая миграция в Санкт-Петербург и динамично развивающиеся города Ленинградской области. Вместе с тем уровень смертности демонстрирует тенденцию к сокращению, миграционное сальдо близко к нулевым значениям.

В 2010 г. уровень смертности в Никольском городском поселении был 10,6 промилле, уровень рождаемости – около 7 промилле. В среднем по Ленинградской области за 2010 г. демографическая ситуация характеризовалась более высокими показателями смертности (15,3) и сопоставимым показателем рождаемости (8,5 промилле). Превышение числа умерших над числом родившихся в Подпорожском муниципальном районе составило 2,2 раза, в Никольском городском поселении – только 1,5 раза.

Трудовые мигранты не порывают своей связи с Никольским городским поселением, что является важнейшим фактором, позволяющим выдвинуть гипотезу о перспективной стабилизации численности населения и о возможном его росте. Основным условием для этого должно стать развитие экономической базы и создание достаточного числа рабочих мест в г.п. Никольский.

Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Генеральным планом учитывается Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года, одобренная постановлением Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2005 г. № 37. Определение перспективной численности населения произведено также с учетом следующих документов:

- прогноз Росстата по регионам страны, представленном в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года»,

- Схема территориального планирования Подпорожского муниципального района (проект).

Проведенный анализ первоисточников и детализация их оценок применительно к территории проектируемого городского поселения позволили определить диапазон вероятных значений численности населения городского поселения и его возрастной структуры на перспективу расчетного срока.

Прогнозом Росстата предусматривается рост численности населения Ленинградской области с начала 2010 г. по начало 2031 г. на 12,3 % (высокий вариант – рост на 18,6 %, низкий вариант – сокращение на 5,6 %). Поскольку демографическая ситуация в Никольском городском поселении в настоящее время оказывается более оптимистичной, чем в среднем по области, в расчет необходимо принимать средний и высокий варианты прогноза. Соответственно, при условии развития по сценарию, предлагаемому Росстатом, к началу 2031 г. муниципальное образование могло бы иметь примерно 3550 или 3750 жителей. Вместе с тем, при пессимистическом варианте социально-экономического развития в соответствии со Схемой территориального планирования Подпорожского муниципального района допускается снижение численности населения Никольского городского поселения к 2030 г. до уровня ниже 2700 чел.

Предлагаемые варианты прогноза численности населения проектируемого городского поселения на расчетный срок проекта его генерального плана (2035 г.) в отношении темпов изменения таких слагаемых демографической ситуации как рождаемость и смертность учитывают их предшествующую динамику в проектируемом поселении и следуют, соответственно, за низким, средним и высоким вариантами прогноза, выполненными для Ленинградской области Росстатом (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г./Стат.бюлл. М.: 2009). Кроме того, на итоговую численность населения в различной степени оказывает влияние величина положительного миграционного сальдо.

Низкий (пессимистичный) вариант (2650 человек постоянного населения) основан на сохранении средних для последних лет показателей естественного и миграционного движения населения, т.е. почти двукратного превышения смертности над рождаемостью при положительном миграционном сальдо. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 8,2 человек, смертность 17,9 человек, естественная убыль населения – 9,7 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере 440 человек за весь период расчетного срока 18-19 человек в среднем в год.

Средний вариант (стабилизация численности на уровне 3000 человек постоянного населения) предполагает некоторое улучшение в первую очередь показателей естественного движения населения (относительно средних за последние годы значений) и сохранение миграционного прироста. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 8,8 человек, смертность 16,1 человек, естественная убыль населения – 7,3 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере 660 человек за весь период расчетного срока 25-30 человек в среднем в год.

Высокий (оптимистичный) вариант (3500-4000 человек постоянного населения) предполагает существенный рост численности населения на расчетный срок, что возможно лишь при условии осуществления масштабных инвестиционных проектов. Вариант предусматривает наличие более благоприятных тенденций в естественном движении населения в соответствии с предыдущим вариантом и значительный миграционный прирост. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 9,5 человек, смертность 14,9 человек, естественная убыль населения – 5,4 человек. Для достижения численности 3,5 тыс. чел. сальдо миграции предусматривается в размере 1060 человек за весь период расчетного срока примерно 44 человека в среднем в год. Для достижения численности 4,0 тыс. чел. при тех же значениях коэффициентов рождаемости и смертности суммарное сальдо должно составить 1,6 тыс. чел. или примерно 65-70 чел. в среднем в год.

Низкий и средний варианты прогноза не влекут за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным. Проектируемое поселение обладает предпосылками для размещения новых производств, что влечет за собой возможность массового создания новых рабочих мест, необходимость размещения жилищного фонда для квалифицированного персонала и членов их семей, развития сферы обслуживания. Это может требовать реализации мероприятий территориального планирования. Поэтому в качестве основного варианта для разработки Генерального плана принят максимально возможный вариант с численностью населения 4,0 тыс. чел. к 2035 г.

Таблица 4.5.

Перспективные демографические показатели

по Никольскому городскому поселению, человек (%)

Низкий (пессимистичный) вариант

|  | Ед. изм. | 2011 г. | 2020 г. | 2035 г. | Динамика: 2035 г. по отношению к 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | тыс. чел. | 3121 | 2750 | 2650 | 84,9 % |
| Моложе трудоспособного | чел. | 378 | 359 | 272 | 72,0 % |
|  | % | 12,1 % | 13,1 % | 10,3 % | - |
| В том числе: - детей дошкольного возраста (1-6 лет): - детей школьного возраста (7-17 лет): | чел. | 229 7,3 % 202 6,5 % | 135 4,9 % 247 9,0 % | 102 3,8 % 187 7,1 % | 44,5 % - 92,6 % - |
| Трудоспособного | чел. | 2085 | 1732 | 1656 | 79,4 % |
|  | % | 66,8 % | 63,0 % | 62,5 % | - |
| Старше трудоспособного | чел. | 658 | 659 | 722 | 109,7 % |
|  | % | 21,1 % | 24,0 % | 27,2 % | - |

Основной (базовый) вариант

|  | Ед. изм. | 2011 г. | 2020 г. | 2035 г. | Динамика: 2035 г. по отношению к 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | тыс. чел. | 3121 | 3400 | 4000 | 128,2 % |
| Моложе трудоспособного | чел. | 378 | 469 | 507 | 134,1 % |
|  | % | 12,1 % | 13,8 % | 12,7 % | - |
| В том числе: - детей дошкольного возраста (1-6 лет): - детей школьного возраста (7-17 лет): | чел. | 229 7,3 % 202 6,5 % | 176 5,2 % 322 9,5 % | 190 4,8 % 349 8,7 % | 83,0 % - 172,8 % - |
| Трудоспособного | чел. | 2085 | 2111 | 2396 | 114,9 % |
|  | % | 66,8 % | 62,1 % | 59,9 % | - |
| Старше трудоспособного | чел. | 658 | 821 | 1097 | 166,7 % |
|  | % | 21,1 % | 24,1 % | 27,4 % | - |

Прогноз возрастной структуры населения исходит из предположения, что возрастной состав миграции будет достаточно усредненным, т.е. в нем не будет резко преобладать какая-либо одна возрастная группа населения. В этом случае в течение расчетного срока в проектируемом поселении будут наблюдаться следующие общие с высоким вариантом областного прогноза тенденции: 1) рост доли молодежи в численности всего населения, после 2021-2025 гг. сменяющийся новым снижением; 2) заметный рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного и 3) существенное сокращение доли населения в трудоспособном возрасте, сменяющееся стабилизацией на уровне близком к 60-62 %. Таким образом, динамика возрастной структуры населения, как и по стране в целом, будет следовать за т.н. демографической волной. Снижение доли лиц в трудоспособном возрасте предусматривается на 4,3-6,9 %, оно будет более мягким, чем в среднем по области (6-9 %).

В связи с тем, что все объекты обслуживания и основные рабочие места будут сосредоточены в г.п. Никольский, на расчетный срок предполагается, что в п.ст. Свирь постоянного населения не будет, будет осуществляться ежедневная маятниковая трудовая миграция между г.п. Никольский и п.ст. Свирь.

## 4.3.3. Социальная инфраструктура

Развитие объектов обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется нормативными документами:

  - Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

  - «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

  - Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

  - Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области (проект).

К учреждениям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям обслуживания местного значения муниципального района относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Административный центр г. Подпорожье выполняет по отношению к г.п. Никольский и п.ст. Свирь функции главного центра обслуживания, в котором сосредоточен максимальный набор учреждений обслуживания и видов услуг. Улучшение его транспортной доступности путем строительства моста через р. Свирь поднимет обслуживание населения Никольского городского поселения на качественно новый уровень и позволит оптимизировать структуру учреждений. В настоящее время большое количество учреждений и объектов, повседневно востребованных населением, имеется также в г.п. Никольский, а п.ст. Свирь имеет только магазин «Продукты».

Кроме мероприятий по размещению объектов местного значения Генеральным планом может осуществляться резервирование территории для размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, однако в Схеме территориального планирования Подпорожского муниципального района (проект), а также действующими областными и муниципальными целевыми программами эти мероприятия не предусмотрены.

Проектом Схемы территориального планирования предусмотрены и рекомендуются мероприятия местного значения уровня муниципального района, осуществляемые без выделения новых земельных участков:

- реконструкция здания амбулатории в городском поселке Никольский,

- строительство пришкольного стадиона;

а также местного значения уровня поселения по строительству и размещению объектов на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с многофункциональным игровым залом;

- строительство футбольного поля с искусственным покрытием и реконструкция футбольного стадиона (изготовление трибун, раздевалок);

- размещение подростковых клубов.

Перечень и емкость учреждений и объектов обслуживания, размещаемых на территории проектируемого поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования.

Существующее положение

Перечень учреждений и объектов обслуживания населения, расположенных на территории проектируемого поселения в г.п. Никольский, представлен в табл. 4.6.Таблица 4.6.

Перечень учреждений и объектов обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| Учреждения образования |
| МДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» | ул. Новая, 17 | число мест | 140 (потен-циально возмож-но 190) | 117 |
| МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа № 9» | ул. Новая, 6 | число мест | 740 | 174 |
| Филиал МОУ ДОД «Подпорожская муниципальная детская школа искусств» Никольское музыкальное отделение | В здании школы на ул. Новая, 6 | число мест | - | 65 |
| Учреждения здравоохранения |
| Никольская врачебная амбулатория | ул. Новая, 18 | число посеще-ний в смену | 100 |
|  |  | число коек | 6 коек дневного пребывания |
| Учреждения социальной защиты населения |
| Отделение социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | выделенное помещение | обслуживаемое население – около 230 чел. |
| Учреждения культуры |
| МУК «Никольский городской дом культуры» | ул.Лисицыной д.18 | число мест | 250 |
| МУК «Никольская поселковая библиотека» | ул.Лисицыной д.18 | тыс. экз. | 15,74 |
| Спортивные сооружения |
| Спортзал | В здании школы на ул. Новая, 6 | кв.м | 288 |
| Баскетбольная площадка | У школы ул. Новая, 6 | кв.м | 335 |
| Футбольное поле |  | кв.м | 1890 |
| Футбольное поле (стадион) | В мкр. между ул. Спортивная и ул. Лисицыной | кв.м | 5400 |
| Предприятия торговли и бытового обслуживания |
| Торговый центр | пр.Речного Флота, 22б | кв.м | 200 |
| Магазины продуктовые | пр.Речного Флота, дома 22а, 25, 25а, 25б, 25в, ул.Советская (без номера), пер.Школьный, 2 | кв.м | 1072 |
| Магазин "Промтовары" | ул.Советская (без номера) | кв.м |  |
| Аптека | пр.Речного Флота, 22 а | кв.м |  |
| Баня | ул. Речников | число помывочных мест | 40 |

Здания большинства учреждений образования, здравоохранения и культуры находятся в муниципальной собственности. Техническое состояние зданий удовлетворительное.

Сведения по обеспеченности населения основными видами услуг в сравнении с нормативным уровнем приведены в табл. 4.7.

Таблица 4.7.

Обеспеченность населения общей мощностью учреждений и объектов обслуживания в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изме-рения | Емкость всего/на 1000 чел. | Рекомендуемые нормативы | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования Нормативы - по СП 42.13330.2011, дополнительное образование – по «Социальным нормативам и нормам». |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 140-190 | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно (229 чел., 195 мест) | 72-97 |
| Общеобразова-тельные учреждения | число мест | 740 | 100% охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах (202 чел., 189 мест) | 392 |
| Дополнительное образование: (школа искусств) | число мест | 65 | 12 % от числа обучающихся в 1-8 классах | 361 |
| Учреждения здравоохранения Нормативы – по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.». |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | 100/32 | 18,15 на тыс. жителей (9,7 пос. на чел. в год или 20,1 пос. в смену на тыс. жителей без профилактических осмотров) | 173 (160) |
|  | число коек дневного стационара | 6/2 | 3,22 полустационарных и сестринского ухода коек на тыс. жителей (0,59 пациенто-дня в дневном стационаре) | 60 (88) |
| Учреждения культуры Нормативы – по Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области. |
| Дома культуры, клубы | число мест | 250/80 | 80-100 мест на тыс. жителей | 100 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 15,74/5,0 | 6,1 тыс. ед. хранения на тыс. чел. | 82 |
| Спортивные сооружения Нормативы - по "Методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры" в скобках – по СП 42.13330.2011. |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв.м | 7,625/2,4 | 1,95 тыс. кв.м на тыс. чел. | 125 |
| Спортивные залы | кв.м площ. пола | 288/92 | 350 (200) кв.м на тыс. чел. | 26 (46) |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания Объекты торговли - согласно нормативам по Приказу Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. N 20, рыночные комплексы, объекты общественного питания и бытового обслуживания - по СП 42.13330.2011. |
| Предприятия розничной торговли | кв.м торговой площади | 1272/408 | 486,6 кв.м торговой площади на тыс. чел. | 84 |
| Бани | число мест | 40/13 | 5 мест в городской местности на тыс. чел. | 250 |

Выводы

- Никольское городское поселение полностью обеспечено учреждениями и объектами, обеспечивающими повседневные нужды населения. Имеются школа, детский сад, амбулатория, их проектная мощность близка к нормативу или превышает нормативные параметры. Вместимость школы (резервные площади) позволяют организовывать работу по дополнительному образованию детей.

- На уровне вопросов местного значения уровня поселения можно отметить дефицит библиотечных фондов и площади спортивных залов.

- Городское поселение хорошо обеспечено продовольственными магазинами, в случае развития по оптимистичному варианту возникнет потребность в новых непродовольственных магазинах и объектах общественного питания.

Обоснование проектных предложений

Расчет потребности в объектах обслуживания на перспективу расчетного срока в соответствии с действующими нормативами приводится в табл. 4.8.

Таблица 4.8.

Расчет потребности в объектах обслуживания населения

| Объекты | Ед. изме-рения | Норматив на 1000 чел. | Требуемая емкость, первая очередь/ расчетный срок | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наимено-вание основного норматив-ного документа | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |
| Дошкольные образова-тельные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | В соответ-ствии с норма-тивом | 150/ 162 | 140 | нет |
| Общеобразова-тельные учреждения | число Мест | СП 42.13330. 2011 | 100% охват детей неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах | В соответ-ствии с норма-тивом | 308/ 335 | 740 | нет |
| Дополнитель-ное образование: (школа искусств) | число мест | Социаль-ные нормативы и нормы | 12 % от числа обучающихся в 1-8 классах | С сохра-нением среднего по муниципальному району 90 % уровня обеспе-ченности | 97/ 103 | 65 | нет |
| Дополнитель-ное образование: ДЮСШ | число мест | Социаль-ные нормативы и нормы» | 20 % от численности контингента 6-15 лет |  | 247/ 270 | - | нет |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлиниче-ские учреждения | число посещений в смену | Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г. | 9,7 пос. на чел. в год или 20,1 пос. в смену на тыс. жителей без профилакти-ческих осмотров | В соответ-ствии с норма-тивом | 68/80 | 100 | нет |
|  | число коек |  | 0,59 пациенто-дня в дневном стационаре | В соответ-ствии с норма-тивом | 7/9 | 6 | нет |
| Учреждения социальной защиты населения |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | число мест | Социальные нормативы и нормы и Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектиро-вания Ленинград-ской области | 3 места на 1 тыс. жителей (в городском поселении) | В соответ-ствии с норма-тивом | 10/10 | нет | нет |
| Дома-интернаты для детей-инвалидов | число мест |  | 2 места на 1 тыс. детей | В соответ-ствии с норма-тивом | 1/1 | нет | нет |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневроло-гический) | число мест | Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектиро-вания Ленинград-ской области | 3 места на 1 тыс. населения | В соответ-ствии с норма-тивом | 10/12 | нет | нет |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | чело-век | СП 42.13330. 2011 и Региональ-ные нормативы градострои-тельного проектиро-вания Ленинград-ской области | 60 чел. на 1000 населения старше 60 лет | В соответ-ствии с норма-тивом | 40/45 | нет | 32/ 38 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | чело-век |  | 0,5 чел. на 1 тыс. всего населения |  | 2/2 | нет |  |
| Учреждения культуры |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструк-туры, СП 42.13330. 2011 | Для групп населенных пунктов людностью от 3 до 10 тыс. –100 мест, для городских населенных пунктов – 80 мест на тыс. жителей | В соответ-ствии с норма-тивом, 80-100 мест на тысячу жителей | 272-340/ 360-400 | 250 | 22-90/ 110-150 |
| Общедоступ-ные библиотеки | тыс. экз. | СП 42.13330. 2011 | Для групп населенных пунктов людностью 2-5 тыс. – по 5-6 тыс. ед., хранения на тысячу жителей.+ Для центральной городской библиотеки дополнитель-но по 0,5 тыс. ед. на тысячу жителей | В соответ-ствии с норма-тивом | 20,4/ 23,2 | 15,7 | 4,7/ 7,5 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | Методика определе-ния норма-тивной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфра-структуры. | 350 | В соответ-ствии с норма-тивом | 1190/1400 | 288 | 614/ 1112 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м |  | 1,95 | В соответ-ствии с норма-тивом | 6,63/7,80 | 7,625 | -/0,2 |
| Плавательные бассейны | кв. м зерка-ла воды |  | На 2050 г. должен быть достигнут показатель 75 кв. м | 35 кв. м на первую очередь и 50 кв.м на рас-четный срок | 119/ 200 | нет | 119/200 |
| Учреждения для работы с молодежью |
| Многопрофиль-ные и профиль-ные досуговые учреждения для работы с детьми и молодежью | кв.м | Норматив предложен рабочей группой Минспорт-туризма России. | 25 кв.м общей площади на тыс. чел. | В соответ-ствии с норма-тивом | 85/ 100 | 50 | 35/ 50 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торго-вой пло-щади | Приказ Комитета по разви-тию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-ской области от 20 декабря 2010 г. № 20 | 486,6 кв.м торговой площади на тыс. чел. | В соответ-ствии с норма-тивом | 1654/1946 | 1272 | 382/674 |
| Рыночные комплексы | кв. м торго-вой площ. / м2 общей площ. | СП 42.13330. 2011 | 24 кв. м торговой пло-щади, от 7 до 14 кв. м общей площа-ди на 1 кв. м торговой площади | 24 кв. м торг. и 240 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 82/96 | нет | 82/ 96 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | СП 42.13330. 2011 | 40 | В соответ-ствии с норма-тивом | 136/ 160 | нет | 136/ 160 |
| Предприятия бытового обслуживания | число рабо-чих мест | СП 42.13330. 2011 | 9 мест в городской местности на тыс. чел. | В соответ-ствии с норма-тивом | 30/33 | около 15 | 15/ 18 |
| Бани | число мест | СП 42.13330. 2011 | 5 мест в городской местности на тыс. чел. | В соответ-ствии с норма-тивом | 17/20 | 40 | нет |
| Прочие объекты |
| Кладбище традиционного захоронения (резерв) | га | СП 42.13330. 2011 | 0,24 га на тыс. чел. | В соответ-ствии с норма-тивом | 0,82/0,96 | нет | 0,82/0,96 |

# Развитие учреждений обслуживания местного значения района

Образование. К вопросам местного значения муниципального района относятся: «организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время».

Предполагаемая потребность во вместимости учреждений образования определяется в проекте на основе принятой в проекте оценки численности и возрастной структуры населения на расчетный срок.

Дошкольное и общее образование

В г.п. Никольский имеются детский сад и общеобразовательная школа, учреждения дополнительного образования детей расположены в г. Подпорожье.

МДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»  занимает здание, построенное до 1997 г., его площадь 3173 кв.м. По проекту детский сад был рассчитан на 280 мест. В Схеме территориального планирования Подпорожского муниципального района указана переоцененная в соответствии с современными нормативами вместимость  190 мест (данные администрации муниципального района), в Паспорте Никольского городского поселения приводится цифра 140 мест. Разночтения отражают специфику современного использования здания. Имеется централизованные отопление, водоснабжение горячее и холодное. Востребованность услуги по дошкольному образованию детей растет в соответствии с ростом рождаемости: в 2008 г. было занято 103 места, в 2009 г. – 112 мест, в настоящее время - 117 мест. В связи с обращениями родителей с 01.09.2010 г. открыта группа 12 часового пребывания детей.

МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа № 9» занимает здание, построенное до 1997 г., его площадь 4596,7 кв.м. По проекту школа рассчитана на 740 мест (по Паспорту Никольского городского поселения указано 750 мест), фактически в Схеме территориального планирования указано наличие 460 мест, часть помещений используется для целей дополнительного образования детей (передано в оперативное управление МОУ ДОД «Подпорожская муниципальная детская школа искусств»). При школе имеется школьная столовая и стадион (фактически т.н. «спортивное ядро»), здание оборудовано централизованными отоплением, горячим и холодным водоснабжением. Востребованность общеобразовательных услуг в последние годы продолжает сокращаться: 207 учеников в 2008 г., 195 учеников в 2009 г. и 174 учеников в настоящее время.

Максимальная численность детей дошкольного и школьного возраста возможна при осуществлении оптимистичного варианта развития. Но и в этом случае на конец расчетного срока при существующих федеральных нормативах по СНиП 2.07.01-89* потребность в местах в детских дошкольных образовательных учреждениях составит не более 160-170 мест, в общеобразовательных учреждениях – 330-340 мест. Поэтому при существенном расхождении возрастной структуры мигрантов с предполагаемой в прогнозе на расчетный срок достаточно предусмотреть возможность открытия дошкольных групп при школе, на не занятых учебных процессом площадях. Также возможно создание встроенного учреждения-филиала в новом жилом квартале, предлагаемом в северной части г.п. Никольский (не более чем на 2-3 дошкольные группы).

Дополнительное (внешкольное) образование

В г.п. Никольский (в одном здании со средней общеобразовательной школой) расположено Никольское музыкальное отделение - филиал МОУ ДОД «Подпорожская муниципальная детская школа искусств». В настоящее время в нем занимаются 65 учащихся.

В г. Подпорожье расположены МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (в ней занимаются 500 детей и подростков), МОУ ДОД «Подпорожский центр дополнительного образования детей», МОУ ДОД «Центр информационных технологий», МОУ ДОД «Подпорожская муниципальная детская школа искусств».

В соответствии со Схемой территориального планирования Подпорожского муниципального района возможности для дополнительного образования детей расширятся за счет строительства здания для МОУ ДОД «Подпорожский центр детского творчества» и реконструкции художественной школы. Благодаря состоявшемуся в 2009 г. введению в эксплуатацию плавательного бассейна с тренажерным залом в МАУ ФОК «Свирь» в г. Подпорожье дети получили возможность заниматься плаванием.

В перспективе при условии строительства моста через р. Свирь дети из Никольского городского поселения получат лучшую транспортную доступность учреждений муниципального района и новые возможности для своего развития. Поэтому на расчетный срок Генерального плана строительство отдельных зданий для размещения филиалов учреждений дополнительного образования в самом г.п. Никольский нецелесообразно. Вместе с тем важно сохранять и развивать существующий филиал школы искусств, что допустимо без строительства специального здания, поскольку на расчетный срок Генерального плана здание средней общеобразовательной школы не будет использовано в полном объеме под нужды общеобразовательного процесса. Кроме того, при условии строительства новых объектов для занятий физической культурой и спортом в Никольском городском поселении можно создать филиал спортивной школы. Соответствующие мероприятия в настоящем проекте сформулированы как предложения.

В соответствии с письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 29.03.11 г. № 18-1525/11 на проектируемой территории на ближайшую перспективу не планируется строительство государственных образовательных учреждений, подведомственных комитету.

Здравоохранение. К вопросам местного значения муниципального района относятся: «организация оказания на территории муниципального района … первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов». Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Комитета по здравоохранению Ленинградской области. В Генеральном плане предложения по развитию сети муниципальных учреждений здравоохранения могут рассматриваться в соответствии с региональными и муниципальными программами и утвержденной районной Схемой территориального планирования.

В соответствии с письмом Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 21.03.2011 № 2.2-/52 «размещение объектов здравоохранения регионального значения на территории городского поселения не планируется».

Никольская амбулатория - здание относительно новой постройки (1998-2001 гг.), площадь здания 798 кв.м, оборудовано централизованным холодным водоснабжением, требуется реконструкция здания. В соответствии с Паспортом проектируемого поселения мощность амбулатории составляет 100 посещений в смену, имеется 6 коек дневного пребывания больных, есть аптечный пункт. Населенные пункты Никольского городского поселения обслуживаются постом скорой медицинской помощи, расположенным в городе Подпорожье.

Ближайший круглосуточный стационар – МУЗ «Подпорожская центральная районная больница» (город Подпорожье). Все населенные пункты попадают в зону 20-минутной доступности на специальном автомобиле от обслуживающего поста скорой помощи, а также в зону 30-минутной доступности до лечебно-профилактических учреждений и аптек. Амбулаторная служба и скорая медицинская помощь в Подпорожском муниципальном районе обеспечены транспортом на 100%. Поэтому транспортные проблемы при госпитализации населения отсутствуют.

Максимальная потребность в услугах здравоохранения на перспективу расчетного срока Генерального плана может быть достигнута при осуществлении основного варианта развития с достижением численности населения 4 тыс. человек. По нормативам «Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» муниципальное образование с таким населением могло бы иметь амбулаторно-поликлиническое учреждение не более чем на 80 посещений в смену. В связи с этим строительство новых зданий для учреждений здравоохранения в Никольском городском поселении не требуется. «Концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений здравоохранения в 2010-2015 гг. предусматривается расширение функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода», что говорит в пользу сохранения существующей мощности амбулаторно-поликлинических учреждений, в т.ч. коек дневного стационара.

Социальная защита населения.

Управление социальной защиты населения администрации МО «Подпорожский муниципальный район» письмом от 23.03 2011 № 373   информирует, что на территории Никольского городского поселения учреждений социального обслуживания населения нет, и в будущем не планируется. В настоящее время граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в социально-бытовых услугах, получают их на дому, нуждающиеся в социальной реабилитации получают услуги в социальном реабилитационном отделении МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Отрада» (МАУ КЦСОН «Отрада», город  Подпорожье, пр. Ленина, 26). Дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации, получают услуги в Социальном реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» (СРЦН «Семья», город Подпорожье, ул.Красноармейская, 18).

Помимо государственного заказа на предоставление социальных услуг, в летний период в центре «Семья» организуется оздоровительная работа для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

МАУ «Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов «Отрада» имеет отделение социального обслуживания на дому, которое в  В соответствии с Паспортом Никольского городского поселения может оказывать помощь 35 нуждающимся, а общее количество обслуживаемого учреждениями социального обслуживания населения составляет 180-190 человек.

В соответствии с письмом от 23.03.2011 г. № 511/11-0-1 Комитет по социальной защите населения Ленинградской области не реализует и на период до 2030 г. не планирует к реализации долгосрочные целевые программы, включающие мероприятия по строительству объектов социальной защиты населения, на территории Никольского городского поселения. Комитет не возражает против возведения на данной территории объектов социальной защиты населения местного значения с учетом их строительства и содержания за счет средств местных бюджетов и других, не запрещенных законодательством Российской Федерации средств.

Проектом Схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района предусмотрено строительство корпуса для МАУ «КЦСОН «Отрада» в городе Подпорожье, поэтому потребности Никольского городского поселения могут быть учтены при разработке и осуществлении этого проекта.

# Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

В целях более рационального использования территории и оптимизации муниципальных расходов по содержанию зданий вновь проектируемые объекты обслуживания предлагается объединять в многофункциональные комплексы, которые могут располагаться на одном земельном участке и даже в составе одного здания. В этих комплексах могут также предусматриваться помещения для сдачи в аренду малым предпринимателям.

Культурно-досуговая деятельность. К вопросам местного значения поселения отнесены «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»; «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры». Развитие системы культурно-досуговых учреждений обеспечивает рост качества жизни населения. Наиболее органично размещение муниципальных учреждений культуры в общественно-деловых зонах, расположенных в центральной части населенных пунктов и вблизи зон рекреационного назначения. Возможно сочетание в одном здании-объекте культурно-досуговых и физкультурно-спортивных функций.

Дом культуры расположен в южной части г.п. Никольский в месте, где сходятся главные улицы поселка на берегу р. Свирь. Планом мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2011-2014 гг. предусмотрен капитальный ремонт Дома культуры в 2013 г.

На перспективу расчетного срока Генерального плана вместимость имеющегося Дома культуры в соответствии с «Социальными нормативами и нормами» недостаточна. В связи с этим могут быть предложены следующие варианты решения проблемы: 1) расширение имеющегося здания, 2) строительство нового клуба в северной или центральной части г.п. Никольский, 3) объединение культурных и спортивных функций в одном объекте и строительство этого объекта (объект типа «досуговый и физкультурно-оздоровительный комплекс»). Последний вариант представляется предпочтительным. В составе такого комплекса может быть выделено помещение для объекта молодежной политики, в деятельности которого могут органично сочетаться культурная и спортивная составляющие.

Библиотечные фонды на перспективу расчетного срока должны быть увеличены, но строительство отдельного здания библиотеки может не предусматриваться поскольку в доме культуры под ее размещение выделены помещения достаточной площадью 170 кв. м, которая потенциально позволяет разместить необходимые фонды. Кроме того,  возможно выделение дополнительных помещений под тематически отделы или детско-юношеские отделы в составе предлагаемого досугового и физкультурно-оздоровительного комплекса или иного общественного здания.

Работа с детьми и молодежью.  К вопросам местного значения поселений и муниципальных районов относится вопрос «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении». Эта работа проводится на базе существующих учреждений культуры и общедоступных объектов для занятий физической культурой и спортом. В качестве нормативов минимальной обеспеченности населения муниципального образования учреждениями по работе с молодежью используются нормативы, утвержденные распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области», которые составляют 25 кв.м общей площади учреждений на 1000 человек населения.

Для городских поселений предлагается иметь не менее одного многофункционального и не менее двух многопрофильных клубов по месту жительства или различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений.

Численность молодежи, занимающейся в молодежных клубах и центрах при доме культуры и образовательных учреждениях, колеблется на уровне 120-130 человек. В различных формах самоорганизации участвуют около 60 человек. Проектом Схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района предусмотрено строительство молодежного центра в г. Подпорожье, что позволит существенно разнообразить предложение форм и направлений деятельности. Непосредственно в проектируемом поселении необходимо увеличить общую площадь выделенных для работы с детьми и молодежью помещений путем создания еще одного объекта молодежной политики (35 кв. м) в составе досугового и физкультурно-оздоровительного комплекса на первую очередь Генерального плана и одного объекта на расчетный срок. Предполагается размещение второго объекта (25 кв. м) как встроенного помещения (в новой жилой зоне на северо-востоке г.п. Никольский  совместно с многофункциональным залом для культурно-досуговой работы на 70 мест. Таким образом площадь помещений, выделенных специально для работы с детьми и молодежью достигнет 110 кв.м.

Места массового отдыха населения. К вопросам местного значения поселения отнесены «создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения». На территории поселения к таким местам относятся выделенные в проекте рекреационные зоны. В целях организации отдыха населения могут использоваться существующий по ул. Лисицыной парк отдыха и обширная прибрежная зона р. Свирь. Схемой территориального планирования Подпорожского муниципального района предусмотрено размещение новых пляжных зон в г.п. Никольский, их местоположение конкретизируется настоящим Генеральным планом.

Предусматривается комплексное благоустройство вышеуказанных мест массового отдыха населения проектируемого поселения и организация велосипедных маршрутов.

Физкультура и спорт. К вопросам местного значения поселения отнесено «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения».

Общедоступные спортивные объекты могут располагаться в границах жилых зон и зон рекреационного назначения. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой по СП 42.13330.2011 должна быть не меньше 10 % общей площади жилой зоны. Также отдельные спортивные объекты (спортивные залы, тиры и т.п.) могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования. Также отдельные спортивные объекты (спортивные залы, тиры и т.п.) могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

В соответствии с формой 1-ФК в г.п. Никольский имеются 4 спортивных объекта: школьный спортивный зал, где единовременно могут заниматься 30 человек (288 кв.м), футбольное поле у здания школы (35 человек, 1890 кв.м), баскетбольная площадка по ул. Советская (20 человек 335 кв.м), а также футбольное поле по ул. Спортивная (35 чел., 5400 кв.м). Схемой территориального планирования Подпорожского муниципального района предусмотрено строительство при школе новых спортивных площадок. Старый стадион на ул. Спортивная, который не используется в активном режиме.

В г.п. Никольский приближенно к местам концентрации населения следует размещать плоскостные сооружения в виде многофункциональных (универсальных) спортивных площадок, укреплять спортивную базу средней общеобразовательной школы и создавать общедоступные спортивные и тренажерные залы. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования обычно объединяют со спортивными объектами образовательных школ или учреждениями культуры. Применительно к ситуации Никольского городского поселения целесообразно объединение физкультурно-спортивной и культурной функции.

Планом мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2011-2014 гг. предусмотрены следующие мероприятия.

- Подготовка проектно-сметной документации и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Советской в 2014 г.

- Создание рекреационной зоны по ул. Набережной в 2013 г.

Физкультурно-оздоровительный комплекс может быть дополнен такими встроенными объектами как помещение для культурной работы, актовый зал, филиал библиотеки (например, детская литература, семейное чтение).

Спортивные площадки целесообразно размещать во внутренних частях кварталов средне- и многоэтажной застройки, а также в зоне зеленых насаждений и специально выделенных зонах.

Мероприятия по развитию сети объектов для занятий физической культурой и спортом представлены ниже в табл. 4.9 с учетом планируемого развития новых зон жилой застройки и изменения распределения расселения жителей г.п. Никольский. Как уже было сказано выше планируется создание досугового и физкультурно-оздоровительного комплекса, в состав которого могут войти два спортивных зала и бассейн. В качестве компенсации за застраиваемую территорию со старым футбольным полем на северо-востоке развивается зона зона размещения объектов рекреационного назначения в составе которой будет новое футбольное поле с искусственным покрытием и останется достаточно свободного места для размещения других спортивных объектов. Дефицит площади спортивных залов может быть восполнен путем размещения встроенных объектов в зданиях, размещаемых в зонах новой жилой застройки на северо-востоке поселка.

В итоге предусматриваются следующие мероприятия.

- Строительство досугового и физкультурно-оздоровительного комплекса с физкультурно-игровым залом, тренажерным залом и бассейном на 200 кв. м зеркала воды, филиалом библиотеки на 5 тыс. томов и многофункциональным залом для культурной работы на 50 мест.

- Строительство новых плоскостных спортивных сооружений:

- пришкольная спортивная площадка-стадион: комплексная физкультурно-игровая (250 кв. м) с беговой дорожкой (200 м).

- баскетбольная площадка с градостроительными параметрами 540 кв. м при физкультурно-оздоровительном комплексе в районе ул. Спортивная;

- комплексной физкультурно-игровой площадки (250 кв. м) с беговой дорожкой (200 м) в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами на северо-востоке городского поселка Никольский;

- футбольное поле-стадион с искусственным покрытием (90*60 кв.м) и элементами благоустройства (раздевалки, трибуны) на площади около 6000 кв.м в зоне размещения объектов рекреационного назначения.

- Размещение встроенного спортивного и тренажерного залов (встроенные помещения) в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами на северо-востоке городского поселка Никольский (суммарно около 340 кв.м).

Торговля и общественное питание. К вопросам местного значения поселения отнесено «создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания». Развитие предприятий торговли и общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса. Общедоступные объекты общественного питания и многие объекты розничной торговли являются сферой деятельности малого (в т.ч. семейного) бизнеса и служит важным фактором организации занятости местного населения. Вместе с тем, при небольших расстояниях между местом приложения труда и местом проживания реальные потребности в услугах общественного питания часто бывают ниже нормативных значений.

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области установлены Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. N 20 «О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области» в соответствии с Методикой расчета минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 г. N 754 "Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов".

Суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов установлен в размере 486,6 кв. м на 1000 жителей, в том числе нормативы обеспеченности площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров - 148,5 кв. м на 1000 жителей, по продаже непродовольственных товаров - 338,1 кв. м на 1000 жителей.

В Никольском городском поселении сегодня нет предприятий общественного питания общедоступной сети, имеются только школьная столовая и ведомственная столовая на ж.д. ст. Свирь для машинистов и прочего персонала. Столовая, существовавшая при судоверфи (70 мест), закрыта. Целесообразно создание небольших кафе, встроенных в здания, занимаемые магазинами, при росте благосостояния населения возможно создание кафе семейного типа в зонах средне- и многоэтажной застройки.

Розничная торговля представлена 9 объектами в г.п. Никольский и одним магазином «Продукты» в п.ст. Свирь. Большинство магазинов «Продукты» (5 единиц) и торговый центр сосредоточены на пр. Речного Флота (дома 22-25). Два магазина «Промтовары» и «Продукты» имеются по ул. Советской и еще один «Продукты» по адресу пер. Школьный, д.2.

Особую группу объектов торговли составляют аптеки. В г.п. Никольский на пр. Речного Флота в д. 20 Б имеются две аптеки: «ООО Здоровый город+» и «ГУП Ленфарм», что является достаточным по нормативу.

В г. Подпорожье действует специализированный розничный рынок на 70 торговых мест. Среднедневная востребованность мест близка к 50 %. Поскольку размещение универсального рынка в качестве отдельного объекта в случае проектируемого Никольского городского поселения не является целесообразным, полагающаяся по нормативу торговая площадь может быть добавлена к общей торговой площади объектов розничной торговли (магазины и т.п.).

Таким образом, на перспективу 2035 г. при развитии по оптимистичному варианту возможен рост торговой площади магазинов и целесообразно планировать примерно половину от нормативно рекомендованных 160 мест в системе общественного питания.

Из категории предприятий и объектов коммунально-бытового обслуживания в г.п. Никольский имеются парикмахерская на пр. Речного Флота, 20 Б, баня на ул. Речников,4 (40 помывочных мест). В соответствии с нормативом имеющихся помывочных мест достаточно на весь расчетный срок. Планом мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в 2011 г. предусмотрен косметический ремонт бани, а на период 2011-2014 гг. капитальный ремонт печи в бане.

Гостиниц в Никольском городском поселении не имеется, но в п.ст. Свирь планируется размещение ведомственной гостиницы при железной дороге.

К вопросам местного значения отнесены также организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. В проектируемом городском поселении имеется действующее кладбище, резервные территории для захоронений крайне ограничены. В соответствии с нормативом 0,24 га на 1000 жителей необходимо расширить кладбище не менее чем на 1 га, а с учетом его перспективного межмуниципального значения ввиду близости административного центра района необходимое расширение территории можно определить с имеющихся примерно 1,7 га до 3,1 га.

Итоговый перечень объектов, предлагаемых к размещению на расчетный срок, сформирован с учетом минимальной вместимости и площади объектов по технологическим требованиям и представлен в нижеследующей таблице.

Таблица 4.9.

Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок

с выделением соответствующих земельных участков

| № п/п | Наименование; федеральное, региональное ил местное значение | Емкость или площадь/ размер выделяемого земельного участка | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект культуры и молодежной политики |
| 1 | Объект молодежной политики и многофункциональный зал для культурно-досуговой работы | 25 кв. м и зал на 70 мест / встроенные помещения | в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами на северо-востоке г.п. Никольский (после 2020 г.) |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Многофункциональный центр: досуговый и физкультурно-оздоровительный комплекс с физкультурно-игровым залом, тренажерным залом и бассейном, филиалом библиотеки и многофункциональным залом для культурной работы | 540-600 кв. м площади залов, 200 кв. м зеркала воды, 5 тыс. томов, 50 посадочных мест / 0,8 га | В центральной части г.п. Никольский по пр. Речного Флота и ул. Спортивная (первая очередь) |
| 2 | Спортивный зал | суммарно около 340 кв. м площади пола / встроенные помещения | в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами на северо-востоке г.п. Никольский (после 2020 г.) |
| 3 | Тренажерный зал |  |  |
| 4 | Пришкольная спортивная площадка-стадион: комплексная физкультурно-игровая площадка с беговой дорожкой | 250 кв. м и 200 м /0,7 га | Ул. Новая, 6 (первая очередь) |
| 5 | Баскетбольная площадка при физкультурно-оздоровительном комплексе. | 26*14 кв.м /0,54 га | в районе ул. Спортивная (первая очередь) |
| 6 | Комплексная физкультурно-игровая площадка с беговой дорожкой Никольский; | 250 кв. м и 200 м /0,7 га | в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами на северо-востоке г.п. Никольский (после 2020 г.) |
| 7 | Футбольное поле-стадион с искусственным покрытием и элементами благоустройства (раздевалки, трибуны). | 90*60 кв.м/6,0 га | в зоне размещения объектов рекреационного назначения на северо-востоке г.п. Никольский (после 2020 г.) |
| Торговля и общественное питание, бытовое обслуживание |
| 1 | Магазины | 400-500 кв. м торговой площади / встроенные помещения | Новые зоны жилой застройки г.п. Никольский (расчетный срок) |
| 2 | Предприятия общественного питания | до 80 мест / встроенные помещения | Зоны жилой застройки г.п. Никольский (расчетный срок) |
| 3 | Гостиница | 4-6 мест / встроенные помещения | г.п. Никольский (расчетный срок) |
| Прочие объекты |
| 1 | Кладбище | расширение с 1,7 га до 3,1 га | севернее г.п. Никольский (первая очередь) |

Сопутствующие мероприятия, не требующие выделения земельных участков

на первую очередь:

- реконструкция здания амбулатории в городском поселке Никольский;

- выделение в здании физкультурно-оздоровительного комплекса помещения для объекта молодежной политики (35 кв. м);

- создание на базе использования спортивных объектов досугового и физкультурно-оздоровительного комплекса и средней общеобразовательной школы филиала детско-юношеской спортивной школы;

на расчетный срок:

- размещение в составе новых зон жилой застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, инвалидов на креслах-колясках и членов их семей;

- дальнейшее развитие библиотеки (рост библиотечных фондов).

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации сноска.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреационного назначения, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

## 4.3.4. Жилищный фонд. Новое жилищное строительство

К вопросам местного значения поселения относятся «обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства».

Существующее положение

В соответствии с Паспортом Никольского городского поселения его жилищный фонд по состоянию на начало 2009 г. был представлен 196 домами, в том числе муниципальный жилищный фонд был представлен 33 домами, государственный – 24 домами и частный – 137 домами. Общая площадь квартир в муниципальной собственности составила 13,7 тыс.кв.м, в собственности граждан – 45,0 тыс. кв.м, в собственности юридических лиц – 0,4 тыс. кв.м. Ветхий фонд официально отсутствовал, но было 119 квартир аварийного фонда с общей площадью 5,07 тыс.кв.м, в которых проживали 100 семей. Квартиры коммунального заселения (9 единиц) занимали около 470 кв.м. По данным статистического Паспорта муниципального образования «Никольское городское поселение» с официального сайта www.gks.ru на начало 2010 г. общая площадь жилых помещений в проектируемом поселении составила 74,0 тыс. кв.м, общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах – 5,38 тыс. кв.м. В п.ст. Свирь имеются только два жилых дома (1,36 тыс. кв. м жилой площади), которые находятся в муниципальной собственности.

Данные последней инвентаризации муниципального жилищного фонда, проведенной администрацией городского поселения, представлены в табл. 4.10 Жилищный фонд постройки 1950-1970 гг. нуждается в капитальном ремонте, часть этого фонда по причине физического износа определена для сноса (табл. 4.11).

Таблица 4.10.

Перечень объектов муниципального жилищного фонда

в Никольском городском поселении по состоянию на май 2011 г.

| № п/п | Адрес объекта | Общая площадь, кв.м. / этажность | Номер и дата паспорта БТИ или инвентарный номер | Коли- чество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.п. Никольский |  |  |  |
| 1 | ул. Новая, д.3 | 3304,0 /5 | б/н 23.12.1982 г. | 60 |
| 2 | ул. Новая, д.1 | 3911,0 /5 | б/н 25.01.1990 г. | 60 |
| 3 | ул. Советская, д.4 | 3380,0 / 5 | б/н 10.07.1989 г. | 60 |
| 4 | пр. Речного Флота, д.26 | 3940,7 / 5 | б/н 09.10.1985 г. | 60 |
| 5 | ул. Советская, д.1 | 4985,6 / 5 | №177 30.08.1982 г. | 90 |
| 6 | ул. Советская, д.6 | 5938,7 / 5 | №297 20.06.1985 г. | 90 |
| 7 | пр. Речного Флота, д.22 | 1689,0 / 5 | б/н 25.06.1989 г. | 30 |
| 8 | пр. Речного Флота, д.24 | 3917,2 / 5 | б/н 25.03.1987 г. | 60 |
| 9 | ул. Новая, д.5 | 4048,78 / 5 | б/н 13.01.1976 г. | 70 |
| 10 | ул. Новая, д.7 | 3323,0 / 5 | №285 05.09.1977 г. | 70 |
| 11 | ул. Новая, д.14 | 3397,6 / 5 | №154 09.10.1989 г. | 60 |
| 12 | ул. Новая, д.16 | 3946,8 / 5 | №82 23.06.1990 г. | 60 |
| 13 | ул. Новая, д.4 | 513,3 / 2 | №81 12.10.1990 г. | 12 |
| 14 | ул. Новая, д.24 | 569,9 / 2 | б/н 27.11.1990 г. | 12 |
| 15 | пр. Речного Флота, д.21 | 378,7 / 2 | №152 29.04.1993 г. | 8 |
| 16 | пр. Речного Флота, д.23 | 379,4 / 2 | №153 03.03.1993 г. | 8 |
| 17 | ул. Лисицыной, д.7 | 368,06 / 2 | №278 19.03.1971 г. | 8 |
| 18 | ул. Лисицыной, д.25 | 351,68 / 2 | №59 25.09.1990 г. | 8 |
| 19 | ул. Лисицыной, д.31 | 436,3 / 2 | №61 21.01.2002 г. | 8 |
| 20 | ул. Лисицыной, д.33 | 373,8 / 2 | №62 19.06.2000 г. | 8 |
| 21 | ул. Лисицыной, д.33-А | 389,3 / 2 | №63 25.10.1990 г. | 8 |
| 22 | ул. Лисицыной, д.35 | 373,8 / 2 | №64 14.10.1985 г. | 8 |
| 23 | ул. Лисицыной, д.35-А | 383,4 / 2 | №65 12.11.1996 г. | 8 |
| 24 | ул. Лисицыной, д.43 | 359,9 / 2 | №69 23.04.2001 г. | 7 |
| 25 | ул. Лисицыной, д.47 | 378,6 / 2 | №71 23.07.1990 г. | 8 |
| 26 | ул. Лисицыной, д.45 | 377,6 / 2 | №70 23.07.1990 г. | 8 |
| 27 | ул. Лисицыной, д.49 | 381,0 / 2 | №72 10.09.1990 г. | 8 |
| 28 | ул. Сосновая, д.5 | 2480,7 / 5 | №176 07.09.1992 г. | 40 |
| 29 | ул. Советская, д.2 | 3069,0 / 5 | б/н 18.12.1986 г. | 60 |
| 30 | ул. Сосновая, д.5-А | 2886,3 / 5 | №183 10.05.1995 г. | 40 |
| 31 | ул. Новая, д.2 | 531,8 / 2 | №80 25.04.2005 г. | 12 |
| 32 | ул. Новая, д.16-А | 3615,4 / 5 | №186 20.01.1995 г. | 60 |
|  | п.ст. Свирь |  |  |  |
| 33 | ул. Преображенская, д.9 | 1497,7 / 3 | №1267 15.02.2005 г. | 27 |
| 34 | ул. Преображенская, д.7 | 88,4 / 1 | №1287 15.02.2005 г. | 4 |
|  | ИТОГО | 65966,42 | - | 1140 |

Таблица 4.11.

Реестр аварийных домов в г.п. Никольский (документы, подтверждающие признание домов аварийными датированы 18.04.2006 г.)

| Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в экс-плуа-тацию | Пло-щадь домов, м² | Номер доку-мента об аварийности | Чис- лен- ность жите- лей | Количество жилых помещений, подлежащих расселению | Пло-щадь жилых поме-щений, подле-жащих рассе-лению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Никольский |  |  |  |  |  |  |
| пр. Речного Флота, 21 | 1956 | 378,7 | 14 | 22 | 8 | 347,8 |
| пр. Речного Флота, 23 | 1955 | 379,4 | 15 | 15 | 8 | 351,7 |
| ул. Новая, 24 | 1973 | 569,1 | 12 | 27 | 12 | 505,4 |
| ул. Лисицыной, 25 | 1972 | 342,5 | 2 | 10 | 7 | 279,6 |
| ул.Лисицыной, 33а | 1947 | 389,3 | 4 | 14 | 8 | 358,5 |
| ул. Лисицыной, 35 | 1952 | 373,7 | 6 | 18 | 8 | 303,6 |
| ул. Лисицыной, 43 | 1946 | 363,3 | 8 | 11 | 7 | 316 |
| ул. Лисицыной, 45 | 1954 | 378,1 | 9 | 15 | 6 | 264,7 |
| ул. Лисицыной, 47 | 1954 | 378,6 | 10 | 15 | 6 | 254,3 |
| ул. Лисицыной, 49 | 1954 | 382,1 | 11 | 9 | 8 | 309,6 |
| ул. Лисицыной, 7 | 1970 | 367,3 | 1 | 21 | 8 | 340,6 |
| ул. Лисицыной, 31 | 1949 | 436,3 | 3 | 11 | 4 | 214,9 |
| ул. Лисицыной, 33 | 1952 | 373 | 5 | 17 | 7 | 300,6 |
| ул. Лисицыной, 35а | 1953 | 383,4 | 7 | 29 | 7 | 352,4 |
| п.ст. Свирь ул. Преображен-ская, 7 | 1966 | 88,1 | 13 | 4 | 2 | 44,5 |
| ИТОГО | - | 5582,9 | - | 238 | 106 | 4544,2 |

Сводные данные о структуре жилищного фонда, ветхих и аварийных домах представлены в табл. 4.12.

Таблица 4.12.

Структура жилищного фонда по населенным пунктам

Никольского городского поселения в 2011 г.

| Этажность | Площадь жилых помещений, по всем видам собственности, тыс. м2 | Доля от общей площади жилищного фонда городского поселения, % |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома: | 56,07 | 75,8 |
| 1 этаж | 0,08 | 0,1 |
| 2 этажа | 5,56 | 7,5 |
| 3 этажа | 1,27 | 1,7 |
| 4 этажа | - | - |
| 5 этажей | 49,16 | 66,4 |
| Индивидуальные дома с участками | 17,929 | 24,2 |
| Всего в т.ч. | 74,000 | 100,0 |
| Ветхий фонд | - | - |
| Аварийный фонд | 5,380 | 7,3 |

Среднедушевая обеспеченность общей площадью жилищного фонда соответственно приближается к 23,7 кв.м.

В соответствии с Паспортом Никольского городского поселения по состоянию на начало 2009 г. городской жилищный фонд обеспечен холодным водоснабжением на 95 %, горячим водоснабжением на 89 %, отоплением на 96,6 %, канализацией на 92 %. ООО «Инжеком» обслуживает водоснабжение, водоотведение и тепловые сети (транспортировка). Две газовые блок-модульные котельные построили и обслуживают ОАО «Леноблтеплоэнерго».

Новое жилищное строительство в последние годы осуществляется преимущественно в г.п. Никольский. В 2008 г. земельные участки были предоставлены только для индивидуального жилищного строительства. В 2009 г. земельные участки были предоставлены как для индивидуального жилищного строительства, так и для строительства многоквартирных домов. Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования характеризовался крайне незначительными объемами: по данным статистического Паспорта муниципального образования «Никольское городское поселение»  введено в 2008 г. 60,7 кв.м, в 2009 г. – 19,1 кв.м. В настоящее время по инвестиционному проекту завершается строительство 48-квартирного жилого дома по адресу ул. Лисицыной, д.31, общей площадью 2183,04 кв.м. Проект участвует в программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. Кроме того, в 2010 г. Никольское городское поселение подготовило пакет документов и вошло в программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов по 185-му Федеральному Закону.

Планом мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2011-2014 гг. предусмотрены следующие мероприятия.

- Переселение жителей из аварийного жилья в 48 квартирный дом по ул. Лисицыной 31 и снос 6-ти аварийных домов в 2011 г.

- Переселение 64 семей из аварийного жилья в 2012 г.

- Реконструкция жилых домов  №2 и № 4 по ул. Новая в 2013 г.

Рост объёмов строительства жилья за счёт средств населения в настоящее время сдерживается из-за высокой стоимости строительства  и невысоких доходов подавляющей части населения. Однако при условии успешной реализации инвестиционной привлекательности территории городского поселения и размещения в г.п. Никольский новых промышленных предприятий благосостояние населения должно возрасти, а возврат на малую родину большей части трудовых мигрантов сделает необходимым развитие масштабного строительства.

Перспективы развития

В расчете на новый этап индустриального развития проектируемого поселения с интенсификацией использования уже имеющихся производственных территорий и привлечения инвесторов на новые инвестиционные площадки в г.п. Никольский предлагается выделение новых зон застройки малоэтажными многоквартирными домами. Строительство многоэтажных домов не планируется.

Выбор площадок нового жилищного строительства осуществлен с учетом предложений администрации Никольского городского поселения. На первую очередь Генерального плана предусматривается реконструкция существующих и развитие новых жилых зон застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами по ул. Спортивная и ул. Лисицыной.  Реализация на территории проектируемого городского поселения областного закона № 105-оз от 14 октября 2008 года «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» требует дальнейшего выделения земельных участков под такое строительство. Индивидуальная застройка домами усадебного и коттеджного типа, в составе которой возможно такое выделение, предусматривается на территориях ограниченных улицами:

ул. Боровая, пр. Речного Флота, ул. Новая (2,0 га);

ул. Боровая, ул. Речников, ул. Новая (2,9 га).

Резерв привлекательных для строительства территорий в г.п. Никольский ограничен, поэтому наряду с формированием новых зон застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типа целесообразно упорядочивание застройки уже существующих жилых зон. Естественный для частного фонда процесс строительства пристроек и надстройки новыми этажами уже существующих домов, либо замены ветхих домов новыми (как правило, большего размера) будет способствовать уплотнению существующих зон застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типа. Кроме того, при организации проездов и улиц создается возможность для использования под застройку имеющихся пустырей и лакун, что также позволит предоставлять населению участки под застройку.

В составе площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья и живущих в ветхих и аварийных жилых домах.

Новое жилищное строительство в течение расчетного срока Генерального плана в основном будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций. Проектом предусмотрено также строительство жилых домов за счет муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ, однако их роль в общем объеме жилищного строительства не столь значительна. Доля муниципального и государственного жилья в общем объеме вновь вводимого жилья предусматривается близкой к их современной доле в общей площади жилищного фонда и принимается за 10 %.

Для достижения уровня жилищной обеспеченности 32,0 кв. м на человека на расчетный срок необходимо 128,0 тыс. кв.м жилой площади, в т.ч. новое строительство – 62,7 тыс. кв.м (табл. 4.13).

С учетом наличия в составе предлагаемых жилых зон неудобных участков и отвода незначительных участков под общественные нужды выделенные в проекте на первую очередь территории (новые жилые зоны 8,1 га) являются достаточными для осуществления заявленных объемов жилищного строительства. На расчетный срок выделено 18,2 га, в том числе под зоны с размещением многоквартирных домов – 13,2 га. В структуре требуемых территорий на долю зон, где будут размещаться многоквартирные дома, должно приходиться 11,5-12 га, таким образом, 11-1,5 га фактически остается в резерве. В отношении территории для строительства домов усадебного и коттеджного типа дефицита также не наблюдается, поскольку за счет упорядочения застройки в существующих жилых зонах, ликвидации пустырей и лакун фактически потребность в новых территориях для этого типа строительства будет ниже расчетной на 20-30 %.

Таблица 4.13.

Расчет объемов нового жилищного строительства

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь, 2011-2020 гг. | Расчетный срок, 2011- 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м2 /чел. | 26,5 | 32,0 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 жилой площади | 90,10 | 128,00 |
| Существующий жилищный фонд (на начало 2011 г.) |  | 75,16 | 75,16 |
| Убыль жилищного фонда |  | 5,55 | 9,85 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 69,60 | 65,30 |
| Объем нового жилищного строительства Всего В среднем в год На душу населения | тыс. м2 жилой площади | 20,50 2,28 | 62,70 2,61 |
|  | м2 /чел. | 0,7 | 0,7 |
| Структура нового жилищного строительства среднеэтажное (5 этажей) малоэтажное (2-4 этажа) дома усадебного и коттеджного типа | тыс. м2 жилой площади | 1,20 13,36 5,93 | 1,20 51,40 10,10 |
| Территории, требуемые для нового жилищного строительства при принятой структуре и параметрах застройки | га | 7,0 | 18,2 |

Таблица 4.14.

Структура жилищного фонда тыс. кв. м/%

| Показатели | Существующий жилищный фонд | Первая очередь, 2020 г. | Расчетный срок, 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома: |  |  |  |
| 1 этаж | 0,08/0,1 | - | - |
| 2-4 этажа | 6,19/8,2 | 15,52/17,2 | 52,29/40,9 |
| 5 этажей | 50,96/67,8 | 52,17/57,9 | 52,17/40,8 |
| Индивидуальные дома с участками | 17,93/23,9 | 22,41/24,9 | 23,55/18,4 |
| Всего в т.ч. | 75,16/100 | 90,10/100 | 128,00/100 |
| Аварийный фонд | 5,38 | 0,0 | 0,0 |

В нижеследующей таблице, имеющей справочное значение, приведены данные о предполагаемых объемах жилищного строительства в в г.п. Никольский. Указанные в таблице значения уточняются при разработке проектов планировки на соответствующие территории.

Таблица 4.15.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

(2011-2035 гг.), тыс. кв.м

| Территория | Функциональная зона | Площадь, га | Сущест-вующий жилищный фонд | Убыль | Сохраняемый фонд | Новое строи-тельство | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мкр.по ул. Лисициной | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами, Ж2-1, плотность застройки около 5800 кв.м/га | 2,2 | 4,39 | 2,59 | 1,80 | 11,00 | 12,80 |
| Мкр.по ул. Спортивная | То же, Ж 2-2, плотность застройки около 5000 кв.м/га | 3,3 | - | - | - | 13,92 | 13,92 |
| Новый микрорайон на северо-востоке поселка | То же, Ж 2-3, плотность застройки около 4000 кв.м/га | 7,7 | - | - | - | 26,24 | 26,24 |
| Мкр.по ул. Боровая | Зона застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типа, Ж 3-2 | 5,0 | 2,00 | - | 2,00 | 4,37 | 6,37 |

## 4.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Проектируемая территория находится в северо-восточной части Ленинградской области, в Подпорожском районе в 11 км от г. Подпорожье. Внешние транспортные связи осуществляются автомобильным, железнодорожным  и водным транспортом.

Автомобильные дороги и автотранспорт

Автотранспортные связи, в частности, с областным центром ориентированы на трассу федерального значения М-18 «Кола»  Санкт-Петербург – Петрозаводск - Мурманск, которая находится в 55 км от поселения. Выезд на эту трассу осуществляется по автодороге  регионального значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница республики Карелия (III технической категории, протяженностью в пределах поселения – 5,2 км, интенсивность движения – 1405 авт./сут.) и далее по автодороге Подпорожье – Лодейное Поле.

Автомобильными дорогами местного значения являются:

- Подъезд к г.п. Никольский (IV техническая категория, протяженность – 3,2 км, интенсивность движения – 774 авт./сут)

- Подъезд к ст. Свирь (IV техническая категория, протяженность – 0,6 км, интенсивность движения – 383 авт./сут).

- Подъезд к порту Важины (IV техническая категория, протяженность – 1,4 км, интенсивность движения – 353 авт./сут)

Все автомобильные дороги не отвечают нормативным технико-эксплуатационным требованиям, предъявляемым к присвоенным им категориям. Проводится подготовительная работа по оформлению дорог в муниципальную собственность. Из-за длительного недофинансирования на содержание и ремонт автодороги пришли в неудовлетворительное состояние.

Значительную проблему составляет отсутствие надежного моста через реку Свирь для сообщения с г. Подпорожье. По плотине, соединившей левый и правый берега реки Свирь, был проложен автодорожный мост для технологических нужд, который до 1995 г. вполне удовлетворял потребности района, движение по мосту было двусторонним. В настоящее время движение по мосту одностороннее, так как мост нуждается в капитальном ремонте.

Улично-дорожная сеть самого г.п. Никольский, по которой в основном осуществляется движение транспорта, включает следующие объекты: ул.Боровая – пр.Речного Флота, образующие главную осевую магистраль;  ул.Лисицыной –  ул. Новая, являющиеся зачатками внутригородского кольцевого направления; ул. Речников, ведущая к промзоне и жилому массиву, расположенному на нижней надпойменной терассе.

Общая протяженность улично-дорожной сети 9,72 км, в том числе асфальтированных улиц и дорог 4,72 км, грунтовых 5,0 км, из них по г.п. Никольский асфальтированные 4,32 км, грунтовые 4,6 км; по п. ст. Свирь асфальтированные 0,4 км,  грунтовые 0,4 км.

В качестве пассажирского транспорта используется пригородный автобус, соединяющий поселение с г. Подпорожье (6 рейсов в день) и с п. Важины (4 рейса в день). Перевозки осуществляют ПМУТП «Автогарант» и ПМУТП «Автогарант-плюс» (г. Подпорожье).

В пределах г.п. Никольский  имеется три автобусные остановки: на ул. Боровая, пр. Речного Флота, ул. Лисицыной.

Железнодорожный транспорт

Никольское городское поселение в меридиональном направлении пересекает железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск. Протяженность в пределах поселения – 8,4 км.

На территории поселения расположена одна станция – Свирь.

Свирь — товарно-пассажирская железнодорожная станция Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги. Расстояние до Санкт-Петербурга – 288 км. Количество платформ – 2. Количество путей на станции более 10. Станция является стыковой –  здесь постоянный ток идёт от Санкт-Петербурга и переменный от Петрозаводска. Станция включает в себя пункт технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ),  пост электрической централизации, оборотное депо, котельную и дом отдыха локомотивных бригад.

Через станцию транзитом проходят поезда дальнего следования из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, Минска, Харькова, а также пригородные поезда маршрутоув: Свирь – Лодейное Поле – Волховстрой,  Петрозаводск – Токари – Свирь. Для поездок в Санкт-Петербург жителями поселения используются главным образом поезда дальнего следования.

Водный транспорт

В настоящее время ОАО «Подпорожский порт» осуществляет только грузовые перевозки. Порт производит перевалку грузов на  железнодорожный и автомобильный транспорт.

Выводы:

- Поселение обладает развитой сетью внешних железнодорожных и автомобильных путей сообщения и находится в зоне благоприятной доступности районного центра.

- Каркас внутригородской улично-дорожной сети нуждается в доформировании.

- Техническое состояние внешних автодорог и улично-дорожной сети, в целом, неудовлетворительное. Значительная часть их участков нуждается в капитальном ремонте или реконструкции.

- Для достижения более качественного обслуживания населения необходима организация благоустроенных автобусных остановочных пунктов.

Проектные предложения

Проектные предложения основываются на материалах Схемы территориального планирования (СТП) Подпорожского района (ФГУП Центр «Севзапгеоинформ», 2010 год) и на анализе и оценке современного состояния транспортной инфраструктуры поселения.

Внешний транспорт

Проектом СТП Подпорожского района предусматривается строительство автомобильной дороги регионального значения по направлению Подпорожье – Токари – Пай – Петрозаводск, предполагающее выход и на автодорогу Лодейное Поле – Вытегра. В составе данной автодороги предусматривается строительство нового автомобильного моста через р. Свирь, а также автомобильной развязки с автодорогой регионального значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница республики Карелия.

Таблица 4.16.

Характеристика сохраняемой и проектируемой сети автодорог поселения

| Наименование дорог | Среднесуточная интенсивность движения, ед | Техническая категория | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущее-ствую-щая | Ожида-емая* | Суще-ствую-щая. | Проект. |  |
| Подпорожье – Токари – Пай – Петрозаводск | - | - | - | II/4** | 180 |
| Подпорожье - Важины - Усланка -гр. Карелии | 1405 | 2107 | III | III/2 | 120 |
| Подъезд к ст. Свирь | 383 | 575 | IV | IV/2 | 100 |
| Подъезд к п. Никольский | 774 | 1161 | IV | IV/2 | 100 |
| Подъезд к порту "Важины" | 353 | 530 | IV | IV/2 | 100 |

*- коэффициент увеличения 1,5 – пропорционален ожидаемому росту автомобилизации населения;

**- в знаменателе – количество полос движения.

Строительство моста через р. Свирь позволит значительно улучшить транспортное сообщение проектируемого поселения с г. Подпорожье и со всей южной частью района.

Дополнительно нами предлагается, при строительстве упомянутой автодороги, организовать развязку в районе ж/д станции Свирь для более удобного транспортного сообщения с г.п. Никольский.

Поселение имеет большой потенциал для развития пассажирского водного транспорта. Проектом предусматривается создание ряда пассажирских водных маршрутов, которые позволят значительно сократить время на транспортное сообщение между отдаленными частями Подпорожского района и послужат развитию туристического отдыха.

Прежде всего, это направление Подпорожье – Никольский. Также возможен маршрут Подпорожье - Никольский – Важины.

Организация водного сообщения предполагает приобретение комфортабельных судов, восстановление и строительство новых причальных комплексов.

Внутригородская улично-дорожная сеть и транспорт

Совершенствование и развитие магистральной улично-дорожной сети внутри г.п. Никольский направлено на доформирование четко выраженной её диаметрально-кольцевой структуры. На это направлены следующие мероприятия:

-   строительство нового спрямленного выхода с осевой магистрали -  проспекта Речного Флота на улицу Боровую. Самому проспекту прсваивается главной улицы городского поселка;

- образование полноценного кольцевого магистрального направления путем продолжения ул. Лисициной по берегу р. Свирь до ул. Новой;

В части развития всей улично-дорожной сети предусмотрено:

-   строительство новых улиц и проездов в северной части поселка на территории нового жилищного строительства;

- благоустройство основных улиц поселка (обновление покрытия проезжей части, строительство тротуаров, озеленение), таких как пр. Речного Флота, ул.Новая, ул. Лисициной, ул. Боровая, ул. Речников, ул. Советская и др. согласно плану мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2011-2014 гг;

- организация основных пешеходных направлений и велосипедных дорожек, выводящих в прибрежную зону поселения.

В прибрежной зоне предусматривается упорядочение организации движения на примыкании проспекта Речного Флота к улице Лисицыной путем создания развязки кольцевого движения и выраженной пешеходной площади перед клубным комплексом.

С учетом принятых решений протяженность улично-дорожной сети поселка увеличится с 9,72 до 14,1 км.

В части совершенствования пассажирских перевозок автобусным транспортом предлагается обеспечить ввод дополнительных маршрутов, охватывающих районы нового жилищного строительства, что потребует увеличения работающего подвижного состава на три единицы. Предусматривается благоустройство существующих и строительство двух новых крытых остановочных павильонов.

Предполагается сохранение существующих мест хранения индивидуального легкового автотранспорта. Ожидаемый прирост количества легковых автомобилей в связи с увеличением автомобилизации населения с 200 до 350 авт./1000 жителей составит 300 единиц. Размещение этого количества автомобилей предполагается, главным образом, на участках индивидуальной застройки.

## 4.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Существующее положение

Для хозяйственно питьевого водоснабжения городского поселения используются в качестве источников водоснабжения артезианские скважины.

В г.п. Никольский эксплуатируются 3 артскважины (№4, №5, №6),

Общая производительность водозаборов составляет 4,5 тыс.м3/сут., производительность каждой артезианские скважины - 1,5 тыс.м3/сут.

Количество воды, отпущенной всем потребителям за год составляет 0,251 млн.м3/год, (~ 800 м3/сут), в том числе:

- населению 0,1 млн.м3/год, (~ 350 м3/сут);

- бюджетным организациям 0,1 млн.м3/год, (~ 300 м3/сут);

- предприятиям 0,05 млн.м3/год, (~ 150 м3/сут);

Коммунально-бытовое  потребление воды на одного жителя (в среднем за год) составляет: холодной – 180 л/сут; горячей – 120 л/сут.

На водозаборах поселка имеются ЗСО 1 пояса, согласованные проекты ЗСО отсутствуют.

Протяженность водопроводных сетей составляет 14,0 км.

На территории железнодорожной станции Свирь для хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатируются артезианские скважины, производительностью 219000м3/год (~600 м3/сут.), насосная станция 2-го подъема, станция обезжелезивания, водонапорная башня и разводящие водопроводные сети.

Проектные предложения

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- среднеэтажные жилые дома 2-5 эт. обеспечиваются внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением;

- индивидуальные жилые дома оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями;

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений

определены по норме 70 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения городского поселка принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 15 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 10 л/с.(СНиП 2.04.01-85*)

Трехчасовой пожарный запас составит: (15 + 10) х 3,6 х 3 =270 м3.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения г.п. Никольский представлены в приложении 4.

Таблица 4.17.

Суммарные расходы воды питьевого качества г.п.Никольский

(расчетный срок)

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Средне-суточный расход воды тыс.м3/сут. | Maксимально- суточный расход воды тыс. м3/сут. |
| Население ( 4,0 тыс.чел ) | 0,88 | 1,06 |
| Неучтенные расходы 10% | 0,09 | 0,11 |
| Промышленные предприятия | 0,15 | 0,15 |
| Поливочные нужды | 0,28 | 0,28 |
| Итого | 1,40 | 1,60 |

Таблица 4.18.

Суммарные расходы воды питьевого качества г.п.Никольский

(первая очередь)

| Наименование потребителей | Первая очередь |
| --- | --- |
|  | Средне-суточный расход воды тыс.м3/сут | Maксимально- суточный расход воды тыс. м3/сут. |
| Население ( 3,4 тыс.чел ) | 0,73 | 0,88 |
| Неучтенные расходы 10% | 0,07 | 0,09 |
| Промышленные предприятия | 0,15 | 0,15 |
| Поливочные нужды | 0,24 | 0,24 |
| Итого | 1,20 | 1,40 |

Зоны санитарной охраны

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Необходима разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) с последующим оформлением санитарно-эпидемиологических заключений на подземные источники водоснабжения.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от водоводов:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Таблица 4.18.

###### Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны  подземных источников  водоснабжения

| Наиме нова ние зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозяйственно-быто- вых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения городского поселка Никольский как наиболее технически и экономически выгодного. Предпочтение отдано объединенной системе, обслуживающей селитебную и производственную зоны городского поселка, что обеспечивает снижение требуемых капитальных затрат и упрощает условия эксплуатации. Производительности существующих артезианских скважин достаточно для обеспечения проектных потребностей в воде.

Система водоснабжения – объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная; низкого давления.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

Часть водопроводных сетей нуждается в замене, ввиду значительного износа.

На железнодорожной станции Свирь к расчетному сроку генерального плана сохраняются только производственные и транспортные функции и исключается постоянное проживание населения, в связи с чем сохраняется существующая система водоснабжения (без учета водопотребления населением).

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в течение расчетного срока необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей 1,5 км для районов нового строительства.

Мероприятия на первую очередь:

- осуществить строительство водопроводных сетей 0,7 км;

- провести реконструкцию водопроводных сетей (5,0 км);

- выполнить реконструкцию водонапорной башни и водопроводных сетей по ул. Новой и ул. Лисицыной (1,3 км);

- обустроить зоны санитарной охраны 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений.

Водоотведение

Существующее положение

В г.п.Никольский существует централизованная система канализации. Хозяйственно-бытовые стоки от жилого фонда, предприятий, объектов соцкультбыта самотечно-напорной системой подаются на сооружения биологической очистки (КОС). Мощность КОС составляет 1,4 тыс.м3/сут. Износ КОС составляет 60%, состояние неудовлетворительное, требуется реконструкция.

Фактический пропуск сточных вод через КОС составляет

0,13 млн.м3/год, (~ 400 м3/сут.)

Протяженность канализационных сетей – 6,5 км.

Дождевая канализация отсутствует.

Хозяйственно-бытовые стоки станции Свирь самотечно-напорной системой канализации отводятся на КОС (УКОС-БИО), проектной производительностью 200 м3/сут. Техническое состояние КОС удовлетворительное. Протяженность канализационных сетей 12,0 км., трубы полиэтиленовые, диаметр 110-250 мм. После обеззараживания УФ-лампами, стоки сбрасываются в безымянный ручей. СЗЗ -200 м.

Промышленно-дождевые стоки станции Свирь поступают в приемный резервуар и далее проходят очистку на установке УКОС-Д-20. Очищенные стоки совместно с очищенными хозяйственно-бытовыми стоками сбрасываются в ручей.

Проектные предложения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения г.п. Никольский представлены в Приложении 5.

Таблица 4.19.

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков г.п.Никольский

(расчетный срок)

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточ ный расход стоков тыс.м3/сут. | Maксимально суточный расход стоков тыс. м3/сут. |
| Население ( 4,0 тыс.чел ) | 0,88 | 1,06 |
| Неучтенные расходы 5% | 0,04 | 0,05 |
| Промышленные предприятия | 0,15 | 0,15 |
| Итого | 1,10 | 1,30 |

Таблица 4.20.

Суммарные расходы воды питьевого качества г.п.Никольский

(первая очередь)

| Наименование потребителей | Первая очередь |
| --- | --- |
|  | Среднесуточ ный расход стоков тыс.м3/сут. | Maксимально суточный расход стоков тыс. м3/сут. |
| Население ( 3,4 тыс.чел ) | 0,73 | 0,88 |
| Неучтенные расходы 5% | 0,04 | 0,04 |
| Промышленные предприятия | 0,15 | 0,15 |
| Итого | 0,90 | 1,10 |

Система и схема канализации

Для городского поселка Никольский предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на очистные сооружения (КОС) от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий. Потребуется строительство канализационной насосной станции.

Ввиду значительного износа сетей (80%) необходима их реконструкция.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 200 м.

Поверхностные стоки с территорий городского поселка Никольский отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

На железнодорожной станции Свирь к расчетному сроку генерального плана сохраняются только производственные и транспортные функции и исключается постоянное проживание населения, в связи с чем сохраняется существующая система канализации. (без учета отведения стоков от населения).

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство канализационных сетей: – 1,0 км. для районов нового строительства;

- разработать проектную документацию и построить систему водоотведения поверхностного стока и очистные сооружения (2 комплекса) в г. п. Никольский.

Мероприятия на первую очередь:

- предусмотреть реконструкцию КНС по ул.Сосновой;

- выполнить реконструкцию канализационных сетей (5 км) в том числе по ул.Новой и ул.Сосновой (2,0 км);

- провести реконструкцию очистных сооружений;

- построить КНС;

- осуществить строительство сетей канализации: самотечных – 1,5 км, напорных – 0,2 км;

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей Никольского городского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго».  На территории поселения расположены две  ПС 110\10кВ «Никольское» (2х10МВА),  «Свирь-тяг.»(2х40МВА).

Также по территории поселения проходят воздушные линии электропередачи:

110кВ

- ПС 267 «Подпорожская» - ПС 368 «Никольское»,

- ПС 267 «Подпорожская» - ПС 434 «Свирь-тяг.»

- ПС 368 «Никольское» - ПС 383 «Карьер Толстое»,

35кВ

- ПС 201 «Подпорожье» - ПС 39 «Гражданская» (ВГЩЗ).

Протяженность электрических сетей составляет:

- воздушные сети 110кВ – 0,1км,

- воздушные сети 10кВ – 0.4км,

- кабельные сети 10кВ – 7,1км.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть подстанций 10\0,4кВ. Загрузка подстанций  составляет «Свирь-тяг.» - 11% и «Никольское» - 27,5%.

В границах   поселения планировочными ограничениями являются:  шумовые зоны электрических подстанций 110кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи  напряжением 110кВ,35кВ и 10кВ,  проходящих по рассматриваемой территории.

Существующие электроподстанции 110кВ «Никольское»,  «Свирь-тяг.» - открытого типа имеют    трансформаторы, основные источники шума, мощностью  2х10МВА и 2х40МВА   - расстояния от них до жилой застройки составляют соответственно 160м до 220м.

В соответствии с   «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют:  110кВ - 20м, 35кВ – 15м, 10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Потребление электроэнергии составляет 161 тыс. кВт. час. в год.

Проектные предложения

# Генеральным планом предусматривается размещение на территории Никольского городского поселения объектов обслуживания,   жилищного строительства и технопарков.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей   выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит  0,5 кВт\чел.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей   поселения приведены в таблице 4.21.

# Таблица 4.21.

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей Никольского городского поселения

| №№ пп | Наименование населенно пункта | Население, чел. | Нагрузка, кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Городской посёлок Никольский»– всего, в том числе: - существующий, сохраняемый жилой фонд, - новое строительство. | 3360 2592 768 | 4000 2028 1972 | 1680 1296 384 | 2000 1014 986 |
| 2 | Посёлок железнодорожной станции Свирь | 40 | 0 | 20 | - |
|  | Всего: | 3400 | 4000 | 1700 | 2000 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями   поселения составит: 2020г – 5950 тыс. кВт.час. в год,   2035г – 8000 тыс.кВт. час. в год.

# Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Никольского городского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго».  Центрами питания будут существующие   ПС 110\10кВ «Никольское» и  «Свирь-тяг.».

Электроснабжение потребителей существующей жилой и общественной застройки   будет осуществляться от существующих сетей 10-0,4кВ и ТП 10\0,4кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство: в городском посёлке  Никольский  трансформаторных подстанций 10\0,4кВ и прокладка сетей 10- 0,4кВ.  Также необходимо проводить модернизацию   существующих подстанций 10\0,4кВ и  сетей 10-0.4кВ.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей  поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

Расчётный срок

Объекты местного значения

- Строительство   ТП 10\0,4кВ – 2шт и прокладка сетей 10кВ - 0,6км в г.п. Никольский.

Первая очередь

Объекты местного значения

- Строительство ТП 10\0,4кВ – 2шт и прокладка сетей 10кВ – 0,4км в г.п. Никольский.

Газоснабжение

Существующее положение

Подпорожский район снабжается природным газом газопроводом – отводом Ф219 мм, протяженностью - 13,9 км от магистрального газопровода Грязовец-Ленинград I.

Головное сооружение - газораспределительная станция – «ГРС Подпорожье».

Природный газ подан в посёлок Никольский и является энергоносителем для 2-х новых блок-модульных  котельных.

Жилищный фонд природным газом не газифицирован.

В поселке станции Свирь газоснабжения нет.

Проектные предложения

Предусматривается дальнейшая газификация городского поселения на базе использования природного газа, в соответствии с Планом мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2011-2014 гг (газификация частного сектора в 2014 т.).

Направления расходования газа:

- бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- энергоноситель для источников теплоты, в т.ч. для автономных.

Прогнозируемые потребности газа  для нужд ЖКС представлены в таблице 4.22.

Таблица 4.22.

| № | Потребитель | Количество млн. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
|  | Население | 0,7 | 0,8 |
|  | Теплоисточники | 5,5/1,7 | 7,5/1,8 |
|  | Всего | 6,2 | 8,3 |

Примечание: под чертой – в том числе значения для автономных индивидуальных теплоисточников.

Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения, возрастает надёжность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.

Для обеспечения надёжной и устойчивой работы системы газоснабжения необходима реализация ряда мероприятий.

Расчётный срок

- увеличение объёмов строительства газораспределительных систем от существующей ГРС;

- развитие инфраструктуры газового хозяйства поселения - прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП (решается в увязке со сроками строительства новых объектов).

- расширение территориальных границ применения  газопроводов из полиэтилена;

- диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации

Первая очередь

- строительство газопровода – 3,6км;

- газификация частного сектора в поселке Никольский.

Теплоснабжение

Существующее положение

В Никольском городском  поселении теплоснабжением обеспечена часть жилых домов и социально значимых объектов (г.п. Никольский, поселок станции Свирь).

В городском поселке Никольский функционируют  2 новые блок-модульные газовые котельные: БМК-1 - ул. Новая 20а, тепловая мощность 7,4МВт; БМК-2 – ул. Речников 19а, тепловая мощность 2,64МВт (ОАО «Леноблтеплоэнерго»). Котельные обеспечивают нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Протяженность тепловых сетей на территории Никольского городского поселения составляет в двухтрубном исчислении - 5,18 км (+ сети ГВС - 3,16 км).

Ведомственная котельная на станции Свирь («Дирекция по тепловодоснабжению филиал «Октябрьской железной дороги» Петрозаводский эксплуатационный центр») работает на угле.

Теплоснабжение жителей поселения осуществляется также за счет индивидуального печного отопления.

Проектные предложения

Перспективное теплоснабжение городского посёлка предполагается:

- для площадки многоэтажного строительства:  от существующих модернизируемых котельных и реконструируемых тепловых сетей; от локальных котельных;

- для площадок индивидуальной застройки: от  автономных источников теплоты (АИТ).

Прогнозируемые потребности теплоты  для нужд  ЖКС в поселке Никольский по очерёдности строительства представлены в таблице 4.23.

Таблица 4.23.

| № | Потребитель | Население тыс.человек | Жилищный фонд тыс. м2 | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчётный срок - 2035год |
|  | Новое стр-ство | 1,97/0,24 | 62,7/10,1 | 7,2/1,5 |
|  | Сохраняемый фонд | 2,03/0,32 | 65,3/13,45 | 7,6/2,0 |
|  | Всего | 4,0/0,56 | 128/23,55 | 14,8/3,5 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 12,7/3,0 |
| II | Первая очередь -2020г |
|  | Новое стр-ство | 0,77/0,20 | 20,5/5,9 | 2,5/0,8 |
|  | Сохраняемый фонд | 2,63/0,54 | 69,6/16,5 | 8,3/2,1 |
|  | Всего | 3,4/0,74 | 90,1/22,4 | 10,8/2,9 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 9,3/2,5 |

Примечание: под чертой – в том числе индивидуальное строительство

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселения явится газификация жилищного фонда природным газом.

Перевод АИТ на газовое топливо улучшит условия проживания населения, решит проблему топливоснабжения и улучшит экологию.

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения города необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

Расчётный срок

- сооружение котельной для района нового 3-х этажного строительства;

- реконструкция тепловых сетей (увеличение пропускной способности, оптимизация диаметров,  проведение энергосберегающих мероприятий при передаче тепловой энергии - применение труб с  эффективной изоляцией из пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе» для увеличения срока службы теплосетей);

- перевод источников теплоты поселения (в том числе и АИТ) на природный газ;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.);

- автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

Первая очередь

- прокладка тепловой магистрали  к районам нового многоэтажного строительства - 0,4км;

- реконструкция и ремонт тепловых сетей в г.п. Никольский в соответствии с планом мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2011-2014 гг;

- использование для децентрализованного теплоснабжения посёлка автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

Связь и телекоммуникации

Существующее положение

Население, предприятия, учреждения и организации Никольского поселения в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Ленинградский областной филиал ОАО « С-З Телеком».

Кабельные линии, проходящие по территории поселения, связывают АТС с опорной АТС районного центра г. Подпорожье.

Междугородная связь предоставляется посредством выхода на междугородную станцию АХЕ в С-Петербурге.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи различных операторов.

На территории поселения имеется  вышеки сотовой связи.

Территория поселения находится в зоне уверенного приема  телевизионного вещания С-Петербургского телецентра, РВ Радиоцентра №11 и УКВФМ радиовещательных станций.

Проектные предложения

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в поселении должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

При численности населения на расчетный срок 4000 жителей количество абонентов в поселении может достигнуть 1200, в том числе в новом строительстве порядка 600. На первую очередь соответственно – 1100 и 250 абонентов телефонной сети общего пользования.

Для телефонизации поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование для связи между опорной и сельскими АТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что в поселении сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в поселении переводится на эфирное вещание. 	Переход на ЧМ вещание позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

Мероприятия на расчетный срок

Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь  и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь.

1.Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

2. Увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

3.Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

4. Увеличение количества пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи района;

5. Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В Генеральном плане Никольского городского поселения учитываются мероприятия, предусмотренные проектом Схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района, региональными и муниципальным программам развития.

Органы местного самоуправления Никольского городского поселения содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Ленинградской области к вопросам местного значения поселения.

## 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию организации территории населенных пунктов

Мероприятия на первую очередь

- Организация малоэтажной многоквартирной жилой застройки ул. Лисицыной вдоль парка и участка в районе Дома культуры со сносом ветхих  и аварийных жилых домов.

- Строительство микрорайона малоэтажной многоквартирной жилой застройки вдоль планируемого продолжения ул. Лисицыной (в районе ул. Спортивной).

- Застройка территории на въезде в городском поселке Никольский в районе ул. Боровой жилыми домами усадебного и коттеджного типа.

- Формирование общественно-административного центра городского поселка Никольский вдоль пр. Речного Флота.

Мероприятия на расчетный срок

- Организация новых микрорайонов малоэтажной многоквартирной жилой застройки:

- в районе ул. Спортивной;

- в восточной части городского поселка Никольский, рядом с существующей общеобразовательной школой.

- Создание единой системы пешеходных пространств и озелененных территорий с включением существующего парка и прибрежной части существующей зоны отдыха.

- Организация новых производственных площадок на въезде в городском поселке Никольский.

## 5.2. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия на первую очередь:

- В целом по Никольскому городскому поселению в период первой очереди объем нового жилищного строительства составляет не менее 20,5 тысячи кв. м общей жилой площади, в том числе муниципальный жилищный фонд до 2 тысяч кв. м;

- Убыль жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания, с учетом индивидуального жилищного фонда составит не более 5,6 тысяч кв.м;

- К 2020 году общая площадь жилищного фонда поселения составит 90,1 тысяч кв. м, уровень средней жилищной обеспеченности – 26,5 кв. м на человека.

Мероприятия на расчетный срок

- В целом по Никольскому городскому поселению объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана предусматривается в размере не менее 62,7 тысяч кв. м, в среднем в год – 2,6 тысячи кв. м общей жилой площади;

- Убыль жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания, индивидуального жилищного фонда составит не более 9,9 тысяч кв. м;

- Увеличение общей площади жилищного фонда до 128,0 тысячи кв. м, уровень средней жилищной обеспеченности – 32,0 кв. м на человека;

- В соответствии с областным законом от 14 октября 2008 г. №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» предусматривается выделение земельных участков в районе ул. Боровая, а также на неиспользуемых территориях в составе существующих жилых зон.

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации .

Производственные объекты

1. Мероприятия местного значения муниципального района, учитываемые в проекте Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Учет формирования земельных участков для размещения технопарка в городском поселке Никольский (земли населенного пункта) с предприятиями III-V класса опасности на свободных площадках в существующей промышленной зоне рядом с предприятием ОАО «Свирская судостроительная верфь».

Мероприятия на расчетный срок

- Учет размещения промышленной зоны в поселке при железнодорожной станции Свирь.

2. Мероприятия местного значения Никольского городского поселения, принимаемые в проекте Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Формирование земельных участков под инвестиционные площадки в границах городского поселка Никольский в северной части поселка на свободной от застройки территорий в границах планируемых зон размещения производственных объектов: «северная» инвестиционная площадка на площади 5,27 га с разрешенным размещением производственных объектов III-V классов опасности и «южная» инвестиционная площадка на площади 6,20 га с разрешенным размещением производственных объектов IV-V классов опасности

Мероприятия на расчетный срок

- Создание условий для привлечения инвесторов в реконструкцию и новое строительство производственных, объектов, содействие в строительстве транспортных подъездов и инфраструктурном обеспечении потенциальных инвестиционных площадок.

Объекты обслуживания населения

Учреждения и объекты обслуживания населения (встроенные или отдельно стоящие здания) размещаются преимущественно в существующих и новых общественно-деловых зонах в городском поселке Никольский, предусматривается размещение отдельных объектов в качестве встроенных на первых этажах зданий в новых зонах застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами. Размещение и параметры данных объектов определяются с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1. Мероприятия местного значения муниципального района, учитываемые в проекте Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция здания амбулатории в городском поселке Никольский.

- Строительство новых плоскостных спортивных сооружений:

- пришкольная спортивная площадка-стадион: комплексная физкультурно-игровая (250 кв. м) с беговой дорожкой (200 м).

2. Мероприятия местного значения Никольского городского поселения, принимаемые в проекте Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство досугового и физкультурно-оздоровительного комплекса с физкультурно-игровым залом, тренажерным залом и бассейном на 200 кв. м зеркала воды, филиалом библиотеки на 5 тыс. томов и многофункциональным залом для культурной работы на 50 мест.

- Строительство новых плоскостных спортивных сооружений:

- баскетбольная площадка с градостроительными параметрами 540 кв. м при физкультурно-оздоровительном комплексе в районе ул. Спортивная.

- Выделение в здании физкультурно-оздоровительного комплекса помещения для объекта молодежной политики (35 кв. м).

- Создание на базе использования спортивных объектов досугового и физкультурно-оздоровительного комплекса и средней общеобразовательной школы филиала детско-юношеской спортивной школы.

- Согласование с соответствующими органами вопроса о развитии территории кладбища, расположенного к северу от городского поселка Никольский.

Мероприятия на расчетный срок

- Размещение встроенного спортивного и тренажерного залов (встроенные помещения) в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами на северо-востоке городского поселка Никольский (суммарно около 340 кв.м).

- Строительство новых плоскостных спортивных сооружений:

- комплексной физкультурно-игровой площадки (250 кв. м) с беговой дорожкой (200 м) в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами на северо-востоке городского поселка Никольский;

- футбольное поле-стадион с искусственным покрытием (90*60 кв.м) и элементами благоустройства (раздевалки, трибуны) на площади около 6000 кв.м в зоне размещения объектов рекреационного назначения.

- Размещение объекта молодежной политики (встроенное помещение) в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами на северо-востоке городского поселка Никольский (25 кв. м) совместно с многофункциональным залом для культурно-досуговой работы на 70 мест.

- Развитие библиотеки с увеличением фондов до 23-24 тыс. экземпляров.

- Размещение в составе новых зон жилой застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, инвалидов на креслах-колясках и членов их семей.

Объекты транспортной инфраструктуры

1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области

Мероприятия на первую очередь

- Строительство автодороги федерального (регионального) значения Подпорожье – Токари – Пай – Петрозаводск – 5,5 км.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство развязки в районе ж/д станции Свирь на а/д Подпорожье – Токари – Пай – Петрозаводск и а/д Подъезд к п. Никольский.

2. Мероприятия местного значения Никольского городского поселения, принимаемые в проекте Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство причала в г.п. Никольский.

- Строительство нового спрямленного выхода с осевой магистрали -  проспекта Речного Флота на улицу Боровую – 0,4 км.

- Строительство продолжения ул. Лисициной – 0,5 км.

- Организация основных пешеходных направлений и велосипедных дорожек, выводящих в прибрежную зону поселения.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых улиц и проездов в северной части поселка на территории нового жилищного строительства – 3,5 км.

- Строительство двух новых крытых остановочных павильонов.

- Строительство АЗС на выезде из городского поселка Никольский.

Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Мероприятия на первую очередь

- Строительство водопроводных сетей 0,7 км.

- Реконструкция водопроводных сетей (5,0 км).

- Реконструкция водонапорной башни и водопроводных сетей по ул. Новой и ул. Лисицыной (1,3 км).

- Обустройство зон санитарной охраны 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений.

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство водопроводных сетей 1,5 км для районов нового строительства.

Водоотведение

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция канализационной насосной станции по ул.Сосновой.

- Реконструкция канализационных сетей (5 км) в том числе по ул.Новой и ул.Сосновой (2,0 км).

- Реконструкция очистных сооружений на территории ОАО «Свирская судостроительная верфь».

- Строительство канализационной насосной станции на ул. Лисицыной вблизи ее пересечения с пр. Речного Флота.

- Строительство сетей канализации по ул. Лисицыной: самотечных – 1,5 км, напорных – 0,2 км.

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство канализационных сетей – 1,0 км. для районов нового строительства.

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока и очистных сооружений (2 комплекса) в городском поселке Никольский.

Электроснабжение

Мероприятия на первую очередь

- Строительство двух ТП 10\0,4кВ и прокладка сетей 10кВ – 0,4 км в городском поселке Никольский.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство ТП 10\0,4кВ – 2 шт и прокладка сетей 10кВ - 0,6 км в городском поселке Никольский.

Газоснабжение

Мероприятия на первую очередь

- Строительство газопровода – 3,6 км.

- Газификация частного сектора в городском поселке Никольский.

Мероприятия на расчетный срок

- Увеличение объёмов строительства газораспределительных систем от существующей ГРС.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства поселения - прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП (решается в увязке со сроками строительства новых объектов).

- Расширение территориальных границ применения  газопроводов из полиэтилена.

- Диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

Теплоснабжение

Мероприятия на первую очередь

- Прокладка тепловой магистрали к районам нового малоэтажного строительства - 0,4 км.

- Реконструкция и ремонт тепловых сетей в городском поселке Никольский в соответствии с планом мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2011-2014 гг.

- Использование для децентрализованного теплоснабжения посёлка автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

Мероприятия на расчетный срок

- Сооружение котельной для района нового  3-х этажного строительства.

- Реконструкция тепловых сетей (увеличение пропускной способности, оптимизация диаметров,  проведение энергосберегающих мероприятий при передаче тепловой энергии - применение труб с эффективной изоляцией из пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе» для увеличения срока службы теплосетей).

- Перевод источников теплоты поселения (в том числе и АИТ) на природный газ.

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.).

- Автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

Связь и телекоммуникации

Мероприятия на первую очередь.

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи.

## 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия по развитию исследований

Мероприятия на расчетный срок

- Содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

Мероприятия на первую очередь

- Определение списка объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия с целью подготовки документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Мероприятия на расчетный срок

- На основании документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, включение объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия по согласованию с муниципальным образованием в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

- Проведение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения. Внесение установленных территорий объектов культурного наследия в кадастр недвижимости.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения).

- Содействие в разработке (корректировке) проектов зон охраны объектов культурного наследия для памятников архитектуры и градостроительства с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

## 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на первую очередь

- Строительство шумозащитных экранов и/или организация дополнительного озеленения в границах населенных пунктов вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон ТБО вблизи с.Шеменичи Подпорожского муниципального района.

- Рекультивация несанкционированных свалок.

- Обустройство контейнерных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

- Организация инженерной подготовки и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, противоэрозионные, противооползневые работы.

- Строительство ливневой канализации в городском поселке Никольский.

- Установка индивидуальных герметичных септиков в неканализованных жилых зонах.

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие системы мониторинга охраны окружающей среды на территории городского поселения и его населенных пунктов (состояния водных объектов и источников питьевого водоснабжения, почвенного покрова).

- Благоустройство автодорожной сети, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей городского поселка Никольский.

- Разработка схемы озеленения городского поселения.

- Разработка норм накопления для всех объектов санитарной очистки территории Никольского городского поселения; организация системы удаления отходов, полностью охватывающей жилой сектор; оформление договоров с организациями и предприятиями на вывоз отходов.

- Проведение работ по комплексному благоустройству населенных пунктов: ремонт покрытий дорог, тротуаров, внутридворовых территорий, обустройство газонов, цветников.

- Соблюдение режима воспроизводственных участков охотничьих угодий.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Опасности и угрозы природного и техногенного характера на территории Никольского городского поселения обуславливают необходимость разработки мер по защите населения и территорий. Необходимо выявлять характер этих опасностей и угроз, степень риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные гидрологические явления и процессы

Гидрологический режим Онежского озера и реки Свирь зарегулирован сооружениями Нижнее-Свирской ГЭС и Верхне-Свирской ГЭС, расположенной в г. Подпорожье.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории поселения опасность представляют сильный шквалистый ветер, продолжительные ливни, сильный снегопад, грозы, метель, мороз.

Таблица 6.1

Перечень поражающих факторов, источников природных ЧС, характер их действий и проявлений

| № п/п | Явления | Повторяемость | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ураганные ветры, со скоростью 29м/с и выше | 1 раз в 10 лет | Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, вибрация |
| 2 | Грозы | 40-60 часов в год | Электрические разряды |
| 3 | Ливни с интенсивностью 30 мм/час и более | летом 1-2 раза за 5-10 лет | Поток(течение) воды, затопление территорий |
| 4 | Очень сильный снег, метель | 2-3 раза за 10 лет | Снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 5 | Сильный мороз | 1 раз за 10-20 лет | Охлаждение почвы, воздуха |

В результате прохождения ураганных ветров из строя выходят линии электропередач, срывает крыши с домов, могут быть снесены легкие постройки, повреждено оборудование. На залесенных территориях ураганы приводят к падению деревьев и к образованию завалов. Сильные ветры способствуют подпору воды в устьях рек. В зимний период сочетание интенсивных снегопадов и сильных ветров приводит к образованию снежных заносов. Увеличивается риск возникновения ДТП на дорогах.

Воздействие прямых разрядов молний во время гроз в высотные конструкции объектов, жилых домов, линий высоковольтных передач, антенн станций сотовой связи представляется наиболее опасным природным явлением, при котором создается угроза возникновения пожаров, а также может быть причиной гибели персонала и населения.

Сильные морозы в зимнее время приводят к гибели сельскохозяйственных культур на полях. При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях.

Сильные продолжительные снегопады приводят к увеличению снеговой нагрузки на воздушные линии электропередач, на конструктивные элементы зданий и сооружений. В свою очередь это может привести к их частичному или полному разрушению.

Природные пожары: лесные и торфяные

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение с огнем населения в местах работы и отдыха, травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом. На долю пожаров от молний приходится не более 2% от общего количества.

В результате природных пожаров гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса, ухудшается состояние окружающей среды.

Самыми пожароопасными периодами являются конец апреля-первая половина мая (проведение сельхозпалов), конец июня-начало июля (интенсивное посещение лесов населением в связи со сбором ягод), август-сентябрь (посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона).

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах;

- опасные происшествия на транспорте:

- авто- , железнодорожный транспорт,

- аварии на ГТС (гидротехнические сооружения)

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

К взрывоопасным объектам на территории Никольского городского поселения относятся котельные (2 шт), работающие на газу. Поскольку они новые, то вероятность возникновения аварийной ситуации на них невелика. Авария на котельной приведет к нарушению поступления тепла потребителю, что неблаготворно скажется на жизнеобеспечении населения особенно в зимний период.

На западе Никольского городского поселения проходит ветка газопровода среднего давления. Причинами аварий на газопроводе могут быть дефекты труб и арматуры, коррозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия.

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а - от удушья и отравления токсичными газами).

Опасные происшествия на транспорте

Опасность на железнодорожном, автомобильном транспорте связана с возникновением аварийных ситуаций с участием перевозимых АХОВ, нефти и нефтепродуктов, природного газа, взрывоопасных веществ.

Наиболее уязвимыми участками на транспорте являются железнодорожные пути, мостовые переходы, места пересечения железнодорожных путей с автомагистралями.

Аварии на ГТС (гидротехнические сооружения)

На территории Подпорожского муниципального района расположено крупное ГТС - Верхнее-Свирская ГЭС-12. сооружение относится к 4 классу опасности.

Максимально тяжелым сценарием по последствиям на ГТС Верхне-Свирской ГЭС является сценарий с разрушением грунтовой правобережной плотины Верхне-Свирской ГЭС в условиях прохождения пика половодья. Произойдет частичное разрушение плотины.  В результате образуется проран с шириной 158,0м, глубиной размыва - 19,0м. Время развития прорана – 4 часа. Авария приведет к образованию волны прорыва и распространению волны прорыва в нижний бьеф гидроузла. Этот сценарий является также и наиболее вероятным.

В соответствии с расчетной схемой, общая протяженность зоны затопления волной прорыва рассматривается от створа Верхне-Свирской плотины, вдоль русла реки Свирь. Длина рассматриваемого участка составит 105,2 км до створа с отметкой затопления приближающейся к естественным уровням, соответствующим паводку 5% обеспеченности. Ширина зоны затопления колеблется от 20 до 200 м.

Основными объектами, попадающими в зону воздействия волны прорыва, являются сооружения, находящиеся в непосредственной близости от створа гидроузла и русла р. Свирь, расположенные в местах с низкими отметками поверхности земли. Следует отметить, что граница затопления на большом протяжении проходит вдоль береговых обрывов.

В зону затопления попадает г.п Никольский. В случае аварии на плотине Верхне-Свирской ГЭС, наиболее опасным последствием будет возможное травмирование и гибель людей, внезапно застигнутых волной.

Кроме того, в число пострадавших в результате аварии на плотине также могут войти люди, оказавшиеся на затапливаемых участках подъездных автомобильных дорог в качестве пассажиров. Зона воздействия волны прорыва на население в этом случае рассматривается как средняя. Общее количество людей, находящихся на автодорогах, оценивается в 10 человек, пострадавших – 3.

Местными жителями акватория реки используется для отдыха и рыбалки. Учитывая сезон происхождения возможной аварии (весенний), на акватории водохранилищ и р.Свирь может находиться местное население, рыбаки, отдыхающие, туристы, всего около 30 человек. Возможное количество пострадавших составит 5 человек.

Кроме того, возможно нахождение в зоне аварии 2 человек ремонтно-эксплуатационного персонала самой Верхне-Свирской ГЭС.

Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения  пожарной безопасности.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производственных объектов на территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Подпорожский муниципальный район в целом обеспечивается полным необходимым набором сил и средств ликвидации ЧС на его территории. В состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на территории муниципального образования Подпорожский муниципальный район Ленинградской области входят:

- гарнизон пожарной охраны Подпорожского муниципального района;

- бригады скорой медицинской помощи Подпорожского муниципального района;

- отдельный батальон ДПС ГИБДД г. Подпорожье;

- аварийно-спасательные силы ОАО «РЖД»;

- бригада ФГУ Волго-Балтийское управление водных путей;

- силы и средства Подпорожской районной жилищной управляющей компании;

- аварийно-спасательные силы водоканала (личный состав 32 чел., 8 ед. техники);

- аварийно-спасательные силы ОАО «Ленэнерго»;

- аварийно-спасательные силы ОАО «Леноблгаз»;

- аварийно-спасательные силы ОАО «Лентрансгаз»;

- группа инженерной техники ПМК-21;

- звено речной разведки СРГС;

- нештатные аварийно-спасательные формирования СРГС и ОАО «Вода-Сервис».

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов.

- Защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с.

- Защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения.

- Защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

- Защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

На трубопроводном транспорте необходимо проведение следующих мероприятий:

- районирование газопроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ почвы и воды на содержание в них углеводородов.

Для уменьшения последствий возможных аварий на гидротехнических сооружениях Верхне-Свирской ГЭС необходимо предусмотреть берегоукрепительные работы в зонах возможного затопления, а также рассмотреть вопросы о переселении людей в районы которые не подвергаются риску затопления.

В соответствии с планом отдела по делам ГО и ЧС муниципального образования Подпорожский муниципальный район предусмотрена эвакуация населения в безопасные зоны.

Для оповещения по сигналам оповещения ГО и ЧС предусматривается использование:

- местной системы оповещения;

- объектовых систем оповещения;

- локальных систем оповещения;

- оборудования и сети для приема программ проводного вещания;

- телефонной сети;

- сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. Требования к документации при планировке территорий поселений и городских округов определены федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл.15 ст.65).

Вопросы развития системы пожарной безопасности регулируются федеральным и областным законодательством: федеральным Законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 г. № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», законом Ленинградской области от 25.12.2006 г. № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.06.2007 г. № 126 «О методических рекомендациях по осуществлению муниципальными образованиями Ленинградской области полномочий по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», а также Приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 16.02.2007 г. № 24 «О комиссии по контролю за выполнением требований законодательства о пожарной безопасности в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях», приказ Комитета по сельскому хозяйству Правительства Ленинградской области от 18.06.2001 г. № 36 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности».

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации на уровне района необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

На уровне поселений должны осуществляться следующие противопожарные мероприятия:

- при строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей;

- на территории поселения необходимо предусматривать размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров.

К превентивным противопожарным мероприятиям относятся:

- строительство и ремонт пожарных водоемов, пирсов и подъездов к ним;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ и проведения взрывных работ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

В настоящее время на территории поселения отсутствует пожарное депо. Никольское городское поселение обслуживается силами пожарного депо, расположенного в г. Подпорожье. Пожарная часть г. Подпорожья оборудована 5 пожарными машинами. Проектом предлагается строительство пожарного депо на ст. Свирь. В соответствии с НПБ 101-95 предлагается размещение пожарного депо V типа на 2 пожарных автомобиля, для этого необходимо выделение участка площадью 0,55 га.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения городского поселка принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 15 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 10 л/с. (СНиП 2.04.01-85*)

Трехчасовой пожарный запас составит: (15 + 10) х 3,6 х 3 =270 куб.м.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Совре-менное состоя-ние 2011 г. | Первая очередь строи-тельства 2020 г. | Расчет-ный срок 2035 г. (2011-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территории 1.1 Общая площадь земель в границе муниципального образования | га | 2451 | 2451 | 2451 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Земли населенных пунктов – всего из них: | га | 263 | 263 | 263 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | га | 130 | 130 | 130 |
| Земли лесного фонда | га | 2058 | 2058 | 2058 |
| 1.2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.2.1. Городской поселок Никольский, общая площадь в том числе: | га | 232,67 | 232,67 | 232,67 |
| жилая зона (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) | га | 9,14 | 9,28 | 9,28 |
| жилая зона (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами) | га | 1,47 | 4,13 | 14,27 |
| жилая зона (зона застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типа) | га | 32,46 | 35,63 | 35,63 |
| общественно-деловая зона (зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения) | га | 0,91 | 3,02 | 3,02 |
| общественно-деловая зона (зона размещения объектов здравоохранения) | га | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| общественно-деловая зона (зона размещения объектов образования) | га | 2,91 | 3,32 | 3,32 |
| озелененные территории общего пользования | га | 91,83 | 62,06 | 52,92 |
| зона парков, скверов, бульваров | га | 2,59 | 9,18 | 9,18 |
| зона размещения плоскостных спортивных сооружений | га | 1,33 | 1,33 | 1,43 |
| зона пляжей | га | 0,59 | 0,86 | 0,86 |
| зона размещения объектов производственного назначения | га | 24,56 | 41,48 | 41,48 |
| коммунально-складская зона | га | 1,10 | 0,65 | 0,65 |
| зона размещения объектов железнодорожного транспорта | га | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 1,65 | 2,18 | 2,18 |
| зона размещения гаражей легкового автотранспорта | га | 3,35 | 2,00 | 2,00 |
| зона основных элементов улично-дорожной сети | га | 15,81 | 17,29 | 19,76 |
| озелененные территории общего пользования, выполняющие средозащитные функции | га | 41,03 | 38,32 | 34,75 |
| 1.2.2. Поселок при железнодорожной станции Свирь, общая площадь в том числе: | га | 30,65 | 30,65 | 30,65 |
| зоны размещения объектов производственного назначения | га | 3,46 | 4,67 | 8,01 |
| зона размещения объектов железнодорожного транспорта | га | 22,64 | 22,64 | 22,64 |
| зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | га | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| озелененные территории общего пользования, выполняющие средозащитные функции | га | 3,53 | 2,32 | 0,00 |
| II. Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на начало года - по данным Росстата - по текущему учету | тыс. чел. | 2,86 3,12 | 3,40 | 4,00 |
| в том числе все постоянное население городского поселка Никольский | тыс. чел. | 2,80 3,04 | 3,36 | 4,00 |
| в том числе все постоянное население поселка при железнодорожной станции Свирь | тыс. чел. | 0,06 0,08 | 0,04 | 0,00 |
| Возрастная структура постоянного зарегистрированного населения: - дети 0-15 лет | % | 12,1 | 13,8 | 12,7 |
| - население в трудоспособном возрасте |  | 66,8 | 62,1 | 59,9 |
| - население старше трудоспособного возраста |  | 21,1 | 24,1 | 27,4 |
| Численность занятого населения – всего | тыс.чел. % | 1,90 100 | 2,10 100 | 2,40 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - обрабатывающие производства | тыс.чел. % | н.д. | 1,12 53 | 1,32 55 |
| - транспорт и связь | тыс.чел. % | н.д. | 0,23 11 | 0,24 10 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс.чел. % | н.д. | 0,19 9 | 0,21 9 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего (за 2011 г. дано с учетом фактически построенного дома в стадии приемки по ул. Лисицыной на месте аварийного здания) | тыс.кв.м % | 75,16 100 | 90,1 100 | 128,0 100 |
| Из всего фонда: - среднеэтажная жилая застройка | тыс.кв.м % | 50,96 67,8 | 52,17 57,9 | 52,17 40,8 |
| - малоэтажная жилая застройка | тыс.кв.м % | 6,27 8,3 | 15,52 17,2 | 52,29 40,9 |
| - индивидуальная застройка с участками | тыс.кв.м % | 17,93 23,9 | 22,41 24,9 | 23,55 18,3 |
| Аварийный жилищный фонд | тыс.кв.м % | 5,38 7,2 | - | - |
| Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м % | - | 5,55 7,4 | 9,85 13,1 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | - | 69,60 | 65,30 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс.кв.м % | - | 20,50 100 | 62,70 100 |
| - среднеэтажная жилая застройка (5 этажный дом) | тыс.кв.м % | - | 1,20 5,9 | 1,20 1,9 |
| - малоэтажная жилая застройка | тыс.кв.м % | - | 13,36 65,2 | 51,40 82,0 |
| - индивидуальная застройка с участками | тыс.кв.м % | - | 5,93 28,9 | 10,10 16,1 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (все постоянное население) | кв. м на чел. | 23,7 | 26,5 | 32,0 |
| IV. Муниципальные объекты обслуживания населения: сводная характеристика объектов с учетом мероприятий/норматив для постоянного населения |
| Детские дошкольные учреждения | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | число мест | 140/195 | 140/150 | 140/162 |
| Общеобразовательные учреждения | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | число мест | 740/189 | 740/308 | 740/335 |
| Учреждения дополнительного образования детей | Школа искусств (филиал) | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | число мест | 65 | до 100 | до 120 |
|  | Детско-юношеские спортивные школы (филиал) | ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | число мест | - | до 100 | до 120 |
|  | Всего | число мест | 65/251 | до 200/344 | до 240/373 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения (амбулатория) | объекты | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | дневной стационар | число коек | 6 | 6 | 6 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 1,8/2,19 | 1,5/2,19 |
|  | всего | посещений в смену | 100 | 100 | 100 |
|  | на 1000 чел. |  | 32,0/ 20,1 | 29,4/ 20,1 | 25,0/ 20,1 |
| Отделения (филиалы) социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Культурно-досуговые учреждения (дома культуры, клубы) | объекты | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | всего | число мест | 250/312 | 300/ 272-340 | 370/ 360-400 |
|  | на 1000 чел. |  | 80/80-100 | 103/80-100 | 88/80-100 |
| Библиотеки | объекты | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | всего | тыс. экз. | 15,7/ 19,0 | 20,5/ 20,4 | 23,5/ 23,2 |
|  | на 1000 чел. |  | 5,0 /6,1 | 6,0/6,0 | 5,9/5,8 |
| Спортивные и тренажерные залы всех видов | объекты | ед. | 1 | 3 | 4-5 |
|  | всего | кв. м пло-щади пола | 288/ 1092 | 864/ 1190 | 1200/ 1400 |
|  | на 1000 чел. |  | 92/350 | 254/350 | 300/350 |
| Плоскостные спортивные сооружения (состоящие на балансе) | объекты | ед. | 3 | 4 | 5 |
|  | всего | тыс. кв. м. | 7,6/6,1 | 8,5/6,6 | 9,1/7,8 |
|  | на 1000 чел. |  | 2,45/1,95 | 2,50/1,95 | 2,28/1,95 |
| Бассейны | объекты | ед. | - | 1 | 1 |
|  | всего | кв. м зеркала воды | - | 200/119 | 200/200 |
|  | на 1000 чел. |  | - | 59/35 | 50/ 50 |
| Учреждения для работы с детьми и молодежью | объекты | ед. | 2 | 3 | 4 |
|  | всего | кв. м общей пло-щади | 50 | 85 | 110 |
| V. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 10,4 | 10,4 | 14,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - федерального значения | км | - | - | 3,5 |
| - регионального или межмуниципального значения | км | 5,2 | 5,2 | 5,5 |
| - местного значения | км | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Протяженность улично-дорожной сети внутри населенных пунктов (с учетом проходящих по их территории внешних автодорог) | км | 9,72 | 10,6 | 14,1 |
| Мосты, путепроводы, многоуровневые развязки | шт. | 1 | 4 | 5 |
| АЗС | шт. | 0 | 0 | 1 |
| Пристани | шт. | 0 | 1 | 1 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды. | млн. кВт. час в год | 4,2 | 5,95 | 8,0 |
| 6.1.2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды. | кВт. час | 1320 | 1750 | 2000 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.2.1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС). | % | 50 | 70 | 90 |
| 6.2.2. Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в т.ч.: | млн. м3 /год | 4,0 | 6,2 | 8,3 |
| тепловые источники, | млн. м3 /год | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
| приготовление пищи и горячей воды. | млн. м3 /год | - | 0,7 | 0,8 |
| 6.2.3. Источники подачи газа. | комп. | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.3. Теплоснабжение: 6.3.1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в т.ч.: | Гкал/ час | 7,0 | 9,3 | 12,7 |
| котельные, | Гкал/ час | 5,5 | 6,8 | 9,7 |
| автономные источники тепла. | Гкал/ час | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление – всего, | тыс. м3/сут. | 0,8 | 1,4 | 1,6 |
| в т.ч. на хозяйственно-питьевые цели | тыс. м3/сут. | 0,8 | 1,4 | 1,6 |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 0,8 | 1,4 | 1,6 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут. | 180 | 160-230 | 160-230 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |
| 6.5.1. Общее поступление сточных вод – всего: | тыс. м3/сут. | 0,40 | 1,10 | 1,30 |
| в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды. | тыс. м3/сут. | 0,40 | 1,10 | 1,30 |
| 6.5.2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сут. | 1,4 | 1,10 | 1,30 |

# Footnotes

В соответствии с Письмом комитета по культуре Ленинградской области (департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия) от 15 марта 2011 г. № 275.

Отнесение территории объекта культурного наследия к землям особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения) или отнесение к зоне историко-культурного назначения в составе земель населенных пунктов.

Письмо Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Председателю комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области Е.В. Домрачеву от 01.04.2011 г. № 07-675/11-4-0

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В пересчете на койки на 1 тыс. жителей это примерно 2,19 коек дневного стационара.

В пересчете на койки на 1 тыс. жителей это примерно 2,19 коек дневного стационара.

Принято со снижением с учетом характера застройки.

Распоряжение главы администрации Подпорожского муниципального района от 31 августа 2010 г. № 248-р в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 года№ 666.

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

Отнесение территории объекта культурного наследия к землям особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения) или отнесение к зоне историко-культурного назначения в составе земель населенных пунктов.

Федеральный закон № 73-ФЗ (2002 г.) и положение по проектам зон охраны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 (2008 г.).

Для среднего по муниципальному району уровня охвата детей услугами дополнительного образования 90 %.

# Text boxes

Учредители издания: Совет депутатов МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» и Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

Редакция, издатель, типография: 187741, ЛО, п.Никольский, ул.Новая, д.5

Председатель редакционного совета –  Масленикова Тамара Ивановна

Тираж – 13 экз.

Распространяется БЕСПЛАТНО

Электронная версия бюллетеня располагается на официальном сайте www.monikolsky.ru