АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2017 года № 253

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2018 – 2030 годы

В целях реализации генерального плана муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 13 февраля 2013 года № 237 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» НА ПЕРИОД 2018-2022 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА годы согласно приложению.

2.	Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации				                             А.Е. Шилов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы Администрации

муниципального образования

«Никольское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

от 11.12.2017 № 253

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

Паспорт

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2018-2031 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 г. Москва "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Генеральный план муниципального образования; Устав муниципального образования муниципального образования с подведомственной территорией; |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Цель Программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2018-2030 |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели Программы | - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий, - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент) |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения, городского округа |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |

1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Географическое положение и территориальная структура

МО «Никольское городское поселение»

Муниципальное образование «Никольское городское поселение» расположено в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области, в северо-западной части его территории. Оно граничит с Важинским городским поселением на северо-западе и севере, на востоке и юге - с Подпорожским городским поселением Подпорожского муниципального района. Южная граница Никольского городского поселения проходит по правому берегу р. Свирь.

Городской поселок Никольское расположен на правом берегу р.Свирь в радиусе примерно 15 км от города Подпорожье.

В состав МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» входят два населенных пункта: г.п. Никольский и п.ст. Свирь. Административным центром городского поселения является г.п. Никольский (рис. 1).

Численность постоянного населения городского поселения на начало 2011 г. 3121 человек, основным местом жительства является г.п. Никольский, а в п.ст. Свирь прописано только 79 человек.

Площадь территории Никольского городского поселения 2350 га. Большая часть территории занята лесным фондом.

Рис. 1 Карта-схема МО «Никольское городское поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской области»

Условные обозначения

| Жилые зоны | Рекреационные зоны |
| --- | --- |
|  | Ж-1 | Зона застройки средне этажными жилыми домами |  | Р-1 | Зона озеленения общего пользования |
|  | Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |  | Р-2 | Зона лесов |
|  | Ж-3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | Р-3 | Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом |
| Общественно-деловые зоны |  | Р-4 | Зона пляжей |
|  | О-1 | Зона делового общественного и коммерческого назначения | Зоны специального назначения |
|  | О-2 | Зона учреждений образования |  | Зона кладбищ |
|  | О-3 | Зона объектов здравоохранения |  | Зона зелёных насаждений специального назначения |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | Водные объекты |
|  | П-1 | Зона производственных объектов |  | Водоемы |
|  | П-2 | Зона коммунально-складских объектов |  | Водотоки |
|  | Т-1 | Зона объектов инженерной инфраструктуры |  |
|  | Т-2 | Зона объектов транспортной инфраструктуры |  |

Через территорию городского поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск и автодорога регионального значения Подпорожье – Важины – Усланка. Городской поселок Никольский связан с системой автодорог регионального значения через подъезд к г.п.Никольский от п.ст.Свирь.

Городской поселок Никольский

Планировочная структура г.п. Никольского формировалась под влиянием природно-ландшафтных условий. Поселок расположен на территории, ограниченной с востока, юга и запада излучиной р. Свирь, образующей активную дугообразную природно-планировочную ось, которая повторяется (дублируется) транспортно-планировочной линией - улицей Лисицыной. Другая главная планировочная ось (меридиональная) сформирована проспектом Речного Флота. Территориальное сочетание этих осей образует каркас планировочной структуры г.п. Никольского (рис.1)

Центры планировочной структуры (общественно-делового, рекреационного назначения) находятся на ее основных линейных элементах.

Второстепенные планировочные оси территориально разобщены и не обеспечивают формирование связной планировочной структуры территории. Одним из факторов, определяющим это сложившееся положение, является наличие участка крутого рельефа, протянувшегося с севера на юг.

Планировочная структура, в силу перечисленных особенностей, не образует территориально-структурных единиц с явно выраженным функциональным зонированием.

Территории жилой застройки (Ж-1,2,3 рис.1)представлены:

- малоэтажной жилой застройкой в виде одно-, двухквартирных жилых домов с участками, в т.ч. жилых домов усадебного типа (без развитого личного подсобного хозяйства);

- малоэтажной многоквартирной жилой застройкой (в очень незначительном количестве);

- многоквартирной среднеэтажной (5-этажной) жилой застройкой.

Территории общественно-деловой застройки(О-1,2,3, рис. 1)образуют:

- объекты коммерческого назначения;

- объект культуры;

- общеобразовательные учреждения (школа, детский сад);

- учреждение здравоохранения (Никольская амбулатория).

Рекреационные территории (Р-1,2,3,4, рис.1):

- парк;

- прибрежная зона р. Свирь с пляжем;

- зона плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки);

- лесопарковая территория (озелененные территории общего пользования).

Производственные территории (П-1,2, рис.1):

- территория ОАО «Свирская судоверфь», прилегающая к правому берегу р. Свирь;

- территории коммунально-складских предприятий и организаций.

Территории инженерной и транспортной инфраструктур (Т-1,2, рис.1):

- территории размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- территории размещения гаражей легкового автотранспорта и хозяйственных построек.

Таблица 1 Распределение территории в границах г.п. Никольский

| Территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Территории жилой застройки: | 43,07 | 24,7 |
| среднеэтажной застройки многоквартирными жилыми домами | 9,14 | - |
| застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами | 1,47 | - |
| территории малоэтажной жилой застройки усадебного и коттеджного типа | 32,46 | - |
| Территории объектов общественно-делового назначения: | 4,23 | 2,4 |
| объектов общественного, коммерческого назначения | 0,91 | - |
| объектов образования (школа, детский сад) | 2,90 | - |
| объектов здравоохранения и социальной защиты | 0,42 | - |
| Рекреационные территории: | 96,34 | 55,3 |
| парк | 2,59 | - |
| территория плоскостных спортивных сооружений | 1,33 | - |
| лесопарковая территория | 91,83 | - |
| пляж | 0,59 | - |
| Производственные территории: | 25,66 | 14,7 |
| промышленных предприятий | 24,56 | - |
| коммунально-складских предприятий и организаций | 1,10 | - |
| Территории инженерной и транспортной инфраструктур: | 5,0 | 2,9 |
| объектов инженерной инфраструктуры | 1,65 | - |
| гаражей легкового автотранспорта и хозяйственных построек | 3,35 | - |
| Итого | 174,3 | 100 |

Поселок при железнодорожной станции Свирь

Застройка п.ст. Свирь состоит из разрозненных участков различного функционального назначения, сформировавшихся вдоль территории железнодорожной станции с ее восточной стороны, и объединенных одной транспортной связью – ул. Преображенской, являющейся продолжением автодороги общего пользования местного значения (подъезд к ст. Свирь). Западная по отношению к железной дороге часть территории поселения (за границами населенного пункта) площадью 14 га занята производственной зоной (в настоящее время эта территория является частью земель лесного фонда).

В существующих границах п.ст. Свирь автомобильная связь западной и восточных частей осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения «Подпорожье-Никольский» и «Подпорожье-Никольский-Важины» в 500 м южнее населенного пункта.

На территории п.ст. Свирь сложились следующие виды застройки.

Жилая застройка состоит из одного многоквартирного дома.

Общественно-деловая застройка сформирована объектами: ж/д станцией, гостиницей, столовой – 1,4 га.

Имеются производственные площадки железнодорожной станции и лесообрабатывающего предприятия – 5,4 га в границах населенного пункта.

Территория железной дороги занимает 7,5 га в границах населенного пункта.

Природные условия и ресурсы

Климат

Территория поселения характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом. Весной и летом преобладающие ветры западные; зимой и осенью – южные и юго-западные.

Среднегодовая температура воздуха (по метеостанции Винницы) +2 °C — самая низкая в Ленинградской области. Среднемесячная температура января, самого холодного месяца -10,9°C, июля, самого жаркого месяца +15,6°C. Дни с температурой воздуха ниже -30°C наблюдаются практически ежегодно. Таким образом, территория Никольское городского поселения находится в первом самом холодном на территории Ленинградской области агроклиматическом районе. Ресурсы тепла здесь значительно ниже, чем в других муниципальных районах области, а безморозный период длится всего лишь 105–112 дней.

Среднегодовое количество осадков составляет 653 мм. Наибольшее количество осадков приходится на август–сентябрь (75–76 мм). Среднегодовое значение влажности составляет 80–81%. Гидротермический коэффициент составляет 1,6–1,8 - один из самых высоких в Ленинградской области, что свидетельствует о высокой влагообеспеченности в вегетационный период.

Зима характеризуется устойчивой морозной погодой с высоким снежным покровом и редкими оттепелями; длится около 6 месяцев с конца октября до начала апреля. Самый холодный месяц – декабрь (средняя температура воздуха -12,3 ºС). Снежный покров устанавливается в конце октября и держится до конца апреля, достигая максимальной мощности (45-50 см) в феврале-марте. Глубина промерзания почвы достигает 140–145 см.

Летний сезон длится 3,5 месяца с конца мая до первой половины сентября. Для него типична неустойчивая погода с переменной облачностью и проходящими осадками. Средняя температура воздуха в июле составляет +16,4 ºС.

Выводы

Согласно СНиП 23-01-99  «Строительная климатология» территория Никольского городского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Климатические условия не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Поверхностные воды. Административный центр городского поселения г.п. Никольский расположен в излучине р. Свирь. С трех сторон поселок омывается водой. Рельеф большей части территории поселка всхолмленный. Территория имеет общее понижение к реке Свирь.

Ширина реки Свирь у г.п. Никольский колеблется от 150 до 650 м. Свирь вытекает из Онежского озера, впадает в Ладожское озеро. Длина реки 224 км, площадь бассейна 84400км2. Общее падение около 28 м. Сток реки зарегулирован Верхнесвирской ГЭС и Нижнесвирской ГЭС. Средний расход воды около 790 м3/сек. В русле реки встречается много крупных порогов. Глубина реки колеблется от 4 до 19 метров, скорость течения около 6 м/с.

Долина, как правило, имеет ассиметричный профиль с пологим правым и крутым левым берегами. Уровень воды в Свири колеблется мало, что связано с постоянством уровня Онежского озера.

Свирь относится к типу равнинных рек, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового; замерзает в ноябре - декабре (иногда январе), вскрывается во 2-й половине апреля - 1-й половины мая. Наивысшие в году подъемы уровня воды отмечаются во время прохождения весеннего половодья. В этот период наблюдаются затопления пониженных участков прибрежных территорий и пойм малых притоков р. Свирь. Максимальный подъем уровня воды в реке в условиях регулирования составляет порядка 1–1,5 м. Свирь - часть Волго-Балтийского водного пути. Других крупных водных объектов на территории поселения нет.

Подземные воды в поселении приурочены к верхнедевонским отложениям вендского комплекса. Пестроцветная песчано-глинистая толща верхнего девона объединяется в девонский водоносный комплекс, в кровле которого залегает суглинистая морена. Она подстилается нижнекембрийскими лонтоваскими или котлинскими глинами венда. Глубина залегания водоносного комплекса изменяется от 10 до 100 м и более, обычно 60–90 м. Общая мощность водосодержащих прослоев изменяется от единиц до первых десятков метров. Водообильность водоносного комплекса в целом низкая из-за преобладания в разрезе глин, плотных аргиллитов и тонкозернистых песков. Подземные воды девонских отложений пресные гидрокарбонатные или гидрокарбонатно-хлоридные пригодные для питья.

Водоснабжение г.п. Никольский базируются на использовании подземных вод. Их перспективная водопотребность обеспечена прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод, надежно защищенными от загрязнения с поверхности.

Разведанных месторождений минеральных вод в поселении нет.

Грунтовые воды, хотя они совсем не защищены от поверхностного загрязнения, широко используются в сельскохозяйственной местности для децентрализованного водоснабжения и эксплуатируются в многочисленных родниках, колодцах и скважинах. Питание грунтовых вод осуществляется, главным образом, за счёт атмосферных осадков.

Выводы

Рассматриваемая территория расположена на главной водной артерии муниципального района, способной обеспечить любое водоемкое производство и обладающей хорошими питьевыми свойствами. Поселение также обладает значительными запасами подземных пресных вод, однако необходимо проведение разведочных работ на водозаборе г.п. Никольский.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки.

Схема инженерно-строительных условий выполнена по предоставленным топографическим материалам масштаба 1: 10000 (выполнена ФГУП «Аэрогеодезия» в 2010 г.), – на территорию за границами населенных пунктов, и масштаба 1:5000 (выполнена  ФГУП «Севзапгеоинформ» в 2008 г.) – на территорию населенных пунктов. Анализ современного состояния территории базируется на цифровом космическом изображении ALOS (камера PRISM), 6 сцен, съемка апрель-май 2008г., разрешение 2,8м).

Также была проведена работа по анализу существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Были получены материалы Технического отчета о топографических и инженерно-геологических работах, выполненных в 1980 г. (Участок застройки Северо-Восточного квартала пос. Никольский Подпорожского района Ленинградской области).

Большая часть территории Никольского городского поселения является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения (около 80% территории). К данной категории относятся всхолмленные территории с абсолютной высотой 55-65 метров, для которых характерно проявление оползневых процессов, территории с близким залеганием грунтовых вод, заболачиванием, наличие маломощного торфа (до 0,5 м) (процессы подтопления), а также территории выработанных торфяников (вторичное заболачивание).

К неблагоприятным для градостроительного освоения (около 15% территории поселения) относятся болота с мощностью торфа более 0,5 м, расположенные в понижениях рельефа, а также уклоны поверхности более 20%, характерные для склонов долины реки Свирь.

Выводы

Территория г.п. Никольский относится в основном к категории ограниченно благоприятных для градостроительного освоения земель вследствие периодических подтоплений. Неблагоприятными для строительства в пределах поселка являются склоны речной долинами с уклонами более 10%, а также заболоченные территории в северной части поселка. Кроме того, в соответствии с законом «О недрах» не подлежит градостроительному освоению территория месторождения песчано-гравийных материалов.

Развитие экономической базы муниципального образования

На территории Никольского городского поселения расположены ОАО «Свирская судостроительная верфь» (г.п. Никольский), которое в настоящее время испытывает определенные трудности с загрузкой мощностей, и ОАО «Подпорожский порт» (севернее г.п. Никольский). Других средних или крупных промышленных предприятий нет.

Сельскохозяйственные предприятия отсутствуют. Важным местом приложения труда является железнодорожная станция Свирь.

Рабочие места имеются в учреждениях здравоохранения и образования, а также в коммунально-бытовой сфере. Кроме того, севернее г.п. Никольский расположен лесопитомник.

ОАО «Подпорожский порт» - один из крупнейших речных портов северо-запада России. Район его деятельности включает в себя акватории Ладожского и Онежского озера, реку Свирь, Волго-Балтийский канал. Местом причала ОАО «Подпорожский порт» является г.п. Никольский. Порт принимает и отправляет грузы железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. Порт осуществляет прием и отгрузку лесных, минерально-строительных грузов, флюсов, угля, окатышей, технической соли, металлолома, тарно-штучных грузов и грузов открытого хранения, контейнеров с судов класса «река-море» и судов внутреннего плавания. Порт также осуществляет перевозки грузов собственным флотом от причалов Ладожского озера до причалов Средней Волги. Грузооборот ОАО «Подпорожский порт» в 2010 г. по сравнению с 2009 г. вырос в 1,7 раза и составил 72125,3 тыс. тн*км.

ОАО «Свирская судостроительная верфь» выпускает катера, суда на воздушной подушке и железобетонные плавучие понтоны, которые востребованы как в России, так и за рубежом.

Филиал ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога является основным градообразующим предприятием для сельского населенного пункта поселок при железнодорожной станции Свирь. На территории поселка действуют малые предприятия ОАО «Амадео» (погрузка и складирование лесоматериалов) и ООО «ЮК» (клееный брус, шпунт, доска обрезная, имитатор бруса, доска пола). На двух малых предприятиях в общей сложности занято не более 50 человек.

В Никольском городском поселении имеются объекты предприятий областного значения (например, котельные ОАО «Леноблтеплоэнерго», электроподстанции), обслуживанием которых занимаются местные жители, но роль таких объектов в формировании рынка труда незначительна.

Развитие объектов обслуживания населения в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, торговли и общественного питания определятся потребностями и экономическими возможностями населения городского поселения.

Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами.

Уровень безработицы невелик и в основном характерен для ее, так называемой, текущей формы. На начало 2011 г. уровень безработицы в Никольском городском поселении 0,64 % (уменьшился на 1,31 по сравнению с предыдущим 2010 г.).

В проектируемом городском поселении Никольское наблюдается относительно благополучная демографическая ситуация. Численность населения в настоящее время продолжает сокращаться, однако показатели рождаемости и смертности лучше, чем в среднем по Ленинградской области, соотношение между ними лучше, чем в целом по муниципальному району.

С учетом того, что трудовая миграция экономически активного населения может быть обращена вспять при создании новых рабочих мест, на перспективу демографическая ситуация может быть оценена оптимистично: возможна стабилизация и даже рост численности населения.

Выводы

Развитие экономической базы Никольского городского поселения, как в прошлом, так и на перспективу расчетного срока во многом предопределяется спецификой его местоположения на пересечении судоходного водного пути с железной и автомобильными дорогами.

Основные объекты снабжения коммунальными услугами по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования

В соответствии с Паспортом Никольского городского поселения его жилищный фонд по состоянию на начало 2012г. был представлен 196 домами, в том числе муниципальный жилищный фонд был представлен 33 домами, государственный – 24 домами и частный – 137 домами.

Общая площадь квартир в муниципальной собственности составила 13,7 тыс.кв.м, в собственности граждан – 45,0 тыс. кв.м, в собственности юридических лиц – 0,4 тыс. кв.м.

Ветхий фонд официально отсутствовал, но было 119 квартир аварийного фонда с общей площадью 5,07 тыс.кв.м, в которых проживали 100 семей.

Квартиры коммунального заселения (9 единиц) занимали около 470 кв.м. По данным статистического Паспорта муниципального образования «Никольское городское поселение» с официального сайта www.gks.ru на начало 2010 г. общая площадь жилых помещений в проектируемом поселении составила 74,0 тыс. кв.м, общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах – 5,38 тыс. кв.м.

В п.ст. Свирь имеются только один жилой дом  (1,36 тыс. кв. м жилой площади).

Данные последней инвентаризации муниципального жилищного фонда, проведенной администрацией городского поселения, жилищный фонд постройки 1950-1970 гг. нуждается в капитальном ремонте, часть этого фонда по причине физического износа определена для сноса.

В структуре жилищного фонда МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» имеется существенная доля аварийного жилищного фонда (7,3%), необходимо в плановом порядке осуществлять переселение проживающих в нем граждан.

В будущем представляется целесообразным рост доли многоквартирного жилищного фонда. В настоящее время жилищный фонд имеет высокие показатели обеспеченности водоснабжением, канализацией и отоплением. Имеются планы его газификации.

Таблица2 Структура жилищного фонда МО Никольское городское поселение в 2016 г.

| Этажность | Площадь жилых помещений, по всем видам собственности, тыс. м2 | Доля от общей площади жилищного фонда городского поселения, % |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома: | 56,07 | 75,8 |
| 1 этаж | 0,08 | 0,1 |
| 2 этажа | 5,56 | 7,5 |
| 3 этажа | 1,27 | 1,7 |
| 4 этажа | - | - |
| 5 этажей | 49,16 | 66,4 |
| Индивидуальные дома с участками | 17,929 | 24,2 |
| Всего в т.ч. | 74,000 | 100,0 |
| Ветхий фонд | - | - |
| Аварийный фонд | - | - |

Урбанизированная территория городского поселения представляет собой совокупность разнородных территорий, не связанных устойчивыми структурно-функциональными связями в единую пространственную систему.

Здания большинства учреждений образования, здравоохранения и культуры находятся в муниципальной собственности. Техническое состояние зданий удовлетворительное.

Выводы

На территории МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» около 70% составляют одноэтажные дома частного сектора, однако индивидуальные дома с приусадебными участками составляют только 24% жилой площади. Большая часть жилой площади (66,4%) принадлежит многоквартирным 5-ти этажным домам (см. табл. 2).

Никольское городское поселение полностью укомплектовано учреждениями и объектами, обеспечивающими повседневные нужды населения.

Имеются школа, детский сад, амбулатория, и их проектная мощность близка к нормативу, или превышает нормативные параметры. Вместимость школы (резервные площади) позволяют организовывать работу по дополнительному образованию детей.

Городское поселение хорошо обеспечено продовольственными магазинами, в случае развития по оптимистичному варианту возникнет потребность в новых непродовольственных магазинах и объектах общественного питания.

| Показатели | Мощность (производительность) головных источников | Состояние головных источников | Протяженность, км | Степень износа сетей, % | Описание существующих технических и технологических проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проект. | факт. (дефицит мощности) |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |
| существующие (строящиеся) понизительные подстанции 35-110 кВ, МВт |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) источники электроснабжения 6-10 кВ, кВА |  |  |  |  |  |  |
| электрические сети 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| Система газоснабжения |
| существующие (строящиеся) ГРС, куб м/час |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) ГРП, куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы среднего давления |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы низкого давления |  |  |  |  |  |  |
| Централизованные системы водоснабжения |
| существующие (строящиеся) источники водоснабжения и водозаборные сооружения, куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| существующие сооружения очистки и подготовки воды, куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные централизованные станции |  |  |  |  |  |  |
| водопроводные сети систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Централизованные системы водоотведения |
| существующие (строящиеся) канализационные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные станции |  |  |  |  |  |  |
| канализационные коллекторы и сети |  |  |  |  |  |  |
| Централизованные системы теплоснабжения |
| существующие (строящиеся) источники тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные станции |  |  |  |  |  |  |
| тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |

2. Перспективы развития поселения, городского округа

(план развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана)

Перспективы развития поселения определены генеральным планом муниципального образования _________________ поселение _______________ муниципального района Ленинградской области, утвержденного ______________ (с изменениями, внесенными _____________).

## 2.1. Жилищный фонд. Новое жилищное строительство

К вопросам местного значения поселения относятся «обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства».

Существующее положение

В соответствии с Паспортом Никольского городского поселения его жилищный фонд по состоянию на начало 2009 г. был представлен 196 домами, в том числе муниципальный жилищный фонд был представлен 33 домами, государственный – 24 домами и частный – 137 домами. Общая площадь квартир в муниципальной собственности составила 13,7 тыс.кв.м, в собственности граждан – 45,0 тыс. кв.м, в собственности юридических лиц – 0,4 тыс. кв.м. Ветхий фонд официально отсутствовал, но было 119 квартир аварийного фонда с общей площадью 5,07 тыс.кв.м, в которых проживали 100 семей. Квартиры коммунального заселения (9 единиц) занимали около 470 кв.м. По данным статистического Паспорта муниципального образования «Никольское городское поселение» с официального сайта www.gks.ru на начало 2010 г. общая площадь жилых помещений в проектируемом поселении составила 74,0 тыс. кв.м, общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах – 5,38 тыс. кв.м. В п.ст. Свирь имеются только два жилых дома (1,36 тыс. кв. м жилой площади), которые находятся в муниципальной собственности.

Данные последней инвентаризации муниципального жилищного фонда, проведенной администрацией городского поселения, представлены в табл. 4.10 Жилищный фонд постройки 1950-1970 гг. нуждается в капитальном ремонте, часть этого фонда по причине физического износа определена для сноса (табл. 4.11).

Таблица 4.10.

Перечень объектов муниципального жилищного фонда

в Никольском городском поселении по состоянию на май 2017 г.

| № п/п | Адрес объекта | Общая площадь, кв.м. | Этаж-ность | Номер и дата паспорта БТИ или инвентарный номер | Коли- чество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.п. Никольский |  |  |  |  |
| 1 | ул. Новая, д.3 | 3304,0 | 5 | б/н 23.12.1982 г. | 60 |
| 2 | ул. Новая, д.1 | 3911,0 | 5 | б/н 25.01.1990 г. | 60 |
| 3 | ул. Советская, д.4 | 3380,0 | 5 | б/н 10.07.1989 г. | 60 |
| 4 | пр. Речного Флота, д.26 | 3940,7 | 5 | б/н 09.10.1985 г. | 60 |
| 5 | ул. Советская, д.1 | 4985,6 | 5 | №177 30.08.1982 г. | 90 |
| 6 | ул. Советская, д.6 | 5938,7 | 5 | №297 20.06.1985 г. | 90 |
| 7 | пр. Речного Флота, д.22 | 1689,0 | 5 | б/н 25.06.1989 г. | 30 |
| 8 | пр. Речного Флота, д.24 | 3917,2 | 5 | б/н 25.03.1987 г. | 60 |
| 9 | ул. Новая, д.5 | 4048,78 | 5 | б/н 13.01.1976 г. | 70 |
| 10 | ул. Новая, д.7 | 3323,0 | 5 | №285 05.09.1977 г. | 70 |
| 11 | ул. Новая, д.14 | 3397,6 | 5 | №154 09.10.1989 г. | 60 |
| 12 | ул. Новая, д.16 | 3946,8 | 5 | №82 23.06.1990 г. | 60 |
| 13 | ул. Новая, д.4 | 513,3 | 2 | №81 12.10.1990 г. | 12 |
| 14 | ул. Лисицыной, д.31 | 2225,17 | 3 | №61 21.01.2002 г. | 48 |
| 15 | ул. Лисицыной, д.29А | 2452,7 | 3 | №72 10.09.2016 г. | 48 |
| 16 | ул. Сосновая, д.5 | 2480,7 | 5 | №176 07.09.1992 г. | 40 |
| 17 | ул. Советская, д.2 | 3069,0 | 5 | б/н 18.12.1986 г. | 60 |
| 18 | ул. Сосновая, д.5А | 2886,3 | 5 | №183 10.05.1995 г. | 40 |
| 19 | ул. Новая, д.2 | 531,8 | 2 | №80 25.04.2005 г. | 12 |
| 20 | ул. Новая, д.16А | 3615,4 | 5 | №186 20.01.1995 г. | 60 |
|  | п.ст. Свирь | 0 |  |  |  |
| 21 | ул. Преображенская, д.9 | 1497,7 | 3 | №1267 15.02.2005 г. | 27 |
|  | ИТОГО | 65054,45 |  | - | 1 117 |

Таблица 4.12.

Структура жилищного фонда по населенным пунктам

Никольского городского поселения в 2017 г.

| Этажность | Площадь жилых помещений, по всем видам собственности, тыс. м2 | Доля от общей площади жилищного фонда городского поселения, % |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома: | 56,07 | 75,8 |
| 1 этаж | 0,08 | 0,1 |
| 2 этажа | 5,56 | 7,5 |
| 3 этажа | 1,27 | 1,7 |
| 4 этажа | - | - |
| 5 этажей | 49,16 | 66,4 |
| Индивидуальные дома с участками | 17,929 | 24,2 |
| Всего в т.ч. | 74,000 | 100,0 |
| Ветхий фонд | - | - |
| Аварийный фонд | - | - |

Среднедушевая обеспеченность общей площадью жилищного фонда соответственно приближается к 23,7 кв.м.

В соответствии с Паспортом Никольского городского поселения по состоянию на начало 2009 г. городской жилищный фонд обеспечен холодным водоснабжением на 95 %, горячим водоснабжением на 89 %, отоплением на 96,6 %, канализацией на 92 %. ООО «Ресурс» обслуживает водоснабжение и водоотведение. Две газовые блок-модульные котельные и тепловые сети и сети горячего водоснабжения обслуживает АО «Газпром теплоэнерго».

Новое жилищное строительство в последние годы осуществляется преимущественно в г.п. Никольский. В 2008 г. земельные участки были предоставлены только для индивидуального жилищного строительства. В 2009 г. земельные участки были предоставлены как для индивидуального жилищного строительства, так и для строительства многоквартирных домов. Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования характеризовался крайне незначительными объемами: по данным статистического Паспорта муниципального образования «Никольское городское поселение» введено в 2008 г. 60,7 кв.м, в 2009 г. – 19,1 кв.м. По инвестиционному проекту завершено строительство двух 48-квартирных жилых дома по адресу ул. Лисицыной, д.29А и 31, общей площадью 4677,87 кв.м.

Рост объёмов строительства жилья за счёт средств населения в настоящее время сдерживается из-за высокой стоимости строительства и невысоких доходов подавляющей части населения. Однако при условии успешной реализации инвестиционной привлекательности территории городского поселения и размещения в г.п. Никольский новых промышленных предприятий благосостояние населения должно возрасти, а возврат на малую родину большей части трудовых мигрантов сделает необходимым развитие масштабного строительства.

Перспективы развития

В расчете на новый этап индустриального развития проектируемого поселения с интенсификацией использования уже имеющихся производственных территорий и привлечения инвесторов на новые инвестиционные площадки в г.п. Никольский предлагается выделение новых зон застройки малоэтажными многоквартирными домами. Строительство многоэтажных домов не планируется.

Выбор площадок нового жилищного строительства осуществлен с учетом предложений администрации Никольского городского поселения. На первую очередь Генерального плана предусматривается реконструкция существующих и развитие новых жилых зон застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами по ул. Спортивная и ул. Лисицыной. Реализация на территории проектируемого городского поселения областного закона № 105-оз от 14 октября 2008 года «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» требует дальнейшего выделения земельных участков под такое строительство. Индивидуальная застройка домами усадебного и коттеджного типа, в составе которой возможно такое выделение, предусматривается на территориях, ограниченных улицами:

ул. Боровая, пр. Речного Флота, ул. Новая (2,0 га);

ул. Боровая, ул. Речников, ул. Новая (2,9 га).

Резерв привлекательных для строительства территорий в г.п. Никольский ограничен, поэтому наряду с формированием новых зон застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типа целесообразно упорядочивание застройки уже существующих жилых зон. Естественный для частного фонда процесс строительства пристроек и надстройки новыми этажами уже существующих домов, либо замены ветхих домов новыми (как правило, большего размера) будет способствовать уплотнению существующих зон застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типа. Кроме того, при организации проездов и улиц создается возможность для использования под застройку имеющихся пустырей и лакун, что также позволит предоставлять населению участки под застройку.

В составе площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья.

Новое жилищное строительство в течение расчетного срока Генерального плана в основном будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций. Проектом предусмотрено также строительство жилых домов за счет муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ, однако их роль в общем объеме жилищного строительства не столь значительна. Доля муниципального и государственного жилья в общем объеме вновь вводимого жилья предусматривается близкой к их современной доле в общей площади жилищного фонда и принимается за 10 %.

Для достижения уровня жилищной обеспеченности 32,0 кв. м на человека на расчетный срок необходимо 128,0 тыс. кв.м жилой площади, в т.ч. новое строительство – 62,7 тыс. кв.м (табл. 4.13).

С учетом наличия в составе предлагаемых жилых зон неудобных участков и отвода незначительных участков под общественные нужды, выделенные в проекте на первую очередь территории (новые жилые зоны 8,1 га) являются достаточными для осуществления заявленных объемов жилищного строительства. На расчетный срок выделено 18,2 га, в том числе под зоны с размещением многоквартирных домов – 13,2 га. В структуре требуемых территорий на долю зон, где будут размещаться многоквартирные дома, должно приходиться 11,5-12 га, таким образом, 11-1,5 га фактически остается в резерве. В отношении территории для строительства домов усадебного и коттеджного типа дефицита также не наблюдается, поскольку за счет упорядочения застройки в существующих жилых зонах, ликвидации пустырей и лакун фактически потребность в новых территориях для этого типа строительства будет ниже расчетной на 20-30 %.

Таблица 4.13.

Расчет объемов нового жилищного строительства

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь, 2011-2020 гг. | Расчетный срок, 2011- 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м2 /чел. | 26,5 | 32,0 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 жилой площади | 90,10 | 128,00 |
| Существующий жилищный фонд (на начало 2011 г.) |  | 75,16 | 75,16 |
| Убыль жилищного фонда |  | 5,55 | 9,85 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 69,60 | 65,30 |
| Объем нового жилищного строительства Всего В среднем в год На душу населения | тыс. м2 жилой площади | 20,50 2,28 | 62,70 2,61 |
|  | м2 /чел. | 0,7 | 0,7 |
| Структура нового жилищного строительства среднеэтажное (5 этажей) малоэтажное (2-4 этажа) дома усадебного и коттеджного типа | тыс. м2 жилой площади | 1,20 13,36 5,93 | 1,20 51,40 10,10 |
| Территории, требуемые для нового жилищного строительства при принятой структуре и параметрах застройки | га | 7,0 | 18,2 |

Таблица 4.14.

Структура жилищного фонда тыс. кв. м/%

| Показатели | Существующий жилищный фонд | Первая очередь, 2020 г. | Расчетный срок, 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома: |  |  |  |
| 1 этаж | 0,08/0,1 | - | - |
| 2-4 этажа | 6,19/8,2 | 15,52/17,2 | 52,29/40,9 |
| 5 этажей | 50,96/67,8 | 52,17/57,9 | 52,17/40,8 |
| Индивидуальные дома с участками | 17,93/23,9 | 22,41/24,9 | 23,55/18,4 |
| Всего в т.ч. | 75,16/100 | 90,10/100 | 128,00/100 |
| Аварийный фонд | - | - | - |

В нижеследующей таблице, имеющей справочное значение, приведены данные о предполагаемых объемах жилищного строительства в г.п. Никольский. Указанные в таблице значения уточняются при разработке проектов планировки на соответствующие территории.

Таблица 4.15.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

(2011-2035 гг.), тыс. кв.м

| Территория | Функциональная зона | Площадь, га | Сущест-вующий жилищный фонд | Убыль | Сохраняемый фонд | Новое строи-тельство | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мкр.по ул. Лисицыной | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами, Ж2-1, плотность застройки около 5800 кв.м/га | 2,2 | 4,39 | 2,59 | 1,80 | 11,00 | 12,80 |
| Мкр.по ул. Спортивная | То же, Ж 2-2, плотность застройки около 5000 кв.м/га | 3,3 | - | - | - | 13,92 | 13,92 |
| Новый микрорайон на северо-востоке поселка | То же, Ж 2-3, плотность застройки около 4000 кв.м/га | 7,7 | - | - | - | 26,24 | 26,24 |
| Мкр.по ул. Боровая | Зона застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типа, Ж 3-2 | 5,0 | 2,00 | - | 2,00 | 4,37 | 6,37 |

Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития поселения, представлены в таблице 1.

Основные технико-экономические показатели

генерального плана муниципального образования _________________ поселение _______________ муниципального района Ленинградской области

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Сущ. положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, всего | тыс. чел. |  |  |  |
|  | в т.ч. постоянно проживающего населения | тыс. чел. |  |  |  |
|  | сезонного населения | тыс. чел. |  |  |  |
|  | Площадь жилищного фонда | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | в т.ч. многоэтажной застройки | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | школы | ед./ мест |  |  |  |
|  | ДДУ | ед./ мест |  |  |  |
|  | объекты здравоохранения | ед./ мест, посещений |  |  |  |
|  | объекты физической культуры и массового спорта | ед./ мест |  |  |  |
|  | объекты культуры | ед./ мест |  |  |  |
|  | Площадь производственных и коммунально-складских зон | га |  |  |  |
|  | Площадь общественно-деловых зон | га |  |  |  |
|  | Площадь зеленых насаждений общего пользования | га |  |  |  |
|  | Электрическая нагрузка | МВт |  |  |  |
|  | Расход природного газа | куб. м/год |  |  |  |
|  | Расход воды | куб. м/сутки |  |  |  |
|  | Расход сточных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  | Тепловые нагрузки | Гкал/час |  |  |  |
|  | Объем ТБО | тыс. т/год |  |  |  |

3. Целевые показатели и мероприятия

по развитию систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

Электроснабжение, существующее положение

Электроснабжение потребителей Никольского городского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго».  На территории поселения расположены две  ПС 110\10кВ «Никольское» (2х10МВА),  «Свирь-тяг.»(2х40МВА).

Также по территории поселения проходят воздушные линии электропередачи:

110кВ

- ПС 267 «Подпорожская» - ПС 368 «Никольское»,

- ПС 267 «Подпорожская» - ПС 434 «Свирь-тяг.»

- ПС 368 «Никольское» - ПС 383 «Карьер Толстое»,

35кВ

- ПС 201 «Подпорожье» - ПС 39 «Гражданская» (ВГЩЗ).

Протяженность электрических сетей составляет:

- воздушные сети 110кВ – 0,1км,

- воздушные сети 10кВ – 0.4км,

- кабельные сети 10кВ – 7,1км.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть подстанций 10\0,4кВ. Загрузка подстанций  составляет «Свирь-тяг.» - 11% и «Никольское» - 27,5%.

В границах   поселения планировочными ограничениями являются:  шумовые зоны электрических подстанций 110кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи  напряжением 110кВ,35кВ и 10кВ,  проходящих по рассматриваемой территории.

Существующие электроподстанции 110кВ «Никольское»,  «Свирь-тяг.» - открытого типа имеют    трансформаторы, основные источники шума, мощностью  2х10МВА и 2х40МВА   - расстояния от них до жилой застройки составляют соответственно 160м до 220м.

В соответствии с   «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют:  110кВ - 20м, 35кВ – 15м, 10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Потребление электроэнергии составляет 161 тыс. кВт. час. в год.

Проектные предложения

# Генеральным планом предусматривается размещение на территории Никольского городского поселения объектов обслуживания,   жилищного строительства и технопарков.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей   выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит  0,5 кВт\чел.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей   поселения приведены в таблице 4.21.

# Таблица 4.21.

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей Никольского городского поселения

| №№ пп | Наименование населенно пункта | Население, чел. | Нагрузка, кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Городской посёлок Никольский»– всего, в том числе: - существующий, сохраняемый жилой фонд, - новое строительство. | 3360 2592 768 | 4000 2028 1972 | 1680 1296 384 | 2000 1014 986 |
| 2 | Посёлок железнодорожной станции Свирь | 40 | 0 | 20 | - |
|  | Всего: | 3400 | 4000 | 1700 | 2000 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями   поселения составит: 2020г – 5950 тыс. кВт.час. в год,   2035г – 8000 тыс.кВт. час. в год.

# Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Никольского городского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго».  Центрами питания будут существующие   ПС 110\10кВ «Никольское» и  «Свирь-тяг.».

Электроснабжение потребителей существующей жилой и общественной застройки   будет осуществляться от существующих сетей 10-0,4кВ и ТП 10\0,4кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство: в городском посёлке  Никольский  трансформаторных подстанций 10\0,4кВ и прокладка сетей 10- 0,4кВ.  Также необходимо проводить модернизацию   существующих подстанций 10\0,4кВ и  сетей 10-0.4кВ.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей  поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

Расчётный срок

Объекты местного значения

- Строительство   ТП 10\0,4кВ – 2шт и прокладка сетей 10кВ - 0,6км в г.п. Никольский.

Первая очередь

Объекты местного значения

- Строительство ТП 10\0,4кВ – 2шт и прокладка сетей 10кВ – 0,4км в г.п. Никольский.

3.2. Система газоснабжения

Подпорожский район снабжается природным газом газопроводом – отводом Ф219 мм, протяженностью - 13,9 км от магистрального газопровода Грязовец-Ленинград I.

Головное сооружение - газораспределительная станция – «ГРС Подпорожье».

Природный газ подан в посёлок Никольский и является энергоносителем для 2-х новых блок-модульных  котельных.

Жилищный фонд природным газом не газифицирован.

В поселке станции Свирь газоснабжения нет.

Проектные предложения

Предусматривается дальнейшая газификация городского поселения на базе использования природного газа, в соответствии с Планом мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2011-2014 гг (газификация частного сектора в 2014 т.).

Направления расходования газа:

- бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- энергоноситель для источников теплоты, в т.ч. для автономных.

Прогнозируемые потребности газа  для нужд ЖКС представлены в таблице 4.22.

Таблица 4.22.

| № | Потребитель | Количество млн. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
|  | Население | 0,7 | 0,8 |
|  | Теплоисточники | 5,5/1,7 | 7,5/1,8 |
|  | Всего | 6,2 | 8,3 |

Примечание: под чертой – в том числе значения для автономных индивидуальных теплоисточников.

Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения, возрастает надёжность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.

Для обеспечения надёжной и устойчивой работы системы газоснабжения необходима реализация ряда мероприятий.

Расчётный срок

- увеличение объёмов строительства газораспределительных систем от существующей ГРС;

- развитие инфраструктуры газового хозяйства поселения - прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП (решается в увязке со сроками строительства новых объектов).

- расширение территориальных границ применения  газопроводов из полиэтилена;

- диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации

Первая очередь

- строительство газопровода – 3,6км;

- газификация частного сектора в поселке Никольский.

3.3. Система теплоснабжения

Существующее положение

В Никольском городском  поселении теплоснабжением обеспечена часть жилых домов и социально значимых объектов (г.п. Никольский, поселок станции Свирь).

В городском поселке Никольский функционируют  2 новые блок-модульные газовые котельные: БМК-1 - ул. Новая 20а, тепловая мощность 7,4МВт; БМК-2 – ул. Речников 19а, тепловая мощность 2,64МВт (ОАО «Леноблтеплоэнерго»). Котельные обеспечивают нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Протяженность тепловых сетей на территории Никольского городского поселения составляет в двухтрубном исчислении - 5,18 км (+ сети ГВС - 3,16 км).

Ведомственная котельная на станции Свирь («Дирекция по тепловодоснабжению филиал «Октябрьской железной дороги» Петрозаводский эксплуатационный центр») работает на угле.

Теплоснабжение жителей поселения осуществляется также за счет индивидуального печного отопления.

Проектные предложения

Перспективное теплоснабжение городского посёлка предполагается:

- для площадки многоэтажного строительства:  от существующих модернизируемых котельных и реконструируемых тепловых сетей; от локальных котельных;

- для площадок индивидуальной застройки: от  автономных источников теплоты (АИТ).

Прогнозируемые потребности теплоты  для нужд  ЖКС в поселке Никольский по очерёдности строительства представлены в таблице 4.23.

Таблица 4.23.

| № | Потребитель | Население тыс.человек | Жилищный фонд тыс. м2 | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчётный срок - 2035год |
|  | Новое стр-ство | 1,97/0,24 | 62,7/10,1 | 7,2/1,5 |
|  | Сохраняемый фонд | 2,03/0,32 | 65,3/13,45 | 7,6/2,0 |
|  | Всего | 4,0/0,56 | 128/23,55 | 14,8/3,5 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 12,7/3,0 |
| II | Первая очередь -2020г |
|  | Новое стр-ство | 0,77/0,20 | 20,5/5,9 | 2,5/0,8 |
|  | Сохраняемый фонд | 2,63/0,54 | 69,6/16,5 | 8,3/2,1 |
|  | Всего | 3,4/0,74 | 90,1/22,4 | 10,8/2,9 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 9,3/2,5 |

Примечание: под чертой – в том числе индивидуальное строительство

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселения явится газификация жилищного фонда природным газом.

Перевод АИТ на газовое топливо улучшит условия проживания населения, решит проблему топливоснабжения и улучшит экологию.

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения города необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

Расчётный срок

- сооружение котельной для района нового 3-х этажного строительства;

- реконструкция тепловых сетей (увеличение пропускной способности, оптимизация диаметров,  проведение энергосберегающих мероприятий при передаче тепловой энергии - применение труб с  эффективной изоляцией из пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе» для увеличения срока службы теплосетей);

- перевод источников теплоты поселения (в том числе и АИТ) на природный газ;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.);

- автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

Первая очередь

- прокладка тепловой магистрали  к районам нового многоэтажного строительства - 0,4км;

- реконструкция и ремонт тепловых сетей в г.п. Никольский в соответствии с планом мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2011-2014 гг;

- использование для децентрализованного теплоснабжения посёлка автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

3.4. Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение, существующее положение

Для хозяйственно питьевого водоснабжения городского поселения используются в качестве источников водоснабжения артезианские скважины.

В г.п. Никольский эксплуатируются 3 артскважины (№4, №5, №6),

Общая производительность водозаборов составляет 4,5 тыс.м3/сут., производительность каждой артезианские скважины - 1,5 тыс.м3/сут.

Количество воды, отпущенной всем потребителям за год составляет 0,251 млн.м3/год, (~ 800 м3/сут), в том числе:

- населению 0,1 млн.м3/год, (~ 350 м3/сут);

- бюджетным организациям 0,1 млн.м3/год, (~ 300 м3/сут);

- предприятиям 0,05 млн.м3/год, (~ 150 м3/сут);

Коммунально-бытовое  потребление воды на одного жителя (в среднем за год) составляет: холодной – 180 л/сут; горячей – 120 л/сут.

На водозаборах поселка имеются ЗСО 1 пояса, согласованные проекты ЗСО отсутствуют.

Протяженность водопроводных сетей составляет 14,0 км.

На территории железнодорожной станции Свирь для хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатируются артезианские скважины, производительностью 219000м3/год (~600 м3/сут.), насосная станция 2-го подъема, станция обезжелезивания, водонапорная башня и разводящие водопроводные сети.

Проектные предложения

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- среднеэтажные жилые дома 2-5 эт. обеспечиваются внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением;

- индивидуальные жилые дома оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями;

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений

определены по норме 70 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения городского поселка принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 15 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 10 л/с.(СНиП 2.04.01-85*)

Трехчасовой пожарный запас составит: (15 + 10) х 3,6 х 3 =270 м3.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения г.п. Никольский представлены в приложении 4.

Таблица 4.17.

Суммарные расходы воды питьевого качества г.п.Никольский

(расчетный срок)

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Средне-суточный расход воды тыс.м3/сут. | Maксимально- суточный расход воды тыс. м3/сут. |
| Население ( 4,0 тыс.чел ) | 0,88 | 1,06 |
| Неучтенные расходы 10% | 0,09 | 0,11 |
| Промышленные предприятия | 0,15 | 0,15 |
| Поливочные нужды | 0,28 | 0,28 |
| Итого | 1,40 | 1,60 |

Таблица 4.18.

Суммарные расходы воды питьевого качества г.п.Никольский

(первая очередь)

| Наименование потребителей | Первая очередь |
| --- | --- |
|  | Средне-суточный расход воды тыс.м3/сут | Maксимально- суточный расход воды тыс. м3/сут. |
| Население ( 3,4 тыс.чел ) | 0,73 | 0,88 |
| Неучтенные расходы 10% | 0,07 | 0,09 |
| Промышленные предприятия | 0,15 | 0,15 |
| Поливочные нужды | 0,24 | 0,24 |
| Итого | 1,20 | 1,40 |

Зоны санитарной охраны

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Необходима разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) с последующим оформлением санитарно-эпидемиологических заключений на подземные источники водоснабжения.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от водоводов:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Таблица 4.18.

###### Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны  подземных источников  водоснабжения

| Наиме нова ние зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозяйственно-быто- вых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения городского поселка Никольский как наиболее технически и экономически выгодного. Предпочтение отдано объединенной системе, обслуживающей селитебную и производственную зоны городского поселка, что обеспечивает снижение требуемых капитальных затрат и упрощает условия эксплуатации. Производительности существующих артезианских скважин достаточно для обеспечения проектных потребностей в воде.

Система водоснабжения – объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная; низкого давления.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

Часть водопроводных сетей нуждается в замене, ввиду значительного износа.

На железнодорожной станции Свирь к расчетному сроку генерального плана сохраняются только производственные и транспортные функции и исключается постоянное проживание населения, в связи с чем сохраняется существующая система водоснабжения (без учета водопотребления населением).

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в течение расчетного срока необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей 1,5 км для районов нового строительства.

Мероприятия на первую очередь:

- осуществить строительство водопроводных сетей 0,7 км;

- провести реконструкцию водопроводных сетей (5,0 км);

- выполнить реконструкцию водонапорной башни и водопроводных сетей по ул. Новой и ул. Лисицыной (1,3 км);

- обустроить зоны санитарной охраны 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений.

Водоотведение, существующее положение

В г.п. Никольский существует централизованная система канализации. Хозяйственно-бытовые стоки от жилого фонда, предприятий, объектов соцкультбыта самотечно-напорной системой подаются на сооружения биологической очистки (КОС). Мощность КОС составляет 1,4 тыс.м3/сут. Износ КОС составляет 60%, состояние неудовлетворительное, требуется реконструкция.

Фактический пропуск сточных вод через КОС составляет

0,13 млн.м3/год, (~ 400 м3/сут.)

Протяженность канализационных сетей – 6,5 км.

Дождевая канализация отсутствует.

Хозяйственно-бытовые стоки станции Свирь самотечно-напорной системой канализации отводятся на КОС (УКОС-БИО), проектной производительностью 200 м3/сут. Техническое состояние КОС удовлетворительное. Протяженность канализационных сетей 12,0 км., трубы полиэтиленовые, диаметр 110-250 мм. После обеззараживания УФ-лампами, стоки сбрасываются в безымянный ручей. СЗЗ -200 м.

Промышленно-дождевые стоки станции Свирь поступают в приемный резервуар и далее проходят очистку на установке УКОС-Д-20. Очищенные стоки совместно с очищенными хозяйственно-бытовыми стоками сбрасываются в ручей.

Проектные предложения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения г.п. Никольский представлены в Приложении 5.

Таблица 4.19.

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков г.п.Никольский

(расчетный срок)

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточ ный расход стоков тыс.м3/сут. | Maксимально суточный расход стоков тыс. м3/сут. |
| Население ( 4,0 тыс.чел ) | 0,88 | 1,06 |
| Неучтенные расходы 5% | 0,04 | 0,05 |
| Промышленные предприятия | 0,15 | 0,15 |
| Итого | 1,10 | 1,30 |

Таблица 4.20.

Суммарные расходы воды питьевого качества г.п.Никольский

(первая очередь)

| Наименование потребителей | Первая очередь |
| --- | --- |
|  | Среднесуточ ный расход стоков тыс.м3/сут. | Maксимально суточный расход стоков тыс. м3/сут. |
| Население ( 3,4 тыс.чел ) | 0,73 | 0,88 |
| Неучтенные расходы 5% | 0,04 | 0,04 |
| Промышленные предприятия | 0,15 | 0,15 |
| Итого | 0,90 | 1,10 |

Система и схема канализации

Для городского поселка Никольский предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на очистные сооружения (КОС) от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий. Потребуется строительство канализационной насосной станции.

Ввиду значительного износа сетей (80%) необходима их реконструкция.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 200 м.

Поверхностные стоки с территорий городского поселка Никольский отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

На железнодорожной станции Свирь к расчетному сроку генерального плана сохраняются только производственные и транспортные функции и исключается постоянное проживание населения, в связи с чем сохраняется существующая система канализации. (без учета отведения стоков от населения).

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство канализационных сетей: – 1,0 км. для районов нового строительства;

- разработать проектную документацию и построить систему водоотведения поверхностного стока и очистные сооружения (2 комплекса) в г. п. Никольский.

Мероприятия на первую очередь:

- предусмотреть реконструкцию КНС по ул.Сосновой;

- выполнить реконструкцию канализационных сетей (5 км) в том числе по ул.Новой и ул.Сосновой (2,0 км);

- провести реконструкцию очистных сооружений;

- построить КНС;

- осуществить строительство сетей канализации: самотечных – 1,5 км, напорных – 0,2 км;

3.5. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации

на территории поселения, городского округа

Мероприятия на первую очередь

- Строительство шумозащитных экранов и/или организация дополнительного озеленения в границах населенных пунктов вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон ТБО вблизи с.Шеменичи Подпорожского муниципального района.

- Рекультивация несанкционированных свалок.

- Обустройство контейнерных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

- Организация инженерной подготовки и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, противоэрозионные, противооползневые работы.

- Строительство ливневой канализации в городском поселке Никольский.

- Установка индивидуальных герметичных септиков в неканализованных жилых зонах.

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие системы мониторинга охраны окружающей среды на территории городского поселения и его населенных пунктов (состояния водных объектов и источников питьевого водоснабжения, почвенного покрова).

- Благоустройство автодорожной сети, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей городского поселка Никольский.

- Разработка схемы озеленения городского поселения.

- Разработка норм накопления для всех объектов санитарной очистки территории Никольского городского поселения; организация системы удаления отходов, полностью охватывающей жилой сектор; оформление договоров с организациями и предприятиями на вывоз отходов.

- Проведение работ по комплексному благоустройству населенных пунктов: ремонт покрытий дорог, тротуаров, внутридворовых территорий, обустройство газонов, цветников.

- Соблюдение режима воспроизводственных участков охотничьих угодий.

4. Объемы финансирования для реализации мероприятий программы